## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Cursul nr. 5
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Tranzistorul bipolar
Caracteristici statice, PSF, polarizarea TB
Valori limită maxime
Modularea grosimii bazei – efectul Early, rezistența de ieşire, ro
Dependența lui  de IC şi temperatură
Modele pentru TB
TB ca amplificator. Amplificarea la frecvențe joase
Comutația TB
Anexa 1. Teorema Miller

## Slide 3: Caracteristici statice
Curentul de colector depinde de tensiunea B-E: unde
  IS este curentul de saturație la polarizare inversă a joncțiunii BE
  UT – tensiunea termică. La 300K, UT=26mV
Acțiunea tranzistorului constă în controlul curentului (iC) de la un terminal (colectorul) de către tensiunea (uBE) dintre celelalte două terminale (baza şi emitorul).

## Slide 4: Caracteristici statice
Factorii de amplificare  şi  sunt determinați în c.c. şi se găsesc în literatura de specialitate ca şi în programul SPICE de simulare a circuitelor electrice sub forma DC şi DC (DC = Direct Current – curent continuu);
Parametrii DC şi DC se determină în aşa numitul PUNCT STATIC DE FUNCȚIONARE (PSF) care se găseşte pe caracteristicile statice ale TB.

## Slide 5: Caracteristici statice
În conexiunea EC se definesc următoarele caracteristici statice:
  Caracteristica de intrare iB=f(uBE), UCE=const.
  Caracteristicile de ieşire iC=f(uCE), IB=const.
Se numesc statice deoarece se determină în c.c.
Observație:
RAN = Regiune Activă Normală

## Slide 6: Valori limită maxime
TB are limitări în funcționare, reprezentate haşurat pe caracteristicile de ieşire.
În afară de zonele de blocare şi de saturație, între care are loc funcționarea liniară, TB prezintă limitări la mărimile:
  Curent de colector maxim, Icmax
  Tensiune C-E maximă, UCEmax şi
  Putere disipată maximă, Pdmax
IC şi UCE nu pot fi maxime simultan şi sunt legate prin relația:

## Slide 7: Valori limită maxime
Exemplu: se presupune că un TB are Pdmax=500mW, Icmax=50mA şi UCEmax=20V
  A-B este limitarea de curent, Icmax;
  B-C este limitarea de putere disipată, Pdmax;
  C-D este limitarea de tensiune, UCEmax;
  Se observă că pentru UCE=5V, curentul de colector ar rezulta IC=100mA, dar depăşeşte valoarea maximă admisibilă, Icmax, deci practic această valoare nu se poate obține.

## Slide 8: Punctul Static de Funcționare (PSF)
PSF-ul unui TB este caracterizat de 4 parametri:
  UBE – tensiunea bază-emitor
  IB – curentul de bază
  IC – curentul de colector
  UCE – tensiunea colector-emitor
Dacă se notează cu Q acest punct, atât pe caracteristica de intrare, iB(uBE), cât şi pe cea de ieşire, iC(uCE), atunci parametrii DC şi DC se scriu sub forma:

## Slide 9: PSF Comparație între DC şi ac
Factorul de amplificare în c.a. se notează ac.
ac se determină pe caracteristica neliniară iC(iB) pentru mici variații în jurul PSF, notat Q, ale mărimilor care intervin în relație.
De obicei, DC  ac
În cele ce urmează se va lucra cu un singur factor de amplificare în curent, .
DC=ICQ/IBQ
ac=IC/  IB

## Slide 10: Foile de catalog pentru TB
Foile de catalog pentru TB de tipul 2N3904:
2N3904.pdf
Se observă că în catalog există parametrii:
  DC Current Gain, notat cu hFE și
  Small-Signal Current Gain, notat cu hfe
Corespondența cu parametrii BETA este următoarea:
hFE=BETADC=DC iar hfe=BETAAC= AC

## Slide 11: Polarizarea TB
Prin polarizare se stabileşte un PSF care asigură funcționarea liniară corectă a amplificatoarelor.
Dacă TB dintr-un amplificator nu este polarizat corect, atunci la aplicarea unui semnal variabil TB poate intra în saturație sau blocare şi se distorsionează semnalul amplificat.
Semnal de ieşire limitat de BLOCARE
Funcționare neliniară
Semnal de ieşire limitat de SATURAțIE
Funcționare liniară

## Slide 12: Polarizarea TB
Evidențierea distorsionării semnalului amplificat pe caracteristica de ieșire a TB:
Dacă PSF este poziționat greșit în Q1 (aproape de saturație), atunci se limitează amplitudinea alternanței negative a semnalului amplificat.
Dacă PSF este poziționat greșit în Q2 (aproape de blocare), atunci se limitează amplitudinea alternanței pozitive a semnalului amplificat.

## Slide 13: Polarizarea TB Circuit de polarizare cu 2 surse de c.c.
Bateria din circuitul bazei asigură UBE>0 (polarizarea directă a joncțiunii B-E)
Bateria din colector asigură UBC<0 (polarizarea inversă a joncțiunii B-C)
Se aplică teorema a II-a lui Kirchhoff pe ochiul care conține IB şi UBE şi apoi pe ochiul care conține IC şi UCE.
În planul iB(uBE), relația EB=IBRB+UBE reprezintă ecuația unei drepte, numită dreapta de sarcină de pe caracteristica de intrare.
În planul iC(uCE), relația EC=ICRC+UCE reprezintă ecuația unei drepte, numită dreapta de sarcină de pe caracteristica de ieşire.

## Slide 14: Polarizarea TB Circuit de polarizare cu 2 surse de c.c.
Pe caracteristica de intrare, la intersecția dreptei de sarcină cu curba ib(uBE) se obțin primele 2 mărimi ale PSF: IBQ şi UBEQ.
Pe caracteristica de ieşire, la intersecția dintre dreapta de sarcină şi curba corespunzătoare lui IBQ se obțin celelalte 2 mărimi din PSF: ICQ şi UCEQ.
PSF(IBQ, UBEQ, ICQ, UCEQ)

## Slide 15: Polarizarea TB Circuit de polarizare cu o singură sursă
Circuitul cu 2 surse de polarizare este neeconomică şi nepractică.
Se preferă alimentarea dintr-o singură sursă de c.c.
Se folosesc mai des 3 circuite:
  Cu rezistență în bază (a)
  Cu rezistență colector-bază (b)
  Cu divizor rezistiv în bază (c)
a)
c)
b)

## Slide 16: Modularea grosimii bazei Efectul Early
S-a presupus inițial că lățimea regiunii neutre a bazei, xB, este constantă.
În realitate, xB depinde de tensiunea B-C.
Pe măsură ce crește tensiunea de polarizare inversă B-C, crește şi lățimea regiunii de sarcină spațială B-C, ceea ce duce la micșorarea regiunii neutre a bazei xB.

## Slide 17: Modularea grosimii bazei Efectul Early
Modificarea regiunii neutre a bazei xB are 2 consecințe care afectează curentul prin tranzistor:
Recombinarea este mai slabă pentru o bază îngustată;
Gradientul de sarcină creşte de-a lungul bazei și, în consecință, curentul purtătorilor minoritari injectați prin joncțiunea emitorului crește.
Efectul se numește modularea grosimii bazei sau efect EARLY.
James M. Early (1922–2004)
Inginer american cunoscut pentru cercetări asupra tranzistorului bipolar şi a dispozitivelor cuplate prin sarcină;
Efectul cu acelaşi nume a fost descoperit de Jim Early şi publicat într-o lucrare în 1952.

## Slide 18: Modularea grosimii bazei Efectul Early
Modularea grosimii bazei face ca panta caracteristicilor de ieșire să fie diferită de zero (caracteristicile sunt înclinate şi nu orizontale).
Valori tipice ale tensiunii Early, UA: 15 – 150 V,
Valorile sunt cu atât mai mici cu cât dispozitivele sunt de dimensiuni mai mici.

## Slide 19: Modularea grosimii bazei Efectul Early
Obținerea grafică a tensiunii Early:

## Slide 20: Modularea grosimii bazei Efectul Early
In regiunea activă directă, efectul Early determină modificarea curentului de colector, IC şi a factorului de amplificare în curent, :
unde 0 este factorul de amplificare la polarizare zero a joncțiunii B-C (UCB=0).

## Slide 21: Rezistența de ieşire, ro
Pe schema echivalentă de semnal mic, efectul Early se poate modela cu ajutorul unei rezistențe, numită rezistența de ieşire şi notată ro:
unde UA = tensiunea Early (parametru de catalog),
UCE = tensiunea C-E din punctul static de funcționare (PSF) IC = curentul de colector din PSF.

## Slide 22: Rezistența de ieşire, ro
Rezistența ro este în paralel cu traseul colector-emitor al tranzistorului;
Relația rezistenței de ieșire evidențiază legătura dintre tensiunea C-E (sau tensiunea C-B deoarce UCE=UCB+UBE) și curentul de colector.

## Slide 23: Dependența lui  de IC
La curenți de colector mici, factorul de amplificare β scade (uneori mult) față de valoarea curentului de ordinul mA sau zeci de mA.
Din foile de catalog pentru TB-2N3904, rezultă:
IC[mA] | 0.1 | 1.0 | 10 | 50 | 100
hFE | 40 | 70 | 100 | 60 | 30

## Slide 24: Dependența lui  de temperatură
La aceeași valoare a curentului de colector, β de current continuu, βDC crește odată cu creșterea temperaturii.

## Slide 25: Modele pentru TB
S-au dezvoltat diferite modele pentru TB în comutație sau TB ca amplificator:
  Modelul Ebers-Moll descrie TB în comutație;
  Modelul Gummel-Poon ține seama de mai mulți parametri decât modelul Ebers-Moll. Se foloseşte în simularea SPICE;
  Modelul hibrid permite determinarea experimentală a parametrilor. În foile de catalog, parametrii TB sunt cei ai acestui model.
  Modelul pi-hibrid se foloseşte pentru descrierea TB din aplicațiile liniare.
În cele ce urmează, atât pentru explicațiile din curs cât şi în problemele de seminar se folosesc modelul hibrid şi modelul pi-hibrid.

## Slide 26: Modelul hibrid
În conexiunea EC, parametrii hibrizi modelează:
  hie – impedanța de intrare a TB;
  hre – dependența curbelor iB(vBE) de tensiunea VCE;
  hfe – câştigul în curent al TB;
  hoe – admitanța de ieşire a TB (impedanța de ieşire = 1/hoe).

## Slide 27: Modelul hibrid
Condițiile de determinare a parametrilor hibrizi rezultă din sistemul de ecuații care descrie modelul:
hie se determină pentru ieşirea scurtcircuitată (Vo=0);
hre se determină pentru intrarea în gol (ii=0);
hfe se determină pentru ieşirea scurtcircuitată (Vo=0);
hoe se determină pentru intrarea în gol (ii=0).

## Slide 28: Modelul pi-hibrid (-hibrid)
Modelul pi-hibrid se dezvoltă pentru un TB de tipul npn în conexiune EC și de forma:

## Slide 29: Modelul pi-hibrid (-hibrid)
Semnificația parametrilor
rb=rezistența serie a bazei
C=capacitatea de difuzie a joncțiunii BE
r=rezistența de difuzie a joncțiunii BE
Cje=capacitatea joncțiunii BE
rex=rezistența serie a emitorului (1...2Ω)
rc=rezistența serie a colectorului
Cs=capacitatea joncțiunii colector-substrat
ro=rezistența de ieşire
gm=transconductanța sau panta
rμ=rezistența de difuzie a joncțiunii BC polarizată invers
Cμ=capacitatea joncțiunii BC polarizată invers

## Slide 30: Modelul pi-hibrid (-hibrid)
Observații:
În mod obișnuit rμ este de ordinul MΩ și poate fi neglijat (se înlocuieşte cu gol).
Capacitatea Cμ este mult mai mică decât C, dar din cauza reacției, conduce, prin efect Miller, la capacitatea Miller care se adaugă la C (pe schema echivalentă obținută după aplicarea teoremei Miller).

## Slide 31: Modelul pi-hibrid (-hibrid)
Observații (continuare):
Numărul mare de componente ale modelului pi-hibrid complet necesită analiză cu ajutorul calculatorului.
Capacitățile modelului influențează comportarea în frecvență a TB şi anume determină frecvența de tăiere superioară a montajului în care este conectat TB (= frecvența maximă a semnalului pe care îl poate reda tranzistorul fără modificarea semnificativă a amplitudinii semnalului prelucrat).

## Slide 32: Modelul pi-hibrid (-hibrid) simplificat
Modelul simplificat conține doar rezistența bază-emitor şi sursa de curent controlată de tensiunea bază-emitor (valoarea de c.a.)
Panta tranzistorului
Relația utilizată este gm=40IC
Rezistența de difuzie a joncțiunii B-E
Relațiile utilizate în probleme:

## Slide 33: TB ca amplificator Polarizare cu divizor de tensiune
C1 şi C2 sunt condensatoare de cuplaj
C1 blochează componenta de c.c. şi astfel previne modificarea potențialului din bază (VBQ) datorită rezistenței interne a sursei de semnal, RS
C2 blochează componenta de c.c. şi astfel previne modificarea potențialului din colector (sau a tensiunii VCEQ) datorită rezistenței de sarcină RL.

## Slide 34: TB ca amplificator Polarizare cu divizor de tensiune
Semnalul sinusoidal de intrare determină o variație sinusoidală a curentului de bază în jurul valorii din PSF, IBQ.
Curentul de colector este în fază cu cel de bază şi de amplitudine mai mare (curent amplificat!)
Tensiunea C-E scade pe măsură ce IC creşte şi rezultă o defazare de -180 față de tensiunea de intrare.
Dreapta de sarcină dinamică (în c.a.) are altă pantă decât dreapta de sarcină statică (în c.c.), dată de gruparea paralel dintre RC şi RL.
Dreapta de sarcină statică are panta determinată doar de RC.

## Slide 35: Amplificarea la frecvențe joase
Pentru a determina amplificarea la frecvențe joase se parcurg următorii paşi:
Se determină PSF-ul TB. Dintre toate mărimile din PSF cea mai importantă este curentul de colector, IC, cu ajutorul căruia se determină parametrii de semnal mic;
Se determină parametrii de semnal mic (în cele mai multe cazuri doar rπ);
Se determină amplificarea pe schema echivalentă de semnal mic.
Aspectele se vor prezenta în detaliu la seminar.

## Slide 36: Amplificarea la frecvențe joase
Se presupune etajul de amplificare din figură:
TB este în conexiune EC

## Slide 37: Amplificarea la frecvențe joase
Pasul 1. PSF-ul
Se determină în funcție de particularitățile circuitului, pe schema echivalentă de c.c. (sursa de c.a. se pasivizează, condensatoarele se consideră gol)

## Slide 38: Amplificarea la frecvențe joase
Circuit echivalent de c.c.
În baza TB se poate aplica echivalarea Thévenin:
Circuitul liniar activ este alcătuit din bateria EC (clona), R1 și R2;
Circuitul liniar pasiv este alcătuit din jocțiunea BE a TB (care în PSF poate fi înlocuită cu o rezistență) și R4.

## Slide 39: Amplificarea la frecvențe joase
Pasul 2. Parametrii de semnal mic
Prezintă interes doar rezistența bază-emitor de semnal mic, rπ
Factorul de amplificare  se dă în probleme iar curentul de colector IC se determină din PSF

## Slide 40: Amplificarea la frecvențe joase
Pasul 3. Amplificarea, Au
Se determină pe schema echivalentă de semnal mic pe care se pasivizează sursa de alimentare de c.c. iar condensatoarele se consideră scurtcircuit.

## Slide 41: Amplificarea la frecvențe joase
Pasul 3. Amplificarea (continuare)

## Slide 42: Răspunsul în frecvență
Răspunsul în frecvență al unui sistem reprezintă modul în care variază amplitudinea semnalului de ieşire în funcție de frecvența semnalului aplicat la intrare.
În cazul TB, pe măsură ce frecvența semnalului prelucrat creşte, amplitudinea curentului de ieşire scade (și implicit va scădea și amplitudinea tensiunii de ieșire).
Frecvența la care curentul de semnal mic scade la 0,707 din valoarea de la frecvențe joase, se numeşte frecvență limită superioară.

## Slide 43: Răspunsul în frecvență
Răspunsul în frecvență al TB se poate determina pe un circuit simplificat care conține un singur element având comportare dependentă de frecvență şi anume capacitatea bază-emitor, C:

## Slide 44: Răspunsul în frecvență
La frecvențe relativ joase, unde se poate neglija influența lui C, se poate scrie:
Câștigul în curent la joasă frecvență și în conexiunea EC se exprimă cu ajutorul unuia dintre parametri hibrizi:
unde DC reprezintă factorul  de c.c.

## Slide 45: Răspunsul în frecvență
Dacă se ține seama de capacitatea C se obține
Câștigul de curent la semnal mic devine astfel:

## Slide 46: Răspunsul în frecvență
Din egalitatea
care exprimă faptul că la frecvența de tăiere amplificarea scade la 0,707 din valoarea maximă, rezultă pentru =2f:
Dacă, de exemplu, r=2,6kΩ și C=4pF, se obține f=15,3MHz

## Slide 47: Comutația TB
Comutația presupune trecerea TB din blocare în saturație și invers, din saturație în blocare.
Este în strânsă legătură cu comportarea în frecvență a TB.
Comportarea în frecvență se referă la semnal mic, în timp ce comutația presupune nivele mari de semnal.

## Slide 48: Comutația TB
Se consideră TB de tipul npn la care se aplică la intrare un impuls care se modifică între –Ubloc (tensiunea de blocare) și EB0 (tensiunea de trecere în saturație)

## Slide 49: Comutația TB Comutația blocare - saturație
Pentru ca TB să fie blocat, inițial, tensiunea EB aplicată față de masă este negativă: –Ubloc;
La t=0, EB comută la valoarea EB0. Se presupune că EB0 este o valoare pozitivă suficient de mare astfel încât TB trece în saturație;
În saturație, ambele joncțiuni ale TB sunt polarizate direct.

## Slide 50: Comutația TB Comutația blocare - saturație
Exemplu: un circuit realizat cu TB de tipul 2N2222, polarizat astfel încât TB să fie saturat.
Rezultă că ambele joncțiuni sunt polarizate direct.

## Slide 51: Comutația TB Comutația blocare - saturație
Răspunsul în timp al curentului de colector

## Slide 52: Comutația TB Comutația blocare - saturație
Pentru 0  t  t1, sarcinile injectate în bază determină joncțiunea B-E să treacă din polarizare inversă în polarizare directă iar curentul de colector începe să crească și ajunge la 10% din valoarea sa finală;
Intervalul de timp 0-t1 se notează cu td și se numește timp de întârziere (delay time).
Pentru t1  t  t2, sarcinile injectate în bază determină creșterea tensiunii B-E de la valoarea apropiată de blocare până la o valoare apropiată de saturație;

## Slide 53: Comutația TB Comutația blocare - saturație
În intervalul t1-t2 curentul de colector crește de la 10% la 90% din valoarea sa finală;
Intervalul de timp, în care curentul se modifică între 10% și 90% din valoarea sa finală, se notează cu tr și se numește timp de creștere (rise time);
Pentru t  t2, TB intră în saturație.

## Slide 54: Comutația TB Comutația saturație - blocare
Comutația saturație-blocare are loc la momentul t=t3
Impune eliminarea sarcinilor minoritare în exces acumulate în regiunile de emitor, bază și colector.
La t = t3, tensiunea din bază comută de la EB0 la –Ubloc și sensul curentului de bază se inversează.
Inițial, în intervalul t3-t4, curentul de colector nu se modifică semnificativ datorită sarcinilor acumulate în bază;

## Slide 55: Comutația TB Comutația saturație - blocare
Variația concentrației sarcinilor acumulate în B și C atunci când TB este în saturație și în regim activ direct:
QB reprezintă sarcina în exces acumulată în baza TB aflat în regim activ direct;
QBx și QC reprezintă sarcinile suplimentare stocate de tranzistorul aflat la saturație.

## Slide 56: Comutația TB Comutația saturație - blocare
Sarcina QBx din bază trebuie eliminată pentru a reduce la zero tensiunea de polarizare directă a joncțiunii B-C, înainte ca IC să se modifice;
Timpul necesar acestei acțiuni se numește timp de stocare, ts (storage time) și reprezintă intervalul de timp dintre momentul când EB devine egal cu –Ubloc (t3) și momentul în care IC scade la 90% din valoarea sa maximă (t4).

## Slide 57: Comutația TB Comutația saturație - blocare
tf reprezintă timpul de cădere (fall time).
IC se modifică de la 90% la 10% din valoarea sa maximă.
În acest interval joncțiunea B-C este polarizată invers dar continuă să fie eliminate sarcinile acumulate în bază;
Descrește și valoarea tensiunii B-E.
Răspunsul în timp la comutația TB se determină pe modelul Ebers-Moll.

## Slide 58: Anexa 1 Teorema Miller
Teorema Miller se aplică în circuitele liniare.
Conform teoremei lui Miller, dacă o latură de circuit cu impedanța Z este conectată între două noduri 1 şi 2, în care tensiunile față de masă sunt V1 şi V2 şi se cunoaşte raportul V1/V2=K, atunci această latură se poate înlocui cu două laturi conectate în aceleaşi noduri (nodul 1 şi masă, respectiv nodul 2 şi masă) ale căror impedanțe sunt:

## Slide 59: Anexa 1 Teorema Miller
Schema inițială
Schema echivalentă (după aplicarea teoremei Miller)