## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Cursul nr. 9
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
TEC-J
Polarizarea TEC-J cu divizor rezistiv
Metoda grafică de determinare a PSF
Metoda analitică de determinare a PSF
Stabilitatea PSF-ului
Conexiuni ale TEC-J
Amplificator de semnal mic ralizat cu TEC-J
Modelul de semnal mic al TEC-J
Rezistența de intrare
Probleme

## Slide 3: Polarizarea TEC-J Polarizare cu divizor rezistiv
La un TEC-J cu canal n, potențialul din poartă trebuie să fie mai pozitiv decât cel din sursă pentru ca joncțiunea poartă-sursă să fie polarizată invers.
Potențialul din sursă se scrie
Potențialul din poartă se determină aplicând regula divizorului de tensiune

## Slide 4: Polarizarea TEC-J Polarizare cu divizor rezistiv
Tensiunea poartă-sursă se scrie de unde, potențialul de sursă se exprimă
Curentul de drenă se poate scrie

## Slide 5: Polarizarea TEC-J Polarizare cu divizor rezistiv
Exemplul 1
Determinați ID și VGS pentru un TEC-J polarizat cu divizor rezistiv în poartă, dacă TEC-J are potențialul de drenă VD7V.

## Slide 6: Polarizarea TEC-J Polarizare cu divizor rezistiv
Rezolvare exemplul 1
Dacă se cunoaște potențialul din drenă și valoarea rezistenței din drenă, ID se scrie
Tensiunea poartă-sursă se determină astfel

## Slide 7: Polarizarea TEC-J Polarizare cu divizor rezistiv
și tensiunea VGS se scrie
Observație: dacă nu s-ar fi precizat valoarea potențialului din drenă, atunci nu s-ar fi putut lucra fără caracteristica de transfer
Temă
Repetați analiza din exemplul 1 dacă prin înlocuirea tranzistorului se obține VD=6V

## Slide 8: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Utilizând caracteristica de transfer și unii parametrii ai unui TEC-J, se poate determina PSF-ul unui circuit cu polarizare automată.
Dacă în foile de catalog nu se găsește caracteristica de transfer, atunci cunoscând din foile de catalog parametrii IDSS și VGS(off) și folsind relația analitică a caracteristicii de transfer, se poate ridica punct cu punct această caracteristică.
Pentru a determina PSF-ul unui TEC-J cu autopolarizare, se determină drapta de sarcină statică sau de c.c. aflând cele 2 puncte necesare desenării unei drepte:
  Mai întâi se determină VGS pentru ID=0
  Apoi se determină VGS pentru ID=IDSS

## Slide 9: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Exemplul 2
Determinați grafic PSF-ul TEC-J cu autopolarizare din figură, dacă parametrii din foile de catalog ale TEC-J sunt IDSS=10mA și VGS(off)=-8V.
Rezolvare
VGS=-IDRS și pentru ID=0 rezultă VGS=0
Pentru ID=IDSS și cele 2 puncte care definesc dreapta de sarcină au coordonatele (0,0) respectiv (-4,7V, 10mA)

## Slide 10: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Exemplul 2
Dreapta de sarcină trasată pe caracteristica de transfer are aspectul din figură
Grafic, valorile din PSF sunt VGS=-2,3V și ID=5,07mA
Se poate determina și tensiunea drenă-sursă, VDS
Ambele rezistențe, RD și RS sunt parcurse de curentul ID și aplicând teorema a II-a lui Kirchhoff obținem și atunci PSF-ul se scrie

## Slide 11: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
În cazul polarizării TEC-J cu divizor rezistiv în poartă, analiza se face în mod asemănător ca în cazul autopolarizării
Diferența este că la ID=0, potențialul în poartă, VG, este diferit de zero deoarece divizorul rezistiv din poartă determină un potențial independent de curentul de drenă.
Pentru ID=0 și am găsit primul punct al dreptei de sarcină de coordonate (VG,0)

## Slide 12: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Al doilea punct necesar trasării dreptei de sarcină se determină pentru VGS=0 și coordonatele acestui punct sunt (0,VG/RS)

## Slide 13: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Exemplul 3
Determinați grafic PSF pentru TEC-J din circuitul din figură
Rezolvare
Mai întâi se determină poziția dreptei de sarcină pe caracteristica de transfer
Primul punct al dreptei de sarcină are coordonatele (4V,0)

## Slide 14: Polarizarea TEC-J Metoda grafică de determinare a PSF
Exemplul 3 – rezolvare
Expresia curentului de drenă pentru VGS=0 este și al doilea punct are coordonatele (0,1.2mA)
Se determină și VDS PSF-ul se scrie

## Slide 15: Polarizarea TEC-J Metoda analitică de determinare a PSF
Presupune rezolvarea sistemului de ecuații:
în care
(1) reprezintă ecuația de dispozitiv
(2) reprezintă ecuația de circuit

## Slide 16: Polarizarea TEC-J Determinarea analitică a PSF
Exemplul 4
Determinați analitic PSF la TEC-J cu canal n din figură
TEC-J se caracterizează prin IDSS=10mA și VGS(off)=-8V.

## Slide 17: Polarizarea TEC-J Determinarea analitică a PSF
Exemplul 4 - rezolvare
Ecuația de circuit se scrie
Înlocuind VGS în ecuația de dispozitiv obținem

## Slide 18: Polarizarea TEC-J Determinarea analitică a PSF
Exemplul 4 - rezolvare
Se alege acea valoare a ID pentru care
Deci ID=5mA

## Slide 19: Polarizarea TEC-J Determinarea analitică a PSF
Exemplul 4 - rezolvare
Tensiunea poartă-sursă este
Tensiunea drenă-sursă se determină pe ochiul de ieșire
PSF-ul tranzistorului se scrie

## Slide 20: Stabilitatea PSF-ului
Caracteristica de transfer a TEC-J diferă considerabil de la un exemplar la altul, chiar din același tip de tranzistor;
Dacă, de exemplu, dacă un TEC-J de tipul 2N5459 este înlocuit într-un circuit de polarizare dat cu un alt 2N5459, curba caracteristicii de transfer poate varia foarte mult, așa cum este ilustrat în figură
În acest caz IDSS maxim este 16 mA iar IDSS minim este 4 mA;
În mod similar, VGS(off) maxim este -8V iar VGS(off) mimim este -2V;
Aceasta înseamnă că, dintr-un lot de tranzistoare 2N5459 dacă se alege la întâmplare un exemplar, el poate avea valorile oriunde în domeniile de variație prezentate.

## Slide 21: Stabilitatea PSF-ului
Pentru TEC-J cu polarizare automată, în cazul determinării grafice a PSF pe caracteristicile de transfer extreme, la același tip de TEC-J, se observă că PSF poate varia între Q1 – valoarea minimă și Q2 – valoarea maximă.
ID se modifică într-un domeniu destul de mare, între ID1 și ID2.

## Slide 22: Stabilitatea PSF-ului
Polarizarea cu divizor de tensiune asigură o abatere mai mică a PSF în raport cu dispersia parametrilor TEC-J

## Slide 23: Conexiuni ale TEC-J
În funcție de terminalul pe care se aplică semnalul și cel de pe care se culege, se deosebesc 3 conexiuni:
  Sursă comună, SC
  Drenă comună, DC și
  Poartă comună, GC
La conexiunea SC semnalul se aplică pe poartă și se culege din drenă.
La conexiunea DC semnalul se aplică pe poartă și se culege din sursă.
La conexiunea GC semnalul se aplică pe sursă și se culege din drenă.

## Slide 24: Conexiuni ale TEC-J
Exemplificare pe 3 circuite în care TEC-J este polarizat automat:
SC
DC
GC

## Slide 25: Amplificator de semnal mic
Un amplificator cu TEC-J cu sursă comună este cel în care semnalul de intrare de curent alternativ este aplicat la poartă iar semnalul de ieșire de curent alternativ este preluat din drenă.
Terminalul sursă este comun atât semnalului de intrare, cât și celui de ieșire.

## Slide 26: Amplificator de semnal mic
Rezistorul RG are două scopuri: (1) menține poarta la aproximativ 0 V în c.c. (deoarece IGSS este extrem de mic), și (2) valoarea sa mare (de obicei mai mulți megaohmi) împiedică efecte de încărcare a sursei de semnal Vin.
Tensiunea de polarizare este produsă de căderea de tensiune de pe RS;
Condensatorul de decuplare (bypass) C2 menține terminalul de sursă al TEC-J la masă în c.a.

## Slide 27: Amplificator de semnal mic
Semnalul de intrare face ca tensiunea poartă-sursă să se modifice în jurul valorii din PSF (VGSQ), provocând o modificare corespunzătoare a curentului de drenă.
Odată cu creșterea curentului de drenă, crește și căderea de tensiune pe RD, determinând scăderea tensiunii drenă-sursă.

## Slide 28: Amplificator de semnal mic
Modul de funcționare al unui TEC-J cu canal n este descris grafic atât pe curba caracteristicii de transfer cât și pe curba caracteristicii de drenă.

## Slide 29: Modelul de semnal mic al TEC-J
Modelul complet de semnal mic (a) și cel simplificat sau ideal (b)
Rezistențele poartă-sursă, r’gs și drenă-sursă, r’ds se consideră de valoare suficient de mare (a), ideal infinit, ca să poată fi neglijate (b)
(a) Modelul complet
(b) Modelul simplificat

## Slide 30: Modelul de semnal mic al TEC-J
gm reprezintă panta sau transconductanța tranzistorului
(b) Modelul simplificat

## Slide 31: Rezistența de intrare
Deoarece intrarea la un amplificator cu sursa comună este pe poartă, rezistența de intrare a TEC-J este extrem de mare.
În mod ideal, valoarea rezistenței se apropie de infinit și poate fi neglijată.
Rezistența ridicată la intrarea TEC-J este produsă de joncțiunea pn polarizată invers, .
Rezistența de intrare în amplificator
  La circuitul cu autopolarizare
  La circuitul polarizat cu divizor rezistiv

## Slide 32: Problema P1
TEC-J cu canal p din figură se caracterizează prin VGSoff=8V și IDSS=10mA
Precizați în ce conexiune se află TEC-J;
Determinați PSF, verificați dacă TEC-J poate lucra ca amplificator și aflați parametrul de semnal mic;
Calculați amplificarea de semnal mic a circuitului;
Care este rezistența de intrare a montajului dacă IGSS=30nA la VGS=24V?

## Slide 33: Problema P1 Rezolvare
a) TEC-J se află în conexiune SC deoarece semnalul se aplică în poartă și se culege din drenă.
b) PSF se determină cu metoda analitică

## Slide 34: Problema P1 Rezolvare
b) continuare

## Slide 35: Problema P1 Rezolvare
Se alege acea valoare a curentului de drenă pentru care
Pentru ID1=7.45mA . Nu corespunde
Pentru ID1=2.15mA . Corespunde

## Slide 36: Problema P1 Rezolvare
Condiția de a lucra ca amplificator este și este îndeplinită deorece

## Slide 37: Problema P1 Rezolvare
c) Schema echivalentă de semnal mic
d) rezistența de intrare

## Slide 38: Problema P2
TEC-J cu canal p din figură se caracterizează prin VGSoff=10V și IDSS=12mA
Precizați în ce conexiune se află TEC-J;
Determinați PSF, verificați dacă TEC-J poate lucra ca amplificator și aflați parametrul de semnal mic;
Calculați amplificarea de semnal mic a circuitului;
Care este rezistența de intrare a montajului dacă IGSS=30nA la VGS=24V?

## Slide 39: Problema P2 Rezolvare
a) TEC-J se află în conexiune SC deoarece semnalul se aplică în poartă și se culege din drenă.
b) PSF se determină cu metoda analitică

## Slide 40: Problema P2 Rezolvare
b) continuare

## Slide 41: Problema P2 Rezolvare
Se alege acea valoare a curentului de drenă pentru care
Pentru ID1=6.44mA
. Nu corespunde.
Pentru ID1=2.48mA . Corespunde.
Tensiunea drenă-sursă

## Slide 42: Problema P2 Rezolvare
Condiția de a lucra ca amplificator este și este îndeplinită deorece

## Slide 43: Problema P2 Rezolvare
c) Schema echivalentă de semnal mic
d) rezistența de intrare