## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Cursul nr. 10
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
TEC-MOS
Generalități
TEC-MOS cu canal indus
TEC-MOS cu canal inițial
TEC-MOS de putere
TEC-MOS cu poartă dublă
Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Exemplu de foaie de catalog pentru TEC-MOS cu canal indus
Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS

## Slide 3: Generalități
TEC-MOS constituie cea de-a doua categorie de tranzistoare cu efect de câmp.
Structura unui TEC-MOS se deosebește de structura unui TEC-J prin aceea că nu are la bază o joncțiune pn.
La TEC-MOS, poarta este izolată față de canal printr-un strat de bioxid (dioxid) de siliciu (SiO2).

## Slide 4: Generalități
Există două feluri de TEC-MOS:
  cu canal indus, notat E-MOSFET (în regim de îmbogățire – Enhancement mode)
  cu canal inițial, notat D-MOSFET (în regim de sărăcire – Depletion mode)
Dintre cele două tipuri, E-MOSFET este utilizat cel mai des.
Datorită izolării porții, aceste dispozitive mai sunt denumite și ”dispozitive cu poartă izolată” (Insulated Gate FET)

## Slide 5: TEC-MOS cu canal indus (cu regim de îmbogățire)
TEC-MOS cu canal indus lucrează exclusiv în regim de îmbogățire și nu prezintă regim de sărăcire.
Structural, se deosebește de un TEC-MOS cu canal inițial prin aceea că nu are canal realizat constructiv, adică în absența polarizării nu există canal conductor.
Așa cum se vede și pe figură, substratul se întinde până la stratul de SiO2.

## Slide 6: TEC-MOS cu canal indus
La un dispozitiv cu canal n, o tensiune pozitivă aplicată pe poartă, mai mare decât o valoare de prag, induce un canal prin generarea unui strat subțire de sarcini negative în regiunea de substrat din vecinătatea stratului de SiO2.
Conductivitatea canalului crește la creșterea tensiunii poartă-sursă, atrăgând astfel mai mulți electroni în zona canalului.
Dacă tensiunea de poartă nu depășește valoarea de prag, VGS(th), canalul pur și simplu nu există. ”th” provine de la threshold (=prag)

## Slide 7: TEC-MOS cu canal indus
Simboluri
Linia întreruptă verticală sugerează absența canalului fizic atunci când tranzistorul nu este polarizat.
Unele dispozitive TEC-MOS cu canal indus au un terminal separat pentru substrat.

## Slide 8: TEC-MOS cu canal inițial
Alt tip de TEC-MOS este D-MOSFET (D = Depletion).
Drena și sursa sunt difuzate în materialul substratului și apoi unite printr-un canal îngust, adiacent porții izolate.
În figură se prezintă un dispozitiv cu canal n (a) și un altul cu canal p (b).
Se descrie principiul de funcționare pentru cel cu canal n.
Dispozitivul cu canal p funcționează în mod asemănător, cu deosebirea că polaritățile tensiunilor sunt inversate.

## Slide 9: TEC-MOS cu canal inițial
Structura D-MOS

## Slide 10: TEC-MOS cu canal inițial
Un TEC-MOS cu canal inițial poate lucra în oricare din cele 2 regimuri – de sărăcire (Depletion mode) sau de îmbogățire (Enhancement mode).
Poarta fiind izolată de canal, pe ea se poate aplica fie o tensiune pozitivă, fie una negativă.
TEC-MOS cu canal n lucrează în regim de sărăcire atunci când tensiunea poartă-sursă aplicată este negativă și în regim de îmbogățire atunci când tensiunea poartă-sursă este pozitivă.
În general, aceste dispozitive sunt folosite în regim de sărăcire.

## Slide 11: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de sărăcire
Poarta poate fi imaginată ca una dintre armăturile plan-paralele ale unui condensator, cealaltă armătură fiind canalul.
Stratul de bioxid de siliciu constituie dielectricul.
Dacă tensiunea pe poartă este negativă, sarcinile negative de aici vor îndepărta electronii de conducție din canal, iar aceștia vor lăsa în urmă lor ioni pozitivi.
Astfel, canalul n va fi sărăcit în electroni, ceea ce va duce la scăderea conductivității lui.

## Slide 12: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de sărăcire (continuare)
Cu cât tensiunea negativă pe poartă este mai mare, cu atât sărăcirea în electroni a canalului n este mai accentuată.
La o valoare a tensiunii negative poartă-sursă suficient de mare, VGS(off), canalul este golit complet și curentul de drenă devine egal cu zero.
Asemenea unui TEC-J cu canal n, un TEC-MOS cu canal inițial n furnizează curent de drenă pentru valori ale tensiunii poartă-sursă cuprinse între limitele VGS(off) și zero.

## Slide 13: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de îmbogățire
Dar un TEC-MOS cu canal inițial conduce, în plus, și pentru valori VGS mai mari ca zero.
Când tensiunea pe poartă este pozitivă, în canal sunt atrași mai mulți electroni de conducție, crescând astfel conductivitatea canalului.

## Slide 14: TEC-MOS cu canal inițial
Comparație între regimul de sărăcire (a) și regimul de îmbogățire (b)

## Slide 15: TEC-MOS cu canal inițial
Simboluri
Substratul, indicat cu săgeată, este, în mod normal (dar nu întotdeauna), conectat intern la sursă.
Uneori există un terminal separat pentru substrat (SS).
Din nou se ține seama că săgeata din simbolurile dispozitivelor semiconductoare este îndreptată de la semiconductorul de tip p către cel de tip n.

## Slide 16: TEC-MOS de putere
Un TEC-MOS obișnuit, cu regim de îmbogățire are un canal lateral lung și îngust.
Caracteristicile constructive ale canalului determină ca rezistența drenă-sursă să fie relativ mare, limitând utilizarea dispozitivului la aplicațiile de putere mică.
Așa cum se arată pe figură, când poarta este pozitivă, canalul dintre sursă și drenă se formează aproape de poartă.

## Slide 17: TEC-MOS de putere
La TEC-MOS de putere se optimizează rezistența drenă-sursă, astfel încât să fie de valoare mică pentru a permite circulația unor curenți de valoare mare, corespunzătoare unui dispozitiv de putere.
Clasificare
TEC-MOS cu difuzie laterală (LDMOSFET - Laterally Diffused MOSFET)
TEC-MOS cu poarta în V (VMOSFET)
TEC-MOS cu poarta în T (TMOSFET)

## Slide 18: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu difuzie laterală (LDMOSFET)
Canalul acestui dispozitiv se formează între sursă și drenă și este mai scurt decât la un TEC-MOS obișnuit.
Lungimea redusă a canalului implică o rezistență mai mică, permițând obținerea unor tensiuni și curenți mai mari.
Când poarta este pozitivă, în stratul p, dintre sursa dopată slab și regiunea n-, se induce un canal n foarte scurt (zona mai albă de pe figură).
Curentul circulă de la drenă, prin regiunile n și prin canalul indus, către sursă.

## Slide 19: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu poarta în V (VMOSFET)
Se caracterizează printr-un canal indus mai scurt și mai larg, cu rezistență mică, între drenă și sursă.
Canalele mai scurte și mai largi permit obținerea unor curenți mai mari și, în consecință, a unor puteri disipate mai mari.
De asemenea, și răspunsul în frecvență este îmbunătățit.
Un TEC-MOS cu poarta în V are 2 terminale conectate la sursă, terminalul de poartă se află în partea superioară, iar cel de drenă, în partea inferioară.

## Slide 20: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu poarta în V (VMOSFET)
Canalul se induce vertical, pe ambele laturi ale porții în V, între drenă (cu substrat n+, adică dopat mai puternic decât n-) și terminalele sursei.
Lungimea canalului este determinată de grosimile straturilor, acestea fiind stabilite, la rândul lor, de densitățile de dopare și de timpul de difuzie.

## Slide 21: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu poarta în T (TMOSFET)
Este similar cu un TEC-MOS cu poarta în V, fiind deci mai ușor de realizat.
Poarta este înglobată într-un strat de bioxid de siliciu, iar terminalul sursei acoperă toată suprafața superioară.
Drena se află pe fața inferioară.
TMOSFET este mai compact decât VMOSFET, păstrând însă avantajul canalului vertical scurt.

## Slide 22: TEC-MOS cu poartă dublă
TEC-MOS cu poartă dublă poate fi atât cu canal inițial (a), cât și cu canal indus (b).
Singura deosebire față de TEC-MOS studiate până acum constă în faptul că are două porți (G1 și G2):

## Slide 23: TEC-MOS cu poartă dublă
Unul dintre dezavantajele tranzistoarelor cu efect de câmp constă în capacitatea mare de intrare, care limitează utilizarea la frecvențe înalte.
La dispozitivele cu poartă dublă, capacitatea de intrare este redusă, ceea ce le face utilizabile în circuitele de amplificare de radiofrecvență (RF).
Un alt avantaj al configurației cu poartă dublă este faptul că poate fi folosită în etajul de intrare al unor amplificatoare de RF, pentru realizarea reglării automate a amplificării (RAA).

## Slide 24: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
TEC-MOS cu canal indus lucrează exclusiv în regim de îmbogățire.
Prin urmare un dispozitiv cu canal n necesită o tensiune poartă-sursă pozitivă, iar pentru unul cu canal p este necesară o tensiune poartă-sursă negativă.

## Slide 25: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
La VGS=0 nu există curent de drenă.
Deci pentru un TEC-MOS cu canal indus parametrul IDSS nu este semnificativ, ca în cazul unui TEC-J sau al unui TEC-MOS cu canal inițial.
Mai trebuie remarcat că, teoretic, nu există curent de drenă înainte ca VGS să fi atins o anumită valoare nenulă, numită tensiune de prag, VGS(th) (threshold voltage).

## Slide 26: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Ecuația curbelor parabolice ale caracteristicilor de transfer se deosebește de cea utilizată la TEC-J și TEC-MOS cu canal inițial, deoarece curbele pornesc de pe axa orizontală din punctul VGS(th), în loc de VGS(off) și nu ajung să intersecteze axa verticală.

## Slide 27: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Curba caracteristicii de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus este descrisă de ecuația:
unde constanta K se mai numește și factor de conducție.

## Slide 28: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Constanta K depinde de tipul dispozitivului și se determină din datele de catalog astfel:
  se citește valoarea ID(on) (on-state drain current) pentru VGS dată și
  ambele se înlocuiesc în ecuația lui ID
De exemplu la TEC-MOS de tipul 2N7008 în foile de catalog se găsesc valorile: ID(on)=500mA la VGS=10V și VGS(th)=2,5V (valoarea maximă). Rezultă:

## Slide 29: Foaie de catalog pentru TEC-MOS cu canal indus de tipul 2N7008

## Slide 30: Exemplul 1
Să se calculeze curentul de drenă al unui TEC-MOS cu canal indus de tipul 2N7008 dacă VGS=5V.

## Slide 31: Exemplul 1
Rezolvare
Din foile de catalog rezultă valorile:
VGS(th)=1V
ID(on)=500mA la VGS=10V
În primul rând se determină valoarea factorului de conducție K:

## Slide 32: Exemplul 1
Apoi, utilizând valoarea aflată pentru K, se calculează ID la VGS=5V:

## Slide 33: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
Punctul de pe curbă de la VGS=0 corespunde valorii lui IDSS.
Ca și la TEC-J, VGS(off)=-VP (adică tensiunea de blocare este egală cu tensiunea de strangulare, cu semn schimbat).
Funcția pătratică din ecuația curentului de drenă, referitoare la caracteristica TEC-J, este valabilă și pentru TEC-MOS cu canal inițial.

## Slide 34: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
Analitic, la TEC-MOS cu canal inițial n dependența dintre ID și VGS este dată de relația:

## Slide 35: Exemplul 2
Pentru un TEC-MOS cu canal inițial se cunosc: IDSS=10mA și VGS(off)=-8V.
  Canalul este de tip n sau p?
  Calculați ID la VGS=-3V.
  Calculați ID la VGS=+3V.

## Slide 36: Exemplul 2
Rezolvare
Deoarece VGS(off)<0, TEC-MOS are canal de tip n.

## Slide 37: Precauții la manevrare
Toate dispozitivele de tip MOS se pot distruge foarte ușor din cauza descărcărilor electrostatice.
Deoarece poarta unui TEC-MOS este izolată față de canal, rezistența de intrare este foarte mare (teoretic, infinită).
La un TEC-MOS obișnuit, curentul rezidual de poartă, IGSS, este de ordinul picoamperilor, pe când la un TEC-J obișnuit curentul invers de poartă se încadrează în domeniul nanoamperilor.

## Slide 38: Precauții la manevrare
Capacitatea de intrare apare ca o consecință a structurii izolate a porții.
Capacitatea de intrare, împreună cu rezistența de intrare foarte mare formează un sistem în care sarcinile electrice în exces se acumulează cu ușurință, putând duce la deteriorarea dispozitivului.

## Slide 39: Precauții la manevrare
Pentru a evita distrugerile provocate de electricitatea statică, la manevrarea dispozitivelor MOS trebuie luate următoarele măsuri de precauție:
  Dispozitivele MOS trebuie transportate și păstrate în ambalaje de material antistatic expandat.
  Toate instrumentele și platformele de lucru metalice folosite la asamblare sau testare trebuie conectate la conductorul de împământare (al treilea conductor de la prizele de perete, de 230V).
  Persoana care asamblează sau manipulează dispozitivele MOS trebuie să poarte la încheietura mâinii o brățară metalică legată la masă printr-un fir conductor având înseriat un rezistor de valoare mare.

## Slide 40: Precauții la manevrare
Măsuri de precauție - continuare
  Nu scoateți niciodată un dispozitiv MOS (sau orice alt dispozitiv, de altfel) din circuit în timp ce alimentarea este pornită.
  Nu aplicați semnale unui dispozitiv MOS cât timp sursa de curent continuu este oprită.

## Slide 41: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS
Se studiază 3 modalități mai importante de polarizare a TEC-MOS:
  Polarizarea prin divizor de tensiune la TEC-MOS cu canal indus,
  Polarizarea cu reacție în drenă la TEC-MOS cu canal indus,
  Polarizare la zero la TEC-MOS cu canal inițial.

## Slide 42: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal indus
La TEC-MOS cu canal indus, VGS trebuie să fie mai mare decât o anumită valoare de prag, deci polarizarea zero nu poate fi utilizată.
Se pot utiliza configurațiile:
  cu divizor de tensiune (a)
  cu reacție în drenă (b)

## Slide 43: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal indus
Ecuațiile aplicate în analiza circuitului de polarizare prin divizor de tensiune:
În circuitul de polarizare cu reacție în drenă, curentul de poartă este neglijabil și, ca atare, nu există cădere de tensiune pe RG.
De aceea, VGS=VDS.

## Slide 44: Exemplul 3
Calculați VGS și VDS pentru circuitul cu TEC-MOS cu canal indus din figură. Pentru dispozitivul folosit se consideră valorile minime ID(on)=200mA la VGS=4V și VGS(off)=2V.

## Slide 45: Exemplul 3
Rezolvare

## Slide 46: Exemplul 4
Determinați valoarea curentului de drenă pentru circuitul din figură dacă VGS=8,5V.
TEC-MOS utilizat se caracterizează prin VGS(th)=3V.

## Slide 47: Exemplul 4
Rezolvare
Circuitul fiind cu reacție în drenă, rezultă VDS=VGS

## Slide 48: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal inițial
Un TEC-MOS cu canal inițial poate lucra la tensiuni VGS atât pozitive, cât și negative.
O metodă simplă de polarizare este cea în care VGS=0, astfel că semnalul de c.a. aplicat pe poartă duce la variația în ambele sensuri a tensiunii poartă-sursă, în jurul acestui punct de polarizare.

## Slide 49: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal inițial
Pentru VGS=0, ID=IDSS și tensiunea drenă-sursă are expresia:
Rolul rezistorului RG este acela de a împiedica scurtcircuitarea la masă a semnalului de intrare de c.a., ca în fig. (b).
RG nu influențează punctul de funcționare la polarizarea cu tensiune zero între poartă și sursă, întrucât nu există curent continuu de poartă.

## Slide 50: Exemplul 5
Calculați VDS pentru circuitul din figură.
Din foaia de catalog pentru TEC-MOS se cunosc VGS(off)=-8V și IDSS=12mA.

## Slide 51: Exemplul 5
Rezolvare
Deoarece VGS=0, rezultă ID=IDSS=12mA și VDS se scrie