## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Cursul nr. 12
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Amplificatoare de semnal mic realizate cu TEC
  Amplificatoare cu TEC-MOS cu canal inițial
  Amplificatoare cu TEC-MOS cu canal indus

## Slide 3: Amplificator cu TEC-MOS cu canal inițial
Amplificatorul este realizat cu un TEC-MOS cu canal inițial n, cu polarizare zero și cu sursă de c.a. cuplată capacitiv în poartă.
Poarta se află la aproximativ 0V c.c., iar terminalul sursei este la masă, deci VGS=0.

## Slide 4: Amplificator cu TEC-MOS cu canal inițial
Tensiunea semnalului Vin produce o variație Vgs de o parte și de alta a valorii de zero, obținându-se o variație a lui Id.

## Slide 5: Amplificator cu TEC-MOS cu canal inițial
Când Vgs ia valori negative, tranzistorul lucrează în regim de sărăcire (Depletion), iar Id scade.
La valori Vgs pozitive, tranzistorul lucrează în regim de îmbogățire (Enhancement), iar Id crește.
Regimul de îmbogățire este reprezentat la dreapta axei verticale (VGS=0), iar cel de sărăcire, la stânga ei.
De obicei, TEC-MOS cu canal inițial este polarizat la zero, adică are VGS=0.

## Slide 6: Amplificator cu TEC-MOS cu canal inițial
Analiza în c.c. a amplificatorului realizat cu TEC-MOS cu canal inițial, în conexiune sursă comună, este ceva mai simplă decât pentru un TEC-J, deoarece ID=IDSS la VGS=0.
Cunoscând ID, rămâne de calculat doar VD, deoarece VS=0 (sursa este conectată la masă)
Analiza în c.a. se face la fel ca pentru amplificatorul cu TEC-J.
Rezistența de intrare în c.a. este:

## Slide 7: Exemplul 1
Dispozitivul TEC-MOS cu canal inițial din amplificatorul din figură are IDSS=200mA și gm=200mS. Calculați tensiunea continuă în drenă și tensiunea alternativă de ieșire. Se dă Vin=500mV.

## Slide 8: Exemplul 1 Rezolvare
Amplificatorul este polarizat la zero, deci
Prin urmare
Tensiunea alternativă la ieșire este, în modul:

## Slide 9: Amplificator cu TEC-MOS cu canal indus
TEC-MOS cu canal indus n din figură este cu polarizare prin divizor de tensiune și cu sursa de semnal Vin (sursă de c.a.) cuplată capacitiv cu poarta.
Pe poartă se aplică o tensiune de polarizare pozitivă astfel încât VGS>VGS(th).

## Slide 10: Amplificator cu TEC-MOS cu canal indus
Similar cu funcționarea dispozitivelor TEC-J și TEC-MOS cu canal inițial prezentate anterior, tensiunea semnalului produce o variație a Vgs de o parte și de cealaltă a valorii din PSF, VGSQ.
Aceasta, la rândul ei, are drept urmare variația lui Id de o parte și de cealaltă a valorii sale din PSF, IDQ.
Funcționarea se desfășoară în exclusivitate în regim de îmbogățire (Enhancement).

## Slide 11: Amplificator cu TEC-MOS cu canal indus
La amplificatorul cu sursa comună realizat cu TEC-MOS cu canal indus, tensiunea VGS mai mare decât valoarea de prag se obține prin polarizarea cu divizor de tensiune în poartă.
Analiza în c.c. a circuitului, care necesită determinarea valorii ID din ecuația de dispozitiv, se efectuează astfel:

## Slide 12: Amplificator cu TEC-MOS cu canal indus
Analiza în c.a.
Expresia câștigului în tensiune este aceeași ca pentru TEC-J și TEC-MOS cu canal inițial, adică Av=-gmRd, unde Rd=RD||RL.
Rezistența de intrare în c.a. este:
unde rezistența de intrare în poartă este:

## Slide 13: Exemplul 2
Un amplificator cu sursa comună, realizat cu un TEC-MOS cu canal indus are aspectul din figură.
Determinați mărimile de c.c. VGS, ID, VDS și tensiunea alternativă de ieșire.
Dispozitivul folosit are următorii parametri: ID(on)=200mA la VGS=4V, VGS(th)=2V.
Se consideră Vin=25mV.

## Slide 14: Exemplul 2 Rezolvare
Sursa fiind legată la masă, VGS=VG-VS=VG-0=VG
Pentru VGS=4V și ID(on)=200mA, se determină factorul de conducție K

## Slide 15: Exemplul 2 Rezolvare
Acum se pot determina din circuit ID și VDS:

## Slide 16: Exemplul 2 Rezolvare
Rezistența de sarcină în c.a.
Transconductanța
Tensiunea alternativă la ieșire are valoarea

## Slide 17: Comutatoare realizate cu TEC-MOS
TEC-MOS sunt utilizate pe scară largă în aplicații de comutare analogică și digitală;
Un exemplu de utilizare a TEC-MOS în modul de comutare este cel din amplificatoarele în clasă D.
În general, TEC-MOS prezintă o rezistență foarte mică în starea de conducție, o rezistență foarte mare în starea de blocare și timpi de comutare foarte mici.

## Slide 18: Comutatoare realizate cu TEC-MOS
În aplicațiile de comutare se folosesc în general TEC-MOS cu canal indus.
Când tensiunea poartă-sursă este mai mică decât valoarea de prag, VGS(th), TEC-MOS este blocat, așa cum se vede pe caracteristica de transfer.
Când tensiunea poartă-sursă este mai mare decât valoarea de prag, VGS(th), TEC-MOS este în conducție, așa cum se vede pe caracteristica de transfer.

## Slide 19: Comutatoare realizate cu TEC-MOS
Când tensiunea poartă-sursă variază între VGS(th) și VGS(on), TEC-MOS funcționează ca un comutator:
  În starea oprită, TEC-MOS funcționează la capătul inferior al dreptei de sarcină și el acționează ca un comutator deschis (RDS foarte mare).
  Când VGS este suficient de mare, mai mare decât VGS(th), TEC-MOS funcționează la capătul superior al dreptei de sarcină în regiunea ohmică și acționează ca un comutator închis (RDS foarte scăzut).

## Slide 20: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatorul ideal
Când tensiunea porții TEC-MOS cu canal n este +V, poarta este mai pozitivă decât sursa cu o cantitate care depășește tensiunea de prag, VGS(th).
TEC-MOS este în conducție (ON) și se poate modela cu un comutator închis între drenă și sursă.
Când tensiunea porții este zero, tensiunea poartă-sursă este și ea egală cu 0V.
TEC- MOS este blocat (OFF) și se poate modela cu un comutator deschis între drenă și sursă.

## Slide 21: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatorul ideal
Când tensiunea de poartă la TEC-MOS cu canal p este 0V, poarta este mai puțin pozitivă decât sursa cu o cantitate care depășește VGS(th).
TEC-MOS este în conducție (ON) și se poate modela cu un comutator închis între drenă și sursă.
Când tensiunea porții este +V, tensiunea poartă-sursă este 0V.
TEC-MOS este blocat (OFF) și se poate modela cu un comutator deschis între drenă și sursă.

## Slide 22: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatorul analogic
TEC-MOS sunt utilizate în mod obișnuit pentru comutarea semnalelor analogice.
Practic, un semnal aplicat pe drenă poate fi comutat la sursă dacă se aplică o tensiune pe poartă.
O restricție majoră este următoarea: nivelul semnalului la sursă nu trebuie să provoace scăderea tensiunii poartă-sursă sub valoarea de prag, VGS(th).

## Slide 23: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatorul analogic
Un comutator analogic de bază realizat cu TEC-MOS cu canal n este prezentat în figură.
Semnalul de pe drenă este conectat la sursă atunci când TEC-MOS este în starea ON, determinată de o tensiune VGS pozitivă și este deconectat atunci când VGS este 0, așa cum este indicat pe figură.

## Slide 24: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare analogice
Când comutatorul analogic este în starea ON, tensiunea minimă poartă-sursă apare la vârful negativ al semnalului (amplitudinea negativă).
Pentru a menține TEC-MOS în conducție, diferența dintre VG și amplitudinea negativă (-Vp(out)) trebuie să fie egală sau mai mare decât VGS(th):

## Slide 25: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare analogice
Variația în timp a tensiunii poartă-sursă

## Slide 26: Exemplul 3
Un comutator analogic similar cu cel prezentat anterior folosește un TEC-MOS cu canal n și are VGS(th)=2V. Pentru a trece comutatorul în starea ON, se aplică pe poartă o tensiune de 5V.
Determinați valoarea vârf-la-vârf maximă a semnalului de intrare care poate fi aplicat, presupunând că nu există nicio cădere de tensiune pe comutator.

## Slide 27: Exemplul 3 Rezolvare
Diferența dintre tensiunea porții și vârful negativ al tensiunii semnalului trebuie să fie egală sau mai mare decât tensiunea de prag.
La limită, pentru Vp(out) maxim:

## Slide 28: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare analogice
Aplicații
  Circuite de eșantionare
  Multiplexoare analogice
  Circuite cu capacități comutate

## Slide 29: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare digitale
Inversorul CMOS (Complementary MOS) este un exemplu de comutatot digital, întâlnit fecvent în cazul circuitelor digitale.
Este alcătuit din înserierea a două tranzistoare MOS, Q1 - un TEC-MOS cu canal p și Q2 – un TEC-MOS cu canal n, adică două tranzistoare MOS complementare.
Q1 are sursa legată la VDD, iar Q2 are sursa legată la masă.
Intrarea se face în porțile unite iar ieșirea este în drenele unite ale celor două tranzistoare.

## Slide 30: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare digitale
Funcționarea inversorului CMOS
Tensiunea de intrare la porți este fie 0V, fie VDD.
Când Vin=0V, Q1 conduce (ON) iar Q2 este blocat (OFF).
Deoarece Q1 acționează ca un comutator închis, ieșirea este egală cu aproximativ VDD.
Când Vin=VDD, Q2 este ON iar Q1 este OFF.
Deoarece Q2 acționează ca un comutator închis, ieșirea este în esență conectată la masă (0V).

## Slide 31: Comutatoare realizate cu TEC-MOS Comutatoare digitale
Un avantaj major al CMOS este acela că el consumă foarte puțină energie de curent continuu.
Deoarece cele două TEC-MOS sunt în serie și unul dintre ele este întotdeauna blocat, în esență, în starea de repaus, nu există consum de curent din sursa de curent continuu.
Când TEC-MOS-urile comută, există curent pentru o perioadă foarte scurtă de timp, deoarece ambele tranzistoare sunt în conducție în timpul acestei tranziții foarte scurte de la o stare la alta.

## Slide 32: Exemplul 4
La intrarea unui inversor CMOS se aplică un semnal dreptunghiular.
Determinați forma semnalului de la ieșirea circuitului.
Răspuns:

## Slide 33: Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn Tiristorul (SCR – Silicon Controlled Rectifier)
Tiristorul este un dispozitiv multijoncțiune cu 3 joncțiuni pn și 3 terminale: anod (A), catod (K) și poartă (G – gate).

## Slide 34: Tiristorul Circuitul echivalent
Pe circuitul echivalent apar 2 TB, unul pnp (Q1) și un altul – npn (Q2):

## Slide 35: Tiristorul Funcționare
Trecerea în conducție
Dacă anodul este polarizat pozitiv față de catod iar poarta este nepolarizată, IG=0, dispozitivul se comportă ca un comutator deschis datorită valorii foarte mari a rezistenței dintre anod și catod.

## Slide 36: Tiristorul Funcționare
Când un impuls pozitiv de curent (trigger – declanșare) este aplicat pe poartă, ambele tranzistoare trec în conducție (anodul trebuie să fie mai pozitiv decât catodul).
IB2 trece în conducție Q2, oferind o cale pentru IB1 prin colectorul lui Q2, trecând astfel în conducție și Q1.

## Slide 37: Tiristorul Funcționare
Curentul de colector al lui Q1 furnizează curent de bază suplimentar pentru Q2, astfel încât Q2 rămâne în conducție și după ce pulsul de declanșare este îndepărtat de la poartă (IG=0).
Prin această acțiune regenerativă, Q2 susține conducția la saturație a lui Q1 furnizând o cale pentru IB1; la rândul său, Q1 susține conducția la saturație a lui Q2 prin furnizarea curentului IB2.

## Slide 38: Tiristorul Funcționare
Astfel, dispozitivul rămâne în conducție (efect de zăvorire) odată ce este pornit, așa cum se arată în figură.
În această stare, rezistența foarte scăzută dintre anod și catod poate fi aproximată printr-un comutator închis, așa cum este indicat.

## Slide 39: Tiristorul Funcționare
Un tiristor poate fi trecut în conducție fără declanșarea porții (IG=0) prin creșterea tensiunii anod-catod la o valoare care depășește tensiunea de străpungere în polarizare directă, VBR(F) așa cum se arată pe curba caracteristică din figură:

## Slide 40: Tiristorul Funcționare
Tensiunea de străpungere în polarizare directă scade pe măsură ce IG crește.
Deci curentul de poartă controlează valoarea tensiunii de străpungere necesară pentru trecerea în conducție a tiristorului.

## Slide 41: Tiristorul Funcționare
Blocarea
Când poarta revine la 0V după ce pulsul de declanșare este eliminat, tiristorul nu se poate bloca, el rămâne în regiunea de conducție directă.
Pentru ca blocarea să aibă loc, curentul anodic trebuie să scadă sub valoarea curentului de menținere, IH.

## Slide 42: Fototiristorul LASCR - Light-Activated SCR
LASCR este un tiristor care nu se deosebește ca funcționare de ceea ce am prezentat până acum, cu excepția faptului că se comandă prin lumină și nu prin curent de poartă.
LASCR conduce curentul într-o direcție atunci când este activat de o cantitate suficientă de lumină și continuă să conducă până când curentul scade sub o valoarea de menținere.
Simbol

## Slide 43: Tiristorul
Aplicație: redresor comandat
Verde – tensiunea alternativă, V(n1)
Roșu – tensiunea de comandă pe poartă, V(n4)
Albastru – tensiunea pe rezistența de sarcină, V(n2)
Întârziere = 2ms

## Slide 44: Tiristorul
Aplicație: redresor comandat
Întârziere = 5ms
Verde – tensiunea alternativă, V(n1)
Roșu – tensiunea de comandă pe poartă, V(n4)
Albastru – tensiunea pe rezistența de sarcină, V(n2)

## Slide 45: Triacul
Triacul (TRIode Alternating Current) este un dispozitiv cu cinci straturi, echivalent cu două tiristoare aşezate în antiparalel în acelaşi monocristal de siliciu, având un singur electrod de comandă (poarta – G).

## Slide 46: Triacul
Funcționare
Dacă potențialul terminalului T1 este pozitiv în raport cu T2 şi se aplică pe poartă un impuls pozitiv în raport cu T2, intră în conducție tiristorul din stânga simbolului.
Dacă potențialul terminalului T2 este pozitiv în raport cu T1 şi se aplică pe poartă un impuls negativ în raport cu T2, intră în conducție tiristorul din dreapta simbolului.

## Slide 47: Triacul
Aplicație: reglarea intensității luminoase în c.a. (Light Dimmer)
Observație:
DIAC-ul este o diodă semiconductoare care permite trecerea curentului electric în ambele sensuri de conducție, sub acțiunea unei tensiuni de comandă aplicate la bornele ei.
Diacul se amorsează când tensiunea aplicată la bornele sale crește până la o valoare de prag și se stabilește starea de conducție, moment urmat de scăderea tensiunii pe diac și trecerea prin el a curentului de funcționare.

## Slide 48: Tranzistorul Schottky
Este un tranzistor bipolar care are în paralel cu joncțiunea B-C o diodă Schottky.
Prezența diodei Schottky nu va permite creşterea tensiunii de polarizare directă a joncțiunii bază-colector în regim de saturație a tranzistorului peste 0,35V, astfel încât timpul de comutație din starea de saturație în starea de blocare se va micşora considerabil iar viteza de comutație va creşte.

## Slide 49: Fototranzistorul
Principiul de funcționare a unui fototranzistor se bazează pe efectul fotoelectric intern: generarea de perechi electron-gol într-un semiconductor sub acțiunea unei radiații electromagnetice cu lungimea de undă în domeniul vizibil sau ultraviolet.
Dacă semiconductorul este supus unei diferențe de potențial, atunci el va fi parcurs de un curent a cărui intensitate va depinde de mărimea fluxului luminos incident.

## Slide 50: Fototranzistorul
Fototranzistorul este un tranzistor cu regiunea joncțiunii emitor-bază expusă iluminării, astfel încât rolul diferenței de potențial dintre bază şi emitor este jucat de fluxul luminos incident pe joncțiunea emitoare.

## Slide 51: Fototranzistorul
Caracteristicile de ieşire ale unui fototranzistor sunt similare cu cele ale unui tranzistor obişnuit, cu deosebirea că, în locul parametrului IB apare iluminarea sau fluxul luminos, :

## Slide 52: Fototranzistorul Aplicații
Optocuplorul (optoizolatorul) este o componentă alcătuită dintr-un LED și un fototranzistor, care transferă un semnal electric între două circuite izolate prin utilizarea luminii.

## Slide 53: Fototranzistorul Aplicații
Optoizolatoarele disponibile comercial, rezistă la tensiuni intrare/ieșire de până la 10kV și la șocuri de tensiune cu viteze de până la 10kV/μs.