## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Notițe de curs
Cursul nr. 4
Conf. Dr. Ing. Gheorghe PANĂ
gheorghe.pana@unitbv.ro
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Tranzistorul bipolar (TB)
Introducere
Structura TB
Principiul de funcționare
Curenții prin TB
Tipuri de conexiuni
Moduri de lucru

## Slide 3: Introducere
Descoperirea tranzistorului bipolar a deschis o eră nouă în electronică;
Decembrie 1947 – prima demonstrație de amplificare a vocii realizată cu tranzistor bipolar la Bell Laboratories;
Inventatorii TB: William Shockley, John Bardeen și Walter Brattain, laureați cu Premiul Nobel în 1956;

## Slide 4: Introducere
Inventatorii TB
John Bardeen
23.05.1908-30.01.1991
Walter Houser Brattain
10.02.1902-13.10.1987
William Bradford Shockley
13.02.1910-12.08.1989

## Slide 5: Introducere
Primul tranzistor cu contact punctiform realizat din Ge:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs

## Slide 6: Introducere
Primul tranzistor a fost realizat din germaniu și era cu contact punctiform la terminalele de emitor și colector;
1950 - se introduce tranzistorul cu joncțiuni la Texas Instruments
1958 - Jack Kilby realizează primul circuit integrat (CI);
Dispozitivele bazate pe TB joacă un rol important, în special, în electronica analogică.

## Slide 7: Introducere
How Europe Missed The Transistor
The most important invention of the 20th century was conceived not just once, but twice
By Michael Riordan / November 2005
In late 1948, two physicists from the German radar program, Herbert Mataré and Heinrich Welker, claimed to have invented a strikingly similar semiconductor device, which they called the transistron, while working at a Westinghouse subsidiary in Paris.
http://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/how-europe-missed-the-transistor

## Slide 8: Introducere
Inventatorii “transistron-ului”
Herbert Mataré
Heinrich Welker

## Slide 9: Introducere
Tranzistorul comercial
produs la Westinghouse:
structura internă

## Slide 10: Introducere
Tranzistorul se numeşte bipolar deoarece la conducția curentului electric participă atât electroni (sarcini electrice negative) cât şi goluri (sarcini electrice pozitive).
Poate fi componentă de sine stătătoare sau poate face parte dintr-un circuit integrat (CI) care conține zeci sau sute de TB.
Se foloseşte în:
  amplificatoare,
  comutatoare,
  oscilatoare.

## Slide 11: Structură
TB are 3 regiuni dopate diferit:
  2 zone de tip n separate de o regiune de tip p care alcătuiesc TB de tipul npn
  2 zone de tip p separate de o regiune de tip n care alcătuiesc TB de tipul pnp
Conexiunile la cele 3 regiuni se numesc:
  COLECTOR
  BAZĂ
  EMITOR

## Slide 12: Simbol
Schema bloc simplificată și simbolurile TB
TB de tipul npn
TB de tipul pnp

## Slide 13: Observații
Baza este mai îngustă decât regiunile de emitor și colector;
Emitorul este foarte puternic dopat (n++ sau p++);
Baza este dopată mediu (p+ sau n+);
Colectorul este slab dopat (n sau p).

## Slide 14: Observații
În simbolul TB săgeata este îndreptată, conform regulii generale, de la semiconductorul de tip p către cel de tip n, adică de la bază la emitor la npn, respectiv de la emitor la bază la pnp.

## Slide 15: Structură de TB din CI
TB din CI obținut printr-o succesiune de mai mulți paşi de fotolitografie şi procese chimice:

## Slide 16: Principiul de funcționare
Tranzistoarele npn și pnp sunt dispozitive complementare.
Teoria se dezvoltă pentru TB npn, principiile de bază și relațiile fiind valabile și pentru TB pnp dacă se înlocuiesc electronii cu goluri şi invers, se schimbă polaritatea tensiunilor şi sensul curenților.

## Slide 17: Principiul de funcționare
Pentru manifestarea efectului de tranzistor:
  joncțiunea bază-emitor se polarizează direct iar
  joncțiunea bază-colector se polarizează invers.

## Slide 18: Principiul de funcționare
Denumirea de tranzistor provine de la:
TRANsfer reSISTOR
și se referă la transferarea curentului dintr-un circuit cu rezistență mică – circuitul B-E, unde joncțiunea B-E este polarizată direct, într-un circuit cu rezistență mare – circuitul B-C, unde joncțiunea B-C este polarizată invers.

## Slide 19: Principiul de funcționare
Deplasarea purtătorilor de sarcină prin tranzistorul bipolar:
unde
  1 - Fluxul de electroni din emitor (componenta principală a curentului iE)
  2 - Fluxul de electroni atraşi de potențialul pozitiv al colectorului (componenta principală a curentului iC)
  3 - Flux de goluri ce se recombină cu electronii din fluxul principal de electroni (componenta principală a curentului iB)
  4 - Flux de goluri al joncțiunii pn (B-E), polarizată direct

## Slide 20: Principiul de funcționare
Pentru obținerea efectului de tranzistor se impun următoarele condiții:
grosimea bazei trebuie să fie mult mai mică decât lungimea de difuzie a purtătorilor minoritari din bază (goluri în cazul tranzistorului pnp, respectiv electroni în cazul tranzistorului npn);
emitorul trebuie să fie mai puternic dopat decât baza, astfel încât curentul de emitor să fie practic în întregime un curent de electroni la npn, respectiv de goluri la pnp.
Concentrațiile tipice de dopare sunt:
  Emitor: 1019 cm-3
  Bază: 1017 cm-3
  Colector: 1015 cm-3

## Slide 21: Principiul de funcționare
Consecințe
Prima condiție (grosimea bazei trebuie să fie mult mai mică decât lungimea de difuzie a purtătorilor minoritari din bază) determină ca valoarea curentului de recombinare (notat cu 3) să fie mică şi deci valoarea curentului de bază, iB, să fie mică în comparație cu curenții de emitor, iE şi colector, iC.
A doua condiție (emitorul trebuie să fie mai puternic dopat decât baza) determină o valoare foarte mică a curentului de goluri la npn (notat cu 4) respectiv de electroni la pnp, ceea ce înseamnă un curent de bază format în principal din curentul de recombinare (notat cu 3).

## Slide 22: Principiul de funcționare
Polarizarea directă a joncțiunii B-E determină îngustarea regiunii de sarcină spațială a joncțiunii emitorului iar polarizarea inversă a jocnțiunii B-C duce la lărgirea regiunii de sarcină spațială a joncțiunii colectorului.
Regiunea de emitor de tip n, puternic dopată, este plină de electroni de conducție care alcătuiesc curentul de emitor, iE și care difuzează uşor prin joncțiunea B-E, polarizată direct (regiune de sarcină spațială îngustă), în baza de tip p.

## Slide 23: Principiul de funcționare
Regiunea bazei este mai slab dopată decât cea a emitorului şi foarte subțire astfel încât ea are un număr limitat de goluri.
De aceea numai un mic procent din electronii care traversează joncțiunea B-E se pot recombina cu golurile disponibile din bază.
Acest număr redus de electroni recombinați ies din bază ca electroni de valență (mișcarea în sens opus a electronilor de valență = mișcare de goluri) şi alcătuiesc un mic curent de electroni numit curentul de bază, iB.

## Slide 24: Principiul de funcționare
Cea mai mare parte a electronilor care curg din emitor prin regiunea de bază subțire şi uşor dopată nu se recombină şi difuzează mai departe în regiunea de sarcină spațială B-C.
Ajunşi aici, electronii sunt atraşi prin joncțiunea B-C, polarizată invers, de tensiunea de alimentare pozitivă de la colector.
Electronii se mişcă prin regiunea de colector, ies prin terminalul de colector şi intră prin borna plus a sursei de alimentare.
Aceşti electroni alcătuiesc curentul de colector, iC.
Curentul de colector este mult mai mare decât cel de bază.
Acesta este motivul pentru care tranzistoarele prezintă un câştig în curent.

## Slide 25: Principiul de funcționare
Funcționarea TB (animație)
http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_05.php

## Slide 26: Curenții prin TB
Tranzistorul poate fi asemuit cu un „nod de circuit” doar din punct de vedere a circulației curenților: iB şi iC intră în tranzistor (intră în nod) iar iE iese din tranzistor (iese din nod).
Se poate aplica teorema I a lui Kirchhoff şi se obține prima relație importantă pentru un tranzistor bipolar:

## Slide 27: Curenții prin TB
Raportul se numeşte factor de amplificare în curent pentru circuitele în care mărimea de intrare este curentul de emitor iar cea de ieşire este curentul de colector (conexiunea bază comună).
<1 dar foarte aproape de 1.

## Slide 28: Curenții prin TB
Raportul se numeşte factor de amplificare în curent pentru circuitele în care mărimea de intrare este curentul de bază iar cea de ieşire este curentul de colector (conexiunile emitor comun şi colector comun, dacă la acesta din urmă se ține seama de aproximația iEiC).
 este mult supraunitar (>>1).

## Slide 29: Curenții prin TB Legătura dintre parametrii  şi 
Dacă se ține seama că din relațiile se obțne iB=(1-)iE, atunci relație din care rezultă sau

## Slide 30: Curenții prin TB
Curentul de colector este un curent de difuzie și este controlat de tensiunea B-E:
unde IS reprezintă curentul de saturație invers al joncțiunii B-E.

## Slide 31: Tipuri de conexiuni
TB fiind un dispozitiv cu 3 terminale iar circuitele în care se conectează având 4 terminale (2 de intrare, respectiv 2 de ieşire), un terminal al TB trebuie să fie comun atât intrării cât şi ieşirii.
Definiția 1: Terminalul comun (care, pentru analiza în c.a., este legat la masa montajului) dă numele conexiunii:
  Emitor comun - EC
  Bază comună - BC
  Colector comun - CC

## Slide 32: Tipuri de conexiuni
Definiție alternativă: terminalul nenumit dă tipul conexiunii.
  Emitor comun, EC – dacă semnalul se aplică în bază şi se culege din colector (EMITORUL este nenumit);
  Baza comuna – BC – dacă semnalul se aplică în emitor şi se culege din colector (BAZA este nenumită);
  Colector comun - CC – dacă semnalul se aplică în bază şi se culege din emitor (COLECTORUL este nenumit).

## Slide 33: Tipuri de conexiuni
Scheme practice
conexiunea EC
conexiunea BC
conexiunea CC

## Slide 34: Tipuri de conexiuni Scheme echivalente de c.a.
Pe schemele echivalente de c.a. se ține seama de următoarele aspecte:
  Condensatoarele din circuit se înlocuiesc cu scurtcircuit (dacă nu se precizează altfel);
  Bateria de alimentare de c.c. se pasivizează. Dacă sursa de c.c. este ideală, bateria de c.c se înlocuieşte cu scurtcircuit.

## Slide 35: Tipuri de conexiuni Scheme echivalente de c.a.
Conexiunea EC

## Slide 36: Tipuri de conexiuni Scheme echivalente de c.a.
Conexiunea BC

## Slide 37: Tipuri de conexiuni Scheme echivalente de c.a.
Conexiunea CC

## Slide 38: Tipuri de conexiuni Observații
Deoarece curentul de colector depinde de tensiunea bază-emitor, iC=Ise(uBE/UT), INTRAREA în TB nu se poate face decât pe BAZĂ sau pe EMITOR, niciodată pe colector!
IEŞIREA din TB nu se poate face decât pe COLECTOR sau pe EMITOR, niciodată pe bază!

## Slide 39: Moduri de lucru
TB poate fi polarizat în unul din cele 3 moduri de lucru:
Blocare
Regiunea activă normală (RAN)
Saturație

## Slide 40: Moduri de lucru
În blocare dacă UBE0, nu se injectează electroni din emitor în bază. Joncțiunea B-C este și ea polarizată invers, astfel încât atât curentul de colector cât și cel de emitor vor fi egali cu zero.
BLOCARE | RAN | SATURAțIE
UBE0 | UBE>0 | UBE>0
UBC<0 | UBC<0 | UBC>0

## Slide 41: Moduri de lucru
Regiunea activă normală (RAN)
În acest mod de lucru există curent prin TB.
Aplicând a II-a teoremă Kirchhoff, rezultă:
Dar UCE, care în mod obişnuit este EC/2, este mai mare decât UBE (UBE0,7V)
Astfel, potențialul din colector este mai mare decât cel din bază şi se obține UCB>0, ceea ce înseamnă că joncțiunea B-C este polarizată invers, așa cum cere acest mod de lucru.

## Slide 42: Moduri de lucru
Odată cu creșterea tensiunii UBE, creşte IB şi cresc curentul IC și tensiunea URc;
Dar la creșterea tensiunii URc corespunde scăderea tensiunii UCE deci scăderea tensiunii UCB;
Pentru o anumită valoare a lui IC, tensiunea UCB devine egală cu zero.

## Slide 43: Moduri de lucru
O creștere ușoară a curentului IC dincolo de această valoare determină tensiunea VCB să devină negativă (VCB<0), adică joncțiunea colector-bază devine polarizată direct.
Situația corespunde modului de lucru numit saturație.
La saturație ambele joncțiuni sunt polarizate direct iar curentul de colector NU mai este controlat de tensiunea B-E.

## Slide 44: Moduri de lucru Caracteristicile iC=f(vCE)
Caracteristicile iC=f(uCE) pentru TB în conexiunea emitor-comun (EC) au forma:
Relația EC=ICRC+UCE reprezintă în planul iC-uCE ecuația unei drepte (trasată cu linie întreruptă), numită dreapta de sarcină.

## Slide 45: Moduri de lucru Dreapta de sarcină
Pe dreapta de sarcină pot fi definite cele 3 moduri de lucru:
  Blocarea se instalează când IC=0 (tranzistorul nu este parcurs de curent);
  Pentru 0<IC<IC,sat tranzistorul lucrează în RAN și este valabilă relația IC=βIB;
  Când nu mai au loc modificări ale lui IC înseamnă că TB este în modul de saturație.
Al 4-lea mod de lucru nu se evidențiază pe figură. El se numește activ inversat.

## Slide 46: Moduri de lucru
Modul activ inversat apare atunci când joncțiunea B-E este polarizată invers iar joncțiunea B-C este polarizată direct.
Se inversează rolurile terminalelor TB: emitorul inițial joacă rol de colector iar colectorul inițial - rol de emitor.
Tranzistorul nefiind simetric, caracteristicile tranzistorului inversat sunt diferite de cele ale tranzistorului normal. La saturație, tranzistorul inversat prezintă tensiune mică între noul colector şi noul emitor.
Se foloseşte în circuite în care TB lucrează în comutație.

## Slide 47: Moduri de lucru
Condițiile tensiunilor de pe joncțiuni pentru cele 4 moduri de lucru ale TB: