## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Notițe de curs
Cursul nr. 7
Conf. Dr. Ing. Gheorghe PANĂ
gheorghe.pana@unitbv.ro
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncțiune (TEC-J)
  Generalități
  Structură, funcționare, simbol
  Caracteristici statice de drenă
  Tensiunea de strangulare, VP
  Modul de comandare a ID de către VGS
  Tensiunea de blocare, VGS(off)
  Comparație între strangulare și blocare
  Transconductanța, gm
  Polarizarea TEC-J
  Determinarea analitică a PSF
  Conexiunile TEC-J
Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn
  Dispozitive multijoncțiune: tiristorul, triacul
  Tranzistorul Schottky
  Fototranzistorul și optocuplorul

## Slide 3: Generalități
TEC sunt dispozitive unipolare. Spre deosebire de TB la care la conducția curentului electric participă și electroni și goluri, la TEC participă un singur tip de purtători de sarcină: fie numai electroni, fie numai goluri.
Cele 2 tipuri mari de TEC sunt: TEC-J și TEC-MOS.
TB este un dispozitiv comandat în curent: curentul de bază controlează curentul de colector.
TEC este un dispozitiv comandat în tensiune: tensiunea dintre 2 terminale, poartă și sursă, controlează curentul prin dispozitiv.
Calitatea importantă a TEC constă într-o rezistență de intrare foarte mare.

## Slide 4: Structură
TEC-J (tranzistor cu efect de câmp cu poartă-joncțiune) este acel tip de TEC care, pentru a controla curentul prin canal, funcționează cu o joncțiune pn polarizată invers.
În funcție de structura lor, TEC-J pot fi
  cu canal n sau
  cu canal p.
Cele 3 terminale ale TEC-J se numesc:
  D – drenă (Drain)
  G – poartă (Gate)
  S – sursă (Source)

## Slide 5: Structură
La TEC-J cu canal n
În materialul de tip n sunt difuzate două regiuni de tip p pentru a forma (delimita) canalul conductor.
Ambele regiuni de tip p sunt legate împreună și alcătuiesc terminalul de poartă (Gate).
La TEC-J cu canal p
Într-un material de tip p sunt difuzate 2 regiuni de tip n care delimitează canalul.
În acest caz poarta este de tip n.

## Slide 6: Funcționare
Pentru ilustrarea funcționării se prezintă polarizarea unui TEC-J cu canal n:
Sursa VDD asigură tensiunea drenă-sursă și curentul de la drenă la sursă.
VGG asigură polarizarea inversă a joncțiunii poartă-canal.

## Slide 7: Funcționare
TEC-J lucrează totdeauna cu joncțiunea poartă-sursă polarizată invers.
Polarizarea inversă a joncțiunii poartă-sursă creează o regiune sărăcită de-a lungul joncțiunii care se extinde și în zona de tip n a canalului și crește rezistența canalului din cauza îngustării sale.
Lățimea canalului și deci rezistența lui pot fi comandate variind tensiunea pe poartă, prin aceasta comandând intensitatea curentului de drenă, ID.

## Slide 8: Funcționare
TEC-J polarizat pentru conducție
Creșterea valorii VGG îngustează canalul, ducând la creșterea rezistenței acestuia și la scăderea curentului de drenă, ID;
La micșorarea valorii VGG, canalul se extinde, rezistența lui scade și ID crește.
Obs. Cele 3 situații au fost modelate prin indicațiile de pe scalele aparatelor de măsură și extinderile regiunilor de sarcină spațială.

## Slide 9: Funcționare
Zonele albe reprezintă regiunea golită (regiunea de sarcină spațială) creată prin polarizare inversă.
Regiunea golită este mai extinsă către capătul dinspre drenă al canalului deoarece tensiunea de polarizare inversă dintre poartă și drenă este mai mare decât cea dintre poartă și sursă.

## Slide 10: Simboluri
pentru TEC-J cu canal n și TEC-J cu canal p:
Săgeata din simbolurile componentelor este îndreptată de la semiconductorul de tip p către cel de tip n.

## Slide 11: Caracteristici statice de drenă
Se analizează cazul VGS=0
VP = pinch-off voltage, adică tensiune de strangulare

## Slide 12: Caracteristici statice de drenă
Pe măsură ce VDD (și deci VDS) crește începând de la zero, ID crește proporțional prin materialul de tip n (între punctele A și B).
Aici rezistența canalului este practic constantă deoarece regiunea golită nu este destul de mare pentru a avea o influență semnificativă.
Această regiune este denumită regiunea ohmică (sau liniară sau rezistivă) deoarece relația dintre VDS și ID este dată de legea lui Ohm.

## Slide 13: Caracteristici statice de drenă
În punctul B, curba devine orizontală și ID devine practic constant.
Pe măsură ce VDS crește de la B la C, tensiunea de polarizare inversă dintre poartă și drenă (VGD) generează o regiune golită suficient de mare pentru a compensa creșterea VDS, păstrând astfel relativ constantă valoarea lui ID.
Această valoare este curentul drenă-sursă cu poarta scurtcircuitată, IDSS, este parametru al TEC-J și se găsește în foile de catalog.
Se specifică pentru VGS=0.

## Slide 14: Caracteristici statice de drenă
Străpungerea are loc în punctul C, începând de la care ID crește foarte repede dacă VDS continuă să crească.
Străpungerea poate deteriora ireversibil dispozitivul, de aceea domeniul de lucru al unui TEC-J trebuie ales totdeauna înainte de limita de străpungere, adică în regiunea de curent constant (pe grafic între punctele B și C).

## Slide 15: Tensiunea de strangulare
Pentru VGS=0, valoarea tensiunii VDS de la care ID începe practic să fie constant (punctul B) se numește tensiune de strangulare (pinch-off voltage) și se notează cu VP.
Pentru un TEC-J dat, VP are o valoare fixă.
Creșterea în continuare a VDS după depășirea tensiunii de strangulare are ca rezultat un curent de drenă aproape constant (IDSS).

## Slide 16: Modul de comandare a ID de către VGS
Se aplică o tensiune de polarizare între poartă și sursă, VGG.

## Slide 17: Modul de comandare a ID de către VGS
Dacă se modifică VGG astfel încât VGS să ia valori din ce în ce mai negative, se obține o familie de curbe caracteristice de drenă.
ID are valori din ce în ce mai mici pe măsură ce VGS este din ce în ce mai negativă, cauza fiind îngustarea canalului.

## Slide 18: Modul de comandare a ID de către VGS
La tensiuni negative VGS din ce în ce mai mari, strangularea canalului TEC-J (punctul începând de la care curentul rămâne constant) se produce la tensiuni VDS din ce în ce mai mici decât tensiunea de strangulare aferentă curbei precedente.

## Slide 19: Tensiunea de blocare
Tensiunea G-S pentru care ID devine aproximativ zero se numește tensiune de blocare, VGS(off).
TEC-J trebuie să funcționeze între VGS=0 și VGS(off).
Pentru această plajă de tensiuni poartă-sursă, ID scade de la un maxim IDSS la un minim aproximativ egal cu zero.

## Slide 20: Comparație între strangulare și blocare
Totdeauna VP și VGS(off) sunt egale în modul dar de semne opuse.
În catalog se indică doar una dintre mărimi.
Din egalitatea lor în modul rezultă cealaltă mărime.
|VP|=|VGS(off)|

## Slide 21: Funcționarea TEC-J cu canal p
Funcționarea TEC-J cu canal p este ca cea a TEC-J cu canal n cu deosebirea că necesită VDD<0 și VGG>0

## Slide 22: Exemplul 1
TEC-J din figură se caracterizează prin VGS(off)=-4V și IDSS=12mA. Să se determine valoarea minimă a tensiunii de alimentare VDD care asigură trecerea dispozitivului în starea de curent constant.
Obs. Poarta este legată la masă. Rezultă VGS=0 situație în care ID=IDSS

## Slide 23: Exemplul 1
Rezolvare
Deoarece tensiunea de blocare este VGS(off)=-4V rezultă că tensiunea de strangulare este VP=4V, deci valoarea minimă a tensiunii D-S la care apare curent de drenă constant este VDS=4V.
Când VGS=0, curentul de drenă devine ID=IDSS=12mA.
Căderea de tensiune pe RD este
VDD la limită trebuie să asigure VDS de 4 V și căderea de tensiune pe RD. Deci
Această valoare a tensiunii de alimentare determină VP=4V și aduce TEC în zona de curent constant prin el.

## Slide 24: Exemplul 2
Un TEC-J cu canal p are VGS(off)=+4V. Care este valoarea lui ID dacă VGS=+6V.
Rezolvare
TEC-J cu canal p cere o tensiune poartă-sursă pozitivă.
Cu cât tensiunea este mai pozitivă, cu atât curentul de drenă este mai mic.
Când VGS=4V, ID=0 (pentru că valoarea de 4V corespunde la blocarea TEC-J cu canal p).
Orice creștere ulterioară a VGS menține TEC-J blocat, deci răspunsul este ID=0.

## Slide 25: Caracteristica de transfer
Variația tensiunii poartă-sursă între 0 și tensiunea de blocare VGS(off) permite controlul curentului de drenă.
Grafic, relația dintre VGS și ID este dată de caracteristica de transfer.
Curba permite evidențierea limitelor în funcționare
  ID=0 când VGS=VGS(off) și
  ID=IDSS când VGS=0

## Slide 26: Caracteristica de transfer
Caracteristica de transfer poate fi construită pornind de la caracteristicile de drenă, ID=f(VDS).
Fiecare punct de pe caracteristica de transfer corespunde unor valori specifice ale ID și VGS de pe caracteristicile de drenă.

## Slide 27: Caracteristica de transfer
Expresia analitică a caracteristicii de transfer este
Relația permite determinarea lui ID pentru orice valoare a lui VGS dacă se cunosc IDSS și VGS(off).
Acești 2 parametri (IDSS și VGS(off)) se găsesc în foile de catalog.

## Slide 28: Exemplu de foaie de catalog
pentru TEC-J de tipul 2N5457  2N5459

## Slide 29: Exemplu de foaie de catalog
pentru TEC-J de tipul 2N5457  2N5459

## Slide 30: Exemplu de foaie de catalog
pentru TEC-J de tipul 2N5457  2N5459

## Slide 31: Exemplu de foaie de catalog Exemplul 3
Determinați ID pentru VGS=-3V la TEC-J de tipul 2N5459 și apoi pentru VGS=-4V
Rezolvare
Din foile de catalog rezultă valorile maxime: VGS(off)=-8V, IDSS=16mA

## Slide 32: Transconductanța
Transconductanța se notează gm și reprezintă raportul dintre variația curentului de drenă, ID pentru o variație dată a tensiunii poartă-sursă, VGS.
Se măsoară în Siemens (S).
Transconductanța reprezintă un parametru important atunci când se calculează amplificarea unui circuit realizat cu TEC-J.

## Slide 33: Transconductanța
Deoarece caracteristica de transfer este neliniară, valoarea lui gm depinde de locul de pe curbă stabilit de VGS.
Valorile lui gm sunt mai mari în partea superioară a caracteristicii de transfer.
Analitic

## Slide 34: Polarizarea TEC-J
Presupune un circuit de c.c. care asigură un anumit PSF, caracterizat prin 3 mărimi:
  VGS
  ID
  VDS
Circuitele tipice sunt:
  cu polarizare automată
  cu divizor rezistiv

## Slide 35: Polarizarea TEC-J
Determinarea analitică a PSF
Presupune rezolvarea sistemului de ecuații:
în care
(1) reprezintă ecuația de dispozitiv
(2) reprezintă ecuația de circuit

## Slide 36: Polarizarea TEC-J
Polarizarea automată
Este tipul cel mai intâlnit de polarizare.
TEC-J trebuie să funcționeze astfel încât joncțiunea poartă-sursă să fie polarizată invers.
Acest lucru presupune VGS<0, la TEC-J cu canal n, respectiv VGS>0, la TEC-J cu canal p.
RG nu influențează esențial polarizarea deoarece pe ea nu apare cădere de tensiune semnificativă și astfel potențialul porții rămâne 0V.
RG are rol de a asigura sarcină semnalului de c.a. aplicat pe poarta TEC-J de la un generator de semnal sau o altă sursă de semnal alternativ.

## Slide 37: Polarizarea TEC-J
Polarizarea automată
La TEC-J cu canal n, curentul de sursă, IS, determină o cădere de tensiune pe RS și face ca sursa să fie pozitivă în raport cu masa.

## Slide 38: Polarizarea TEC-J
Polarizarea automată
Dar IS=ID, VG=0 și VS=IDRS, la TEC-J cu canal n, astfel că tensiunea poartă-sursă devine deci VGS<0.
La TEC-J cu canal p, curentul prin RS determină un potențial negativ la sursă, făcând ca poarta să fie pozitivă în raport cu sursa adică VGS>0.

## Slide 39: Polarizarea TEC-J
Polarizarea automată
Se analizează TEC-J cu canal n.
Potențialul de drenă este
și tensiunea drenă-sursă se scrie

## Slide 40: Polarizarea TEC-J Exemplul 4
Determinați VDS și VGS în cazul circuitului din figură. Se presupune că IDSS și VGS(off) au astfel de valori încât ID=5mA.
Pentru condițiile date, alt TEC-J, chiar de același tip, va oferi alte valori datorită variației (dispersiei) parametrilor.

## Slide 41: Polarizarea TEC-J Exemplul 4
Rezolvare

## Slide 42: Polarizarea TEC-J
Fixarea PSF în cazul polarizării automate
Abordarea de bază în determinarea PSF-ului la TEC-J constă în determinarea ID pentru o valoare impusă a VGS sau invers.
RS se determină cu relația:
Pentru o valoare impusă a tensiunii VGS, ID se poate determina în 2 moduri:
  grafic, de pe caracteristica de transfer, sau, mai practic
  utilizând relația analitică pentru ID(VGS) și datele din foile de catalog pentru IDSS și VGS(off).

## Slide 43: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Pentru a stabili PSF (ID și VGS) este necesară trasarea dreptei de sarcină în c.c pentru polarizare automată.
În primul rând se calculează VGS la ID=0.
S-a stabilit astfel punctul de origine al dreptei de sarcină (ID=0, VGS=0).

## Slide 44: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Apoi cu IDSS din foaia de catalog se calculează VGS la ID=IDSS=10mA.
S-a stabilit astfel și al 2-lea punct al dreptei de sarcină (ID=10mA, VGS=-4,7V).
Prin cele două puncte aflate se trasează dreapta de sarcină, pe același grafic cu caracteristica de transfer.

## Slide 45: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Punctul în care dreapta de sarcină intersectează curba caracteristicii de transfer este PSF al circuitului.

## Slide 46: Polarizarea TEC-J
Polarizare cu divizor rezistiv
Schema realizată cu TEC-J cu canal n se prezintă în figură.
Și în acest caz, potențialul de sursă trebuie să fie mai pozitiv decât cel de drenă pentru ca TEC-J să aibă joncțiunea poartă-sursă polarizată invers.

## Slide 47: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Determinarea grafică, pe curba caracteristicii de transfer, a PSF se poate face printr-o metodă similară celei folosite în cazul circuitului de polarizare automată.
Pentru TEC-J polarizat prin divizor de tensiune, spre deosebire de polarizarea automată, VGS este diferită de zero la ID=0 deoarece divizorul de tensiune stabilește tensiunea din poartă independent de curentul de drenă.

## Slide 48: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Pentru ID=0:
Deci unul din punctele dreptei de sarcină are coordonatele ID=0 și VGS=VG.
Pentru VGS=0:

## Slide 49: Polarizarea TEC-J
Determinarea grafică a PSF de pe caracteristica de transfer
Cel de al doilea punct al dreptei este la ID=VG/RS și VGS=0.
Dreapta de sarcină are forma din figură:

## Slide 50: Polarizarea TEC-J Exemplul 5
Determinați ID dacă TEC-J are astfel de parametrii încât VD=7V.
Rezolvare
Temă: schimbând TEC-J cu un alt exempler, se obține VD=6V. Determinați valorile din PSF în acest caz.

## Slide 51: Stabilitatea PSF-ului
Caracteristica de transfer a TEC-J poate fi diferită de la un exemplar la altul, chiar dacă sunt de același tip.
Dacă, de exemplu, se înlocuiește un TEC-J de tipul 2N5459 cu un alt exemplar de același tip, caracteristicile de transfer pot diferi mult între ele.
În cazul TEC-J de tipul 2N5459, IDSS,max=16mA iar IDSS,min=4mA, VGS(off),max=-8V iar VGS(off),min=-2V.

## Slide 52: Stabilitatea PSF-ului
Dintr-un lot de tranzistoare 2N5459 dacă se alege la întâmplare un exemplar, el poate avea valorile oriunde în domeniile de variație prezentate.

## Slide 53: Stabilitatea PSF-ului
Pentru TEC-J cu polarizare automată, în cazul determinării grafice a PSF pe caracteristicile de transfer extreme, la același tip de TEC-J, se observă că PSF poate varia între Q1 – valoarea minimă și Q2 – valoarea maximă.
ID se modifică într-un domeniu destul de mare, între ID1 și ID2.

## Slide 54: Stabilitatea PSF-ului
Polarizarea cu divizor de tensiune asigură o abatere mai mică a PSF în raport cu dispersia parametrilor TEC-J

## Slide 55: Conexiuni ale TEC-J
În funcție de terminalul pe care se aplică semnalul și cel de pe care se culege, se deosebesc 3 conexiuni:
  Sursă comună, SC
  Drenă comună, DC și
  Poartă comună, GC
La conexiunea SC semnalul se aplică pe poartă și se culege din drenă.
La conexiunea DC semnalul se aplică pe poartă și se culege din sursă.
La conexiunea GC semnalul se aplică pe sursă și se culege din drenă.

## Slide 56: Conexiuni ale TEC-J
Se face exemplificare pe 3 circuite în care TEC-J este polarizat automat:
SC
DC
GC

## Slide 57: Dispozitivul MESFET
Este un TEC-J la care joncțiunea porții este înlocuită cu un contact redresor de tipul joncțiunii Schottky.
Se poate fabrica din Si sau GaAs.
Avantajul dispozitivului MESFET din GaAs constă în mobilitatea mare a electronilor, deci timp de tranzit mic și răspuns rapid.
MESFET realizat din GaAs reprezintă dispozitivul de bază din circuitele integrate de microunde.

## Slide 58: Dispozitivul MESFET
Structura MESFET

## Slide 59: Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn
Tiristorul (SCR – Silicon Controlled Rectifier)
Este un dispozitiv multijoncțiune cu 3 joncțiuni pn și 3 terminale: anod (A), catod (C) și poartă (G – gate).

## Slide 60: Tiristorul
Denumirea celor 3 joncțiuni provine de la schema echivalentă pe care apar 2 TB, unul pnp (Q1) și un altul – npn (Q2):

## Slide 61: Tiristorul
Dacă anodul este polarizat pozitiv față de catod iar poarta este nepolarizată, joncțiunile emitoare sunt polarizate direct iar joncțiunea colectoare este polarizată invers.
Fiind polarizată invers, joncțiunea colectoare va prezenta o rezistență mare trecerii purtătorilor de sarcină, astfel încât pentru valori mici ale tensiunii dintre anod şi catod, VAC, curentul prin structura semiconductoare, IA, va fi foarte mic.

## Slide 62: Tiristorul
Pe măsură ce creşte tensiunea de polarizare VAC, creşte şi tensiunea inversă pe joncțiunea colectoare şi, la o anumită valoare a acesteia, începe multiplicarea în avalanşă a purtătorilor de sarcină.
Aceasta are drept consecințe:
  scăderea rezistenței joncțiunii colectoare și
  creşterea bruscă a curentului între anod şi catod (numit curent anodic, IA).

## Slide 63: Tiristorul
Pentru ca această creștere să nu fie necontrolată și să ducă la distrugerea structurii, în circuitul de polarizare a tiristorului trebuie conectată o rezistență R1 de limitare a curentului anodic.

## Slide 64: Tiristorul
Tensiunea la care începe multiplicarea în avalanșă a purtătorilor de sarcină se numește tensiune de străpungere, Vst.
Caracteristica tensiune-curent:
Vst0 – tensiune de străpungere la polarizare zero a porții (tensiune de autoaprindere sau autoamorsare)
IH – curent de menținere (holding current)

## Slide 65: Tiristorul
Prin injectarea unui curent de poartă (pentru VG0), dispozitivul se poate amorsa la o tensiune mai mică decât tensiunea Vst0.
Această funcționare este asemănătoare cu cea a triodei cu gaz, de unde provine şi denumirea tiristorului: TIRatron transISTOR.

## Slide 66: Tiristorul
Pentru blocarea tiristorului:
  se scade curentul anodic sub valoarea de menținere (IH) sau
  se inversează tensiunea anod-catod (VAC).

## Slide 67: Tiristorul
Aplicație: redresor comandat
Verde – tensiunea alternativă, V(n1)
Roșu – tensiunea de comandă pe poartă, V(n4)
Albastru – tensiunea pe rezistența de sarcină, V(n2)
Întârziere = 2ms

## Slide 68: Tiristorul
Aplicație: redresor comandat
Întârziere = 5ms
Verde – tensiunea alternativă, V(n1)
Roșu – tensiunea de comandă pe poartă, V(n4)
Albastru – tensiunea pe rezistența de sarcină, V(n2)

## Slide 69: Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn
Triacul
Triacul (TRIode Alternating Current) este un dispozitiv cu cinci straturi, echivalent cu două tiristoare aşezate în antiparalel în acelaşi monocristal de siliciu, având un singur electrod de comandă (poarta – G).

## Slide 70: Triacul
Funcționare
Dacă potențialul terminalului T1 este pozitiv în raport cu T2 şi se aplică pe poartă un impuls pozitiv în raport cu T2, intră în conducție tiristorul din stânga simbolului.
Dacă potențialul terminalului T2 este pozitiv în raport cu T1 şi se aplică pe poartă un impuls negativ în raport cu T2, intră în conducție tiristorul din dreapta simbolului.

## Slide 71: Triacul
Aplicație: reglarea intensității luminoase în c.a. (Light Dimmer)
Observație:
DIAC-ul este o diodă semiconductoare care permite trecerea curentului electric în ambele sensuri de conducție, sub acțiunea unei tensiuni de comandă aplicate la bornele ei.
Diacul se amorsează când tensiunea aplicată la bornele sale crește până la o valoare de prag și se stabilește starea de conducție, moment urmat de scăderea tensiunii pe diac și trecerea prin el a curentului de funcționare.

## Slide 72: Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn
Tranzistorul Schottky
Este un tranzistor bipolar care are în paralel cu joncțiunea B-C o diodă Schottky

## Slide 73: Tranzistorul Schottky
Prezența diodei Schottky nu va permite creşterea tensiunii de polarizare directă a joncțiunii bază-colector în regim de saturație a tranzistorului peste 0,35V, astfel încât timpul de comutație din starea de saturație în starea de blocare se va micşora considerabil iar viteza de comutație va creşte.

## Slide 74: Alte dispozitive bazate pe joncțiunea pn
Fototranzistorul
Principiul de funcționare a unui fototranzistor se bazează pe efectul fotoelectric intern: generarea de perechi electron-gol într-un semiconductor sub acțiunea unei radiații electromagnetice cu lungimea de undă în domeniul vizibil sau ultraviolet.
Dacă semiconductorul este supus unei diferențe de potențial, atunci el va fi parcurs de un curent a cărui intensitate va depinde de mărimea fluxului luminos incident.

## Slide 75: Fototranzistorul
Fototranzistorul este un tranzistor cu regiunea joncțiunii emitor-bază expusă iluminării, astfel încât rolul diferenței de potențial dintre bază şi emitor este jucat de fluxul luminos incident pe joncțiunea emitoare.

## Slide 76: Fototranzistorul
Caracteristicile de ieşire ale unui fototranzistor sunt similare cu cele ale unui tranzistor obişnuit, cu deosebirea că, în locul parametrului IB apare iluminarea sau fluxul luminos, :

## Slide 77: Fototranzistorul
Aplicații
Optocuplorul (optoizolatorul)
este o componentă (LED + fototranzistor) care transferă un semnal electric între două circuite izolate prin utilizarea luminii.
Optoizolatoarele împiedică tensiunile înalte să afecteze sistemul care trimite semnalul.
LED

## Slide 78: Fototranzistorul
Aplicații (continuare)
Optoizolatoarele disponibile comercial, rezistă la tensiuni intrare/ieșire de până la 10kV și la șocuri de tensiune cu viteze de până la 10kV/μs.