## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Notiţe de curs
Cursul nr. 8
Conf. Dr. Ing. Gheorghe PANĂ
gheorghe.pana@unitbv.ro
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
TEC-MOS
  Generalități
  TEC-MOS cu canal inițial
  TEC-MOS cu canal indus
  TEC-MOS de putere
  TEC-MOS cu poartă dublă
  Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
  Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
  Exemplu de foaie de catalog pentru TEC-MOS cu canal indus
  Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS

## Slide 3: Generalități
TEC-MOS constituie cea de-a doua categorie de tranzistoare cu efect de câmp.
Structura TEC-MOS se deosebește de cea a TEC-J prin faptul că nu are la bază o joncțiune pn.
La TEC-MOS, poarta este izolată față de canal printr-un strat de dioxid de siliciu (SiO2).
Există două feluri de TEC-MOS:
  Cu canal inițial, notat original D-MOSFET (în regim de sărăcire – Depletion mode)
  Cu canal indus, notat original E-MOSFET (în regim de îmbogățire – Enhancement mode)
Datorită izolării porții, aceste dispozitive mai sunt denumite ”cu poartă izolată” (Insulated Gate FET)

## Slide 4: TEC-MOS cu canal inițial
Se prezintă o structură D-MOS (D = Depletion).
Drena și sursa sunt difuzate în materialul substratului și apoi unite printr-un canal îngust, adiacent porții izolate.
Figura prezintă un dispozitiv cu canal n și unul cu canal p.
Se descrie principiul de funcționare pentru cel cu canal n.
Dispozitivul cu canal p funcționează în mod asemănător, cu excepția faptului că polaritățile tensiunilor sunt inversate.

## Slide 5: TEC-MOS cu canal inițial
Structura D-MOS

## Slide 6: TEC-MOS cu canal inițial
Un TEC-MOS cu canal inițial poate lucra în oricare din cele 2 regimuri – de sărăcire (Depletion mode) sau de îmbogățire (Enhancement mode).
Poarta fiind izolată de canal, pe ea se poate aplica fie o tensiune pozitivă, fie una negativă.
TEC-MOS cu canal n lucrează în regim de sărăcire când tensiunea poartă-sursă aplicată este negativă și în regim de îmbogățire când tensiunea poartă-sursă este pozitivă.
În general, aceste dispozitive sunt folosite în regim de sărăcire.

## Slide 7: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de sărăcire
Poarta poate fi imaginată ca una dintre armăturile plan-paralele ale unui condensator, cealaltă armătură fiind canalul.
Stratul de dioxid de siliciu constituie dielectricul.
Dacă tensiunea pe poartă este negativă, sarcinile negative de aici vor îndepărta electronii de conducție din canal, iar aceștia vor lăsa în urmă lor ioni pozitivi.
Astfel, canalul n va fi sărăcit în electroni, ceea ce va duce la scăderea conductivității lui.

## Slide 8: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de sărăcire (continuare)
Cu cât tensiunea negativă pe poartă este mai mare, cu atât sărăcirea în electroni a canalului n este mai accentuată.
La o valoare a tensiunii negative poartă-sursă suficient de mare, VGS(off), canalul este golit complet și curentul de drenă devine egal cu zero.
Asemenea unui TEC-J cu canal n, un TEC-MOS cu canal inițial n furnizează curent de drenă pentru valori ale tensiunii poartă-sursă cuprinse între limitele VGS(off) și zero.
Dar un TEC-MOS cu canal inițial conduce, în plus, și pentru valori VGS mai mari ca zero.

## Slide 9: TEC-MOS cu canal inițial
Regimul de îmbogățire
Când tensiunea pe poartă este pozitivă, în canal sunt atrași mai mulți electroni de conducție, crescând astfel conductivitatea canalului.

## Slide 10: TEC-MOS cu canal inițial
Regimurile de sărăcire și îmbogățire

## Slide 11: TEC-MOS cu canal inițial
Simboluri
Substratul, indicat cu săgeată, este, în mod normal (dar nu întotdeauna), conectat intern la sursă.
Uneori există un terminal separat pentru substrat.
Din nou se ține seama că săgeata din simbolurile dispozitivelor semiconductoare este îndreptată de la semiconductorul de tip p către cel de tip n.

## Slide 12: TEC-MOS cu canal indus (cu regim de îmbogățire)
TEC-MOS cu canal indus lucrează exclusiv în regim de îmbogățire, neprezentând regim de sărăcire.
Structural, se deosebește de un TEC-MOS cu canal inițial prin aceea că nu are canal realizat constructiv (nu există canal în absența polarizării).
Substratul se întinde până la stratul de SiO2.
La un dispozitiv cu canal n, o tensiune pozitivă pe poartă, mai mare decât o valoare de prag, induce un canal prin generarea unui strat subțire de sarcini negative în regiunea de substrat din vecinătatea stratului de SiO2.

## Slide 13: TEC-MOS cu canal indus
Conductivitatea canalului crește la creșterea tensiunii poartă-sursă, atrăgând astfel mai mulți electroni în zona canalului.
Dacă tensiunea de poartă nu depășește valoarea de prag, VGS(th), canalul pur și simplu nu există. ”th” provine de la threshold (=prag)

## Slide 14: TEC-MOS cu canal indus
Simboluri
Linia întreruptă verticală sugerează absența canalului fizic în cazul lipsei polarizării tranzistorului.
Ca și la TEC-MOS cu canal inițial, unele dispozitive au un terminal separat pentru substrat.

## Slide 15: TEC-MOS de putere
Un TEC-MOS obișnuit, cu regim de îmbogățire are un canal lateral lung și îngust.
Caracteristicile constructive ale canalului fac ca rezistența drenă-sursă să fie relativ mare, limitând utilizarea dispozitivului la aplicațiile de putere mică.

## Slide 16: TEC-MOS de putere
La TEC-MOS de putere se optimizează rezistența drenă-sursă, astfel încât să fie de valoare mică pentru a permite circulația de curenți de valoare mare, corespunzătoare unui dispozitiv de putere.
Clasificare
TEC-MOS cu dublă difuzie laterală (LDMOSFET)
TEC-MOS cu fantă în V (VMOSFET)
TMOS

## Slide 17: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu dublă difuzie laterală (LDMOSFET)
Canalul acestui dispozitiv se formează între sursă și drenă și este mai scurt decât la un TEC-MOS obișnuit.
Lungimea redusă a canalului implică o rezistență mai mică, permițând obținerea unor tensiuni și curenți mai mari.
Când poarta este pozitivă, în stratul p, dintre sursa dopată slab și regiunea n-, se induce un canal n foarte scurt.
Curentul circulă de la drenă, prin regiunile n și prin canalul indus, către sursă.

## Slide 18: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu fantă în V (VMOSFET)
Se caracterizează printr-un canal indus mai scurt și mai larg, cu rezistență mică, între drenă și sursă.
Canalele mai scurte și mai largi permit obținerea unor curenți mai mari și, în consecință, a unor puteri disipate mai mari.
De asemenea, și răspunsul în frecvență este îmbunătățit.
Un TEC-MOS cu fantă în V are 2 terminale conectate la sursă, terminalul de poartă se află în partea superioară, iar cel de drenă, în partea inferioară.

## Slide 19: TEC-MOS de putere TEC-MOS cu fantă în V (VMOSFET)
Canalul se induce vertical, pe ambele laturi ale fantei în V, între drenă (cu substrat n+, adică dopat mai puternic decât n-) și terminalele sursei.
Lungimea canalului este determinată de grosimile straturilor, acestea fiind stabilite, la rândul lor, de densitățile de dopare și de timpul de difuzie în mai mare măsură decât de dimensiunile măștii.

## Slide 20: TEC-MOS de putere TMOS
Este similar cu un TEC-MOS cu fantă în V, cu excepția faptului că nu mai prezintă fanta respectivă, fiind deci mai ușor de realizat.
Poarta este înglobată într-un strat de dioxid de siliciu, iar terminalul sursei acoperă toată suprafața superioară.
Drena se află pe fața inferioară.
TMOS este mai compact decât VMOS, păstrând însă avantajul canalului vertical scurt.

## Slide 21: TEC-MOS cu poartă dublă
Un astfel de TEC-MOS poate avea canalul atât inițial (a), cât și indus (b).
Singura deosebire este faptul că are două porți (G1 și G2):

## Slide 22: TEC-MOS cu poartă dublă
Unul dintre dezavantajele TEC este capacitatea mare de intrare, care limitează utilizarea la frecvențe înalte.
La dispozitivele cu poartă dublă, capacitatea de intrare este redusă, ceea ce le face utilizabile în circuitele de amplificare de radiofrecvență (RF).
Un alt avantaj al configurației cu poartă dublă este faptul că poate fi folosită în etajul de intrare al unor amplificatoare de RF, pentru realizarea reglării automate a amplificării (RAA).

## Slide 23: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
Punctul de pe curbă de la VGS=0 corespunde valorii IDSS.
Ca și la TEC-J, VGS(off)=-VP (adică tensiunea de blocare este egală cu tensiunea de strangulare, cu semn schimbat).
Funcția pătratică din ecuația curentului de drenă, referitoare la caracteristica TEC-J, este valabilă și pentru TEC-MOS cu canal inițial.

## Slide 24: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal inițial
Analitic, la TEC-MOS cu canal inițial n dependența dintre ID și VGS este dată de relația:

## Slide 25: Exemplul 1
Pentru un TEC-MOS cu canal inițial se cunosc: IDSS=10mA și VGS(off)=-8V.
  Canalul este de tip n sau p?
  Calculați ID la VGS=-3V.
  Calculați ID la VGS=+3V.
Rezolvare
Deoarece VGS(off)<0, TEC-MOS are canal de tip n.

## Slide 26: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
TEC-MOS cu canal indus lucrează exclusiv în regim de îmbogățire.
Prin urmare un dispozitiv cu canal n necesită o tensiune poartă-sursă pozitivă, iar pentru unul cu canal p este necesară o tensiune poartă-sursă negativă.

## Slide 27: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
La VGS=0 nu există curent de drenă.
Deci pentru un TEC-MOS cu canal indus parametrul IDSS nu este semnificativ, ca în cazul unui TEC-J sau al unui TEC-MOS cu canal inițial.
Mai trebuie remarcat că, teoretic, nu există curent de drenă înainte ca VGS să fi atins o anumită valoare nenulă, numită tensiune de prag, VGS(th) (threshold voltage).

## Slide 28: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Ecuația curbelor parabolice ale caracteristicilor de transfer se deosebește de cea utilizată la TEC-J și TEC-MOS cu canal inițial, deoarece curbele pornesc de pe axa orizontală din punctul VGS(th), în loc de VGS(off) și nu ajung să intersecteze axa verticală.

## Slide 29: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Curba caracteristicii de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus este descrisă de ecuația:
unde constanta K se mai numește și factor de conducție.

## Slide 30: Caracteristica de transfer a unui TEC-MOS cu canal indus
Constanta K depinde de tipul dispozitivului și se determină din datele de catalog astfel:
  se citește valoarea ID(on) (on-state drain current) pentru VGS dată și
  ambele se înlocuiesc în ecuația lui ID
De exemplu la TEC-MOS de tipul 2N7008 în foile de catalog se găsesc valorile: ID(on)=500mA la VGS=10V și VGS(th)=2,5V (valoarea maximă). Rezultă:

## Slide 31: Foaie de catalog pentru TEC-MOS cu canal indus de tipul 2N7008

## Slide 32: Exemplul 2
Să se calculeze curentul de drenă al unui TEC-MOS cu canal indus de tipul 2N7008 dacă VGS=5V.
Rezolvare
Din foile de catalog rezultă valorile:
VGS(th)=1V
ID(on)=500mA la VGS=10V
În primul rând se determină valoarea factorului de conducție K:

## Slide 33: Exemplul 2
Apoi, utilizând valoarea aflată pentru K, se calculează ID la VGS=5V:

## Slide 34: Precauții la manevrare
Toate dispozitivele de tip MOS se pot distruge foarte ușor din cauza descărcărilor electrostatice.
Deoarece poarta unui TEC-MOS este izolată față de canal, rezistența de intrare este foarte mare (teoretic, infinită).
La un TEC-MOS obișnuit, curentul rezidual de poartă, IGSS, este de ordinul picoamperilor, pe când la un TEC-J obișnuit curentul invers de poartă se încadrează în domeniul nanoamperilor.

## Slide 35: Precauții la manevrare
Capacitatea de intrare apare ca o consecință a structurii izolate a porții.
Capacitatea de intrare, împreună cu rezistența de intrare foarte mare formează un sistem în care sarcinile electrice în exces se acumulează cu ușurință, putând duce la deteriorarea dispozitivului.

## Slide 36: Precauții la manevrare
Pentru a evita distrugerile provocate de electricitatea statică, la manevrarea dispozitivelor MOS trebuie luate următoarele măsuri de precauție:
  Dispozitivele MOS trebuie transportate și păstrate în ambalaje de material antistatic expandat.
  Toate instrumentele și platformele de lucru metalice folosite la asamblare sau testare trebuie conectate la conductorul de împământare (al treilea conductor de la prizele de perete, de 230V).
  Persoana care asamblează sau manipulează dispozitivele MOS trebuie să poarte la încheietura mâinii o brățară metalică legată la masă printr-un fir conductor având înseriat un rezistor de valoare mare.

## Slide 37: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS
Se studiază 3 modalități mai importante de polarizare a TEC-MOS:
  Polarizare la zero la TEC-MOS cu canal inițial,
  Polarizarea prin divizor de tensiune la TEC-MOS cu canal indus,
  Polarizarea cu reacție în drenă la TEC-MOS cu canal indus.

## Slide 38: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal inițial
Un TEC-MOS cu canal inițial poate lucra la tensiuni VGS atât pozitive, cât și negative.
O metodă simplă de polarizare este fixarea la VGS=0, astfel că semnalul de c.a. aplicat pe poartă duce la variația în ambele sensuri a tensiunii poartă-sursă, în jurul acestui punct de polarizare.
(a) Circuitul de c.c. de polarizare
(b) Amplificator de semnal mic

## Slide 39: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal inițial
Pentru VGS=0, ID=IDSS și tensiunea drenă-sursă are expresia:
Rolul rezistorului RG este acela de a împiedica scurtcircuitarea la masă a semnalului de intrare de c.a., ca în fig. (b).
RG nu influențează punctul de funcționare la polarizarea cu tensiune zero între poartă și sursă, întrucât nu există curent continuu de poartă.

## Slide 40: Exemplul 3
Calculați VDS pentru circuitul din figură.
Din foaia de catalog pentru TEC-MOS se cunosc VGS(off)=-8V și IDSS=12mA.
Rezolvare
Deoarece VGS=0, rezultă ID=IDSS=12mA și VDS se scrie

## Slide 41: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal indus
La TEC-MOS cu canal indus, VGS trebuie să fie mai mare decât o anumită valoare de prag, deci polarizarea zero nu poate fi utilizată.
Se pot utiliza configurațiile:
  cu divizor de tensiune (a)
  cu reacție în drenă (b)
a)
b)

## Slide 42: Polarizarea dispozitivelor TEC-MOS cu canal indus
Ecuațiile aplicate în analiza circuitului de polarizare prin divizor de tensiune:
În circuitul de polarizare cu reacție în drenă, curentul de poartă este neglijabil și, ca atare, nu există cădere de tensiune pe RG. De aceea, VGS=VDS.
a)
b)

## Slide 43: Exemplul 4
Calculați VGS și VDS pentru circuitul cu TEC-MOS cu canal indus din figură. Pentru dispozitivul folosit se consideră valorile minime ID(on)=200mA la VGS=4V și VGS(off)=2V.

## Slide 44: Exemplul 4
Rezolvare

## Slide 45: Exemplul 5
Determinați valoarea curentului de drenă pentru circuitul din figură dacă VGS=8,5V.
TEC-MOS utilizat se caracterizează prin VGS(th)=3V.
Rezolvare
Circuitul fiind cu reacție în drenă, rezultă VDS=VGS

## Slide 46: Defecte posibile în circuitele cu tranzistoare MOS
MOS cu canal inițial (D-MOSFET)
La montajul cu polarizare zero în poartă, un defect greu de detectat este atunci când se întrerupe circuitul de poartă.
Tensiunea VGS rămâne zero, ca atunci când există circuit continuu în poartă, valoarea curentului de drenă nu se modifică și polarizarea pare să fie în ordine.
Ca remediu, se oprește alimentarea montajului, se deconectează cu grijă rezistența RG și se verifică starea acesteia.
Dacă este cazul, se înlocuiește.
Dar problema majoră este că se detectează greu defectul.

## Slide 47: Defecte posibile în circuitele cu tranzistoare MOS
MOS cu canal indus (E-MOSFET)
În circuitul cu MOS cu canal indus, polarizat cu divizor rezistiv, dacă se întrerupe R1, tensiunea de poartă devine egală cu zero.
Tranzistorul se blochează deoarece pentru a intra în conducție, tranzistorul are nevoie de o tensiune de prag pozitiva și, ca atare, se comportă ca un comutator deschis.
Cu ajutorul unui voltmetru se verifică potențialul din drenă.
Dacă se găsește valoarea +VDD, atunci rezistența R1 trebuie înlocuită.

## Slide 48: Defecte posibile în circuitele cu tranzistoare MOS
MOS cu canal indus (E-MOSFET)
Dacă se întrerupe R2, atunci potențialul în poartă va fi +VDD și astfel rezistența canalului va fi foarte mică iar tranzistorul se va comporta ca un comutator închis.
Curentul de drenă este limitat doar de rezistența RD.
Cu ajutorul unui voltmetru se verifică potențialul din drenă.
Dacă se găsește valoarea 0V, atunci rezistența R2 trebuie înlocuită.