## Slide 1: DISPOZITIVE ELECTRONICE
Seminarul nr. 1
completare
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Diode polarizate direct și invers P1c
Diodele din figură se caracterizează prin curent invers de saturație, Is=14nA şi coeficient de idealitate, n=1,984. Condensatorul C1 are o reactanță neglijabilă la frecvența de lucru (C1).
Precizați cum sunt polarizate diodele şi determinați PSF-urile diodelor;
Să se verifice dacă amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface condiția de semnal mic;
Să se scrie relația totală a tensiunii de pe dioda D1 dacă tensiunea E2 este sinusoidală.

## Slide 3: Diode polarizate direct și invers P1c
Schema din P1c
Rezolvare
Dioda D1 este polarizată direct (plusul lui E1 este conectat spre anod iar minusul la catod) iar dioda D2 este polarizată invers: (+) lui E1 la catod iar (–) la anod.
Schema echivalentă de c.c.

## Slide 4: Diode polarizate direct și invers P1c
PSF al diodei D2
Prin R3 circulă curentul invers de saturație al diodei, adică 14nA și determină pe R3 o cădere de tensiune egală cu ISR3=14x10-9x3x104=42x10-5=420x10-6=420uA sau 0,42mV, deci cu foarte bună aproximație toată tensiunea de 30V se regăsește la bornele diodei, cu sensul de la catod la anod.

## Slide 5: Diode polarizate direct și invers P1c
PSF al diodei D1
Se presupune

## Slide 6: Diode polarizate direct și invers P1c
Schema echivalentă de semnal mic (c.a.)

## Slide 7: Diode polarizate direct și invers P1c
Practic, amplitudinea semnalului alternativ de pe diodă trebuie să fie mai mică decât a 10-a parte din UT, adică 2,6mV. În electronică, de „10 ori mai mic” satisface condiția de „mult mai mic”.
Deoarece 0,87mV<2,6mV, amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface condiția de semnal mic.
c)

## Slide 8: Diode zener polarizate direct și invers P2c
Diodele din fig. 4 se caracterizează prin curent invers de saturație, Is=8,8x10-15A când diodele sunt blocate, coeficient de idealitate, n=1, tensiune de străpungere zener UZ=5V pentru un curent de străpungere zener IZ=1...5mA. Condensatorul C1 are o reactanță neglijabilă la frecvența de lucru (C1).
Precizați cum sunt polarizate diodele şi determinați PSF-urile diodelor;
Să se verifice dacă amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface condiția de semnal mic;
Să se scrie relația totală a tensiunii de pe dioda D1 dacă tensiunea V2 este sinusoidală.

## Slide 9: Diode zener polarizate direct și invers P2c
Schema
Rezolvare
Dioda D1 este polarizată direct: (+) al lui E1 la anod iar (–) la catod. Dioda D2 este polarizată invers: (+) la catod și (–) la anod, iar valoarea tensiunii de polarizare justifică aprecierea că dioda D2 se află în străpungere zener deoarece E1>UZ.
Schema echivalentă de c.c.

## Slide 10: Diode zener polarizate direct și invers P2c
PSF-ul lui D2

## Slide 11: Diode zener polarizate direct și invers P2c
PSF-ul lui D1

## Slide 12: Diode zener polarizate direct și invers P2c
Schema echivalentă de semnal mic (c.a.)
Deci amplitudinea semnalului la bornele diodei D1 satisface condiția de semnal mic.
c)