## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 3 - online
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Analiza circuitelor realizate cu AO ideal
  Amplificatorul sumator
  Amplificatorul de diferență
  Diferențiatorul
  Integratorul
  Convertorul de rezistență negativă
Probleme

## Slide 3: Analiza circuitelor realizate cu AO ideal Generalități
Atunci când AO este cu reacție negativă, în limita a→∞ tensiunea sa de intrare se apropie de zero
întrucât , vN se apropie de vP
Această proprietate, denumită constrângere de tensiune la intrare, face ca terminalele de intrare să apară ca și cum ar fi legate împreună, deși nu sunt.
Știm, de asemenea, că un AO ideal nu conduce curent prin terminalele sale de intrare, deci acest scurtcircuit aparent nu conduce curent, o proprietate denumită constrângere de curent la intrare.

## Slide 4: Analiza circuitelor realizate cu AO ideal Generalități
Cu alte cuvinte, din punct de vedere tensiune, portul de intrare apare ca un scurtcircuit, dar din punct de vedere curent apare ca un circuit deschis. De aici, denumirea de scurtcircuit virtual.
Rezumând, atunci când are reacție negativă, AO ideal va avea la ieșire orice valoare de tensiune și curent este nevoie pentru a aduce vD la zero sau, exprimare echivalentă, pentru a forța vN să urmărească vP, dar fără a conduce niciun curent prin oricare dintre terminalele de intrare.
Este de reținut că vN urmărește vP și nu invers. AO controlează vN prin rețeaua de reacție externă. Fără reacție, AO nu ar putea să influențeze vN și relațiile de mai sus nu ar mai fi valabile.

## Slide 5: Amplificatorul sumator
Amplificatorul sumator are două sau mai multe intrări și o ieșire

## Slide 6: Amplificatorul sumator
Observăm că datorită punctului de masă virtuală, curenții de intrare sunt liniar proporționali cu tensiunile corespunzătoare ale surselor de semnal.
Mai mult, sursele sunt împiedicate să interacționeze între ele - o caracteristică de dorit și importantă în cazul în care oricare dintre aceste surse este deconectată de la circuit.
Rezolvând pentru vO, obținem

## Slide 7: Amplificatorul sumator
Relația lui vO indică faptul că ieșirea este o sumă ponderată a intrărilor (de aici denumirea amplificatorului), ponderile fiind stabilite prin raporturi de rezistențe.
O aplicație tipică a amplificatoarelor de sumare este mixerul audio.
Deoarece ieșirea provine direct de la sursa dependentă din interiorul AO, avem Ro=0.
Mai mult, din cauza masei virtuale, rezistența de intrare Rik (k=1, 2, 3) văzută de sursa vk este egală cu rezistența corespunzătoare Rk. În concluzie

## Slide 8: Amplificatorul sumator
Dacă sursele de intrare sunt neideale, circuitul va exercita efecte de încărcare asupra lor, ca în cazul amplificatorului inversor.
Relația lui vO este încă valabilă cu condiția să înlocuim Rk de la numitoare cu Rsk+Rk, unde Rsk este rezistența internă (de ieșire) a sursei de semnal de ordinul k.

## Slide 9: Amplificatorul de diferență
amplificatorul de diferență are o ieșire și două intrări, una dintre ele fiind aplicată spre intrarea inversoare, cealaltă spre intrarea neinversoare.

## Slide 10: Amplificatorul de diferență
Putem găsi vO aplicând superpoziția: vO=vO1+vO2, unde vO1 este valoarea lui vO pentru v2=0, iar vO2 cea pentru v1=0.

## Slide 11: Amplificatorul de diferență
Dacă v2=0 rezultă vP=0 pentru că prin intrarea neinversoare, deci și prin R3||R4 circulă iP=0 și circuitul se comportă ca un amplificator inversor față de v1.
Astfel
și Ri1=R1, unde Ri1 este rezistența de intrare văzută de sursa v1

## Slide 12: Amplificatorul de diferență
Dacă v1=0 circuitul se comportă ca un amplificator neinversor față de vP
și Ri2=R3+R4, unde Ri2 este rezistența de intrare văzută de sursa v2.
vP

## Slide 13: Amplificatorul de diferență
Scriind vO=vO1+vO2 și rearanjând se obține
Rezistențele de intrare și de ieșire se scriu

## Slide 14: Amplificatorul de diferență
Ieșirea este din nou o combinație liniară a intrărilor, dar cu coeficienți de semne diferite, deoarece o intrare este aplicată spre intrarea inversoare, cealaltă spre intrarea neinversoare a AO.
Mai mult decât atât, rezistențele observate de sursele de intrare sunt finite și, în general, diferite între ele.
Dacă aceste surse sunt neideale, circuitul le va încărca, în general, cu cantități diferite.

## Slide 15: Amplificatorul de diferență
Un caz interesant apare atunci când perechile de rezistențe sunt în raporturi egale
Atunci când această condiție este îndeplinită, se spune că rezistențele formează o punte echilibrată și relația tensiunii de ieșire se simplifică
Ieșirea este acum proporțională cu diferența intrărilor - de unde și numele circuitului. O aplicație tipică a acestui amplificator de diferență este cea de bloc component al amplificatoarelor de instrumentație.

## Slide 16: Diferențiatorul
Pentru a găsi relația intrare-ieșire pentru circuit, începem considerând iC=iR
Folosind relația dintre curentul prin condensator și tensiunea la bornele sale și legea lui Ohm, se poate scrie sau
Circuitul produce o ieșire proporțională cu derivata în timp a intrării - de unde și numele circuitului.

## Slide 17: Diferențiatorul
Constanta de proporționalitate este determinată de R și C, iar unitatea de măsură este în secunde (s).
Dacă realizați circuitul de diferențiere în laborator, veți constata că acesta tinde să oscileze.
Este suficient să spunem aici că circuitul este de obicei stabilizat prin plasarea unei rezistențe adecvate Rs în serie cu C.
După această modificare, circuitul va asigura în continuare funcția de diferențiere, dar numai pe un domeniu limitat de frecvență.

## Slide 18: Diferențiatorul
Schema realizată în laborator conform teoriei

## Slide 19: Diferențiatorul
Răspunsul circuitului teoretic

## Slide 20: Diferențiatorul
Circuitul corectat

## Slide 21: Diferențiatorul
Răspunsul circuitului corectat

## Slide 22: Integratorul
Considerând iR=iC, obținem sau
Schimbând variabila de integrare în ξ (csi) și integrând în ambele părți ale relației de la 0 la t obținem unde vO(0) este valoarea ieșirii la t=0 și depinde de sarcina stocată inițial în condensator.

## Slide 23: Integratorul
Relația indică faptul că ieșirea este proporțională cu integrala în timp a intrării - de unde și numele circuitului.
Constanta de proporționalitate este stabilită de R și C, dar unitatea de măsură este acum s-1.
Circuitul fiind de tip inversor

## Slide 24: Integratorul
Integratorul cu AO, numit și integrator de precizie datorită gradului ridicat de precizie cu care poate implementa relația tensiunii de ieșire, este un circuit important al electronicii.
Acesta își găsește o aplicație largă în
  generatoare de funcții (generatoare de undă triunghiulară și dinți de ferăstrău),
  filtre active,
  convertoare analog-digitale (convertoare cu dublă pantă) și
  controlere analogice (controlere PID – proporțional-integral-derivativ).

## Slide 25: Integratorul
În practică, atunci când circuitul integrator este încercat în laborator, se constată că ieșirea sa se poate satura, adică ajunge la o valoare apropiată de una dintre tensiunile de alimentare, chiar și cu vI conectat la masă.
Acest lucru se datorează erorii de decalaj sau offset de la intrarea amplificatorului.
Este suficient să spunem aici că o metodă bună de prevenire a saturației este de a plasa o rezistență adecvată Rp în paralel cu C.

## Slide 26: Integratorul
Circuitul rezultat, numit integrator cu pierderi, va asigura totuși funcția de integrare, dar numai pe un interval limitat de frecvență.
Din fericire, în majoritatea aplicațiilor, integratoarele sunt plasate în interiorul unei bucle de control, astfel concepute încât să țină automat circuitul departe de saturație, cel puțin în condiții adecvate de funcționare, eliminând astfel necesitatea rezistenței în paralel, menționată anterior.

## Slide 27: Integratorul
Schema teoretică reprodusă în laborator

## Slide 28: Integratorul
Răspunsul circuitului teoretic

## Slide 29: Integratorul
Schema circuitului corectat

## Slide 30: Integratorul
Răspunsul circuitului corectat

## Slide 31: Convertorul de rezistență negativă
O altă aplicație importantă a AO, în afară de procesarea semnalului, este transformarea de impedanță.
Pentru a ilustra acest lucru, luați în considerare rezistența simplă din figura (a)
Pentru a-i găsi valoarea experimental, aplicăm o sursă de test v, măsurăm curentul i din terminalul pozitiv al sursei, apoi scriem Req=v/i, unde Req este valoarea rezistenței așa cum este văzută de sursă.
În mod clar, în acest caz simplu Req=R. Mai mult, sursa de testare eliberează putere iar rezistența o absoarbe.

## Slide 32: Convertorul de rezistență negativă
Să presupunem acum că deconectăm terminalul inferior al lui R de la masă și îl conectăm la ieșirea unui amplificator neinversor, așa cum se arată în figura (b).
Curentul se poate scrie acum
Considerând Req=v/i obținem
relație care indică faptul că circuitul simulează o rezistență negativă.

## Slide 33: Convertorul de rezistență negativă
Semnificația semnului minus este următoarea: curentul intră, de fapt, în terminalul pozitiv al sursei de testare, ceea ce face ca sursa să absoarbă puterea.
În consecință, o rezistență negativă eliberează putere.
Dacă R1=R2, atunci Req=-R.
În acest caz, tensiunea de test v este amplificată la 2v de către AO.
În consecință, i=-v/R=v/(-R).
Rezistențele negative pot fi utilizate pentru a neutraliza rezistențele obișnuite nedorite, cum ar fi în proiectarea surselor de curent sau pentru a controla plasarea polilor în proiectarea filtrelor active și a oscilatoarelor.

## Slide 34: Concluzie
Privind retrospectiv la circuitele discutate până acum, rețineți că prin interconectarea unor componente adecvate în jurul unui amplificator cu câștig mare, îl putem configura pentru o varietate de operații: multiplicarea cu o constantă (pozitivă sau negativă), adunare, scădere, diferențiere, integrare și conversie de rezistență.
Așa se explică de ce se numește operațional.

## Slide 35: Probleme P1.
P1. (a) Folosind rezistențe standard de 5% în intervalul de kiloohmi, proiectați un circuit la care vO=−100(4v1+3v2+2v3+v4). (b) Dacă v1=20mV, v2=−50mV și v4=100mV, găsiți v3 pentru vO=0V.
Seria E24 cu toleranța ±5%
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0
3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1

## Slide 36: Probleme P1. Rezolvare
a)
Relația tensiunii de ieșire având în paranteză mărimi cu același semn și semnul minus în fața parantezei, deducem că trebuie să folosim un circuit sumator inversor;
O soluție mai exactă este cea în care se obțin componentele vO1=4v1, vO2=3v2 și vO3=2v3 cu ajutorul unor circuite neinversoare pentru a nu schimba semnul termenilor din relația dată în enunțul problemei

## Slide 37: Probleme P1. Rezolvare
Relații de dimensionare

## Slide 38: Probleme P1. Rezolvare
Relații de dimensionare
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0
3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1

## Slide 39: Probleme P1. Rezolvare
Tensiunea de ieșire se scrie
Se alege RF=100kΩ și rezultă

## Slide 40: Probleme P1. Rezolvare
b)
v1=20mV, v2=−50mV și v4=100mV

## Slide 41: Probleme P1. Rezolvare
Schema finală

## Slide 42: Probleme P2.
Considerând AO ideale să se determine:
expresia tensiunii de la ieşirea circuitului de combinații liniare din figură. Aplicaţie numerică: V1=2V, V2=V3=1V.
Rezistența de intrare pentru fiecare semnal.

## Slide 43: Probleme P2. Rezolvare
a)
Semnalul de intrare V1 se aplică spre intrarea inversoare a AO-U1, deci circuitul realizat cu primul AO este de tip inversor şi Vo1 se scrie:

## Slide 44: Probleme P2. Rezolvare
Semnalul de intrare V2 se aplică la intrarea neinversoare a AO-U2 motiv pentru care circuitul este de tip neinversor şi tensiunea de la ieşirea lui, Vo2, este:

## Slide 45: Probleme P2. Rezolvare
Circuitul realizat cu AO-U3 este un sumator inversor

## Slide 46: Probleme P2. Rezolvare
b)
V1 este conectată la intrarea unei configurații inversoare. Rezultă Ri1=R1=10k.
V2 este conectată la intrarea unei configurații neinversoare, deci Ri2.
V3 este conectată tot la intrarea unei configurații inversoare, sumatorul inversor. Rezultă Ri3=R7=10k.