## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 8 – online
Limitări statice ale AO
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Limitări statice ale AO Generalități
Atât timp cât amplificatoarele operaționale sunt folosite la frecvențe și câștiguri în buclă închisă de valori moderate, există, în general, un acord remarcabil între comportamentul real și cel prevăzut de modelul ideal al AO.
Creșterea frecvenței și/sau a câștigului este însă însoțită de o degradare progresivă atât a răspunsului în frecvență, cât și a răspunsului în timp ale circuitului.
Comportarea unui AO în domeniul frecvență și în domeniul timp ne dă o imagine a limitărilor dinamice ale AO.

## Slide 3: Limitări statice ale AO Generalități
Chiar dacă frecvențele de lucru sunt menținute corespunzător de scăzute, intră în joc alte limitări.
Desemnate în general ca erori referite la intrare, acestea sunt vizibile mai ales în aplicațiile de curent continuu și cu câștig mare.
Cele mai obișnuite sunt
  curentul de polarizare a intrărilor, IB,
  curentul de intrare de offset (decalaj), IOS,
  tensiunea de intrare de offset (decalaj), VOS și
  densitățile de zgomot en și in.

## Slide 4: Limitări statice ale AO Generalități
Subiecte înrudite sunt deriva termică (drift), factorul de rejecție a modului comun, CMRR, factorul de rejecție a surselor de alimentare, PSRR și neliniaritatea câștigului.
Aceste neidealități sunt, în general, neafectate de efectele benefice ale reacției negative, de unde și numele de limitări statice iar efectele lor trebuie atenuate unul câte unul cu alte mijloace.
În cele din urmă, pentru ca un amplificator operațional să funcționeze corect, trebuie respectate anumite limite de funcționare. Acestea includ:
  temperatura maximă de funcționare,
  tensiunea de alimentare și disiparea puterii,
  intervalul tensiunii de mod comun de la intrare și
  curentul de scurtcircuit la ieșire.

## Slide 5: Limitări statice ale AO Structura internă simplificată a AO
Pe baza tehnologiei, AO se încadrează în trei mari categorii:
  AO cu tranzistoare bipolare (TB)
  AO cu TEC-J la intrare, numite și AO biFET și
  AO cu CMOS, unele produse combinând pe același cip ce e mai bun la AO cu TB și CMOS și obținându-se astfel AO biCMOS.
Pe baza topologiei, predomină două categorii principale:
  AO cu reacție de tensiune (VFA – Voltage-Feedback Amplifier) și
  AO cu reacție cu curent (CFA – Current-Feedback Amplifier)
Tot ce s-a prezentat/se prezintă în acest curs a fost/este realizat cu AO de tipul VFA

## Slide 6: Limitări statice ale AO Structura AO cu TB
Structura prezintă trei blocuri constructive de bază:
  etajul de intrare,
  etajul intermediar și
  etajul de ieșire.

## Slide 7: Limitări statice ale AO Structura AO cu TB Etajul de intrare
Acest etaj sesizează orice dezechilibru între tensiunile de pe intrarea inversoare și cea neinversoare, vN și vP și îl transformă într-un curent de ieșire ”single ended” (face trecerea de la modul diferențial – ”double ended” la modul simplu, cu referință masa - ”single ended”), iO1 conform relației unde gm1 este transconductanța etajului de intrare.

## Slide 8: Limitări statice ale AO Structura AO cu TB Etajul de intrare
Acest etaj este proiectat pentru a oferi o impedanță mare de intrare și pentru a avea curenți de intrare neglijabili.
La condiția de echilibru vP=vN, IA se împarte în mod egal între Q1 și Q2, obținându-se astfel iO1=0.
Orice dezechilibru între vP și vN va devia mai mult din curentul IA prin Q1 și mai puțin prin Q2, sau invers, producând iO1≠0.
Pentru dezechilibre suficient de mici, denumite și condiții de semnal mic, caracteristica de transfer este aproximativ liniară.
Condițiile de supracomandă sunt denumite condiții de semnal mare.
La supracomandă, IA trece integral prin Q1 sau prin Q2.

## Slide 9: Limitări statice ale AO Structura AO cu TB Etajul intermediar
Acest etaj este format din perechea Darlington Q5 și Q6 și condensatorul de compensare în frecvență Cc.
Perechea Darlington este proiectată pentru a oferi un câștig suplimentar, precum și o variație mai mare a semnalului.
Condensatorul Cc este proiectat pentru a stabiliza AO împotriva oscilațiilor nedorite atunci când AO este utilizat în aplicații cu reacție negativă.
Deoarece Cc este fabricat pe cip, se spune că AO este compensat intern.

## Slide 10: Limitări statice ale AO Structura AO cu TB Etajul de ieșire
Acest etaj, bazat pe repetoarele pe emitor Q7 și Q8, este proiectat pentru a oferi o impedanță de ieșire redusă.
Deși câștigul său de tensiune este doar aproximativ egal cu unitatea, câștigul său de curent este destul de mare, ceea ce până la urmă face ca acest etaj să acționeze ca un amplificator de putere.
Tranzistoarele Q7 și Q8 formează o pereche în contratimp (push-pull), deoarece în prezența unei sarcini legate la masă, Q7 va trimite curent în sarcină în timpul alternanței pozitive a tensiunii de ieșire, în timp ce Q8 va trage curent din sarcină în timpul alternanței negative.
Rolul diodelor D1 și D2 este de a polariza tranzistoarele Q7 și Q8 în regiunea activă normală (asigură căderi de tensiune egale cu cele ale joncțiunilor B-E) și de a minimiza distorsiunea de racordare (crossover) la ieșire.

## Slide 11: Limitări statice ale AO AO cu TECJ la intrare
Structura internă simplificată
Un potențial dezavantaj al AO cu TB îl reprezintă curenții de bază de la intrările vP și vN.
Automat AO forțează circulația acestor curenți prin circuitele înconjurătoare lui, creând căderi de tensiune care pot fi inacceptabile în anumite aplicații de precizie.
TEC-J are curenții de poartă foarte mici, comparativ cu cei de bază de la TB.

## Slide 12: Limitări statice ale AO AO cu CMOS
Topologii de bază:
  topologia cu 2 etaje
  topologia cascadată
Aspect interesant
Etajul de ieșire dedicat LIPSEȘTE
Cauza: AO cu CMOS sunt, în prezent, cel mai frecvent utilizate ca subcircuite ale unor sisteme integrate mai mari, unde încărcarea la ieșire este cunoscută și de obicei suficient de mică pentru a nu fi nevoie de un etaj de ieșire dedicat.

## Slide 13: Limitări statice ale AO Modele SPICE
În proiectarea circuitelor integrate, AO sunt simulate la nivel de tranzistor, numit micromodel.
Simulările de către utilizator sunt efectuate de obicei la nivel de macromodel.
Un macromodel utilizează un set mult redus de elemente de circuit pentru a se potrivi cât mai bine cu comportamentul măsurat al dispozitivului, economisind un timp de simulare considerabil.
Macromodelul BOYLE

## Slide 14: Limitări statice ale AO Curenții de polarizare a intrărilor și de offset
IP și IN sunt curenții prin terminalele de comandă ale tranzistoarelor care alcătuiesc perechea diferențială de la intrarea AO (curenți de bază la TB, respectiv curenți de poartă la TEC-J)
Curenții IP și IN intră în AO dacă tranzistoarele sale de intrare sunt npn sau TEC-J cu canal p, respectiv, ies din AO pentru tranzistoare pnp sau TEC-J cu canal n.

## Slide 15: Limitări statice ale AO Curenții de polarizare a intrărilor și de offset
Din cauza nepotrivirilor inevitabile între cele două jumătăți ale etajului de intrare, în special între factorii F ai tranzistoarelor Q1 și Q2, curenții IP și IN vor fi și ei inegali.
Media celor doi curenți se numește curent de polarizare a intrărilor
iar diferența lor se numește curent de offset (decalaj) la intrare

## Slide 16: Limitări statice ale AO Curenții de polarizare a intrărilor și de offset
De obicei, IOS este cu un ordin de mărime mai mic decât IB. În timp ce polaritatea lui IB depinde de tipul tranzistoarelor de la intrare, cea a lui IOS depinde de sensul nepotrivirii, astfel că unele exemplare dintr-o anumită familie de AO pot avea IOS>0, iar altele IOS<0.
Exemple de valori ale IB și IOS:
  Pentru 741C, care este versiunea comercială a familiei 741, valorile la temperatura camerei sunt: IB=80nA tipic, 500nA maxim; IOS=20nA tipic, 200nA maxim;
  Amplificatorul OP77 are IB=1,2nA tipic, maxim 2,0nA; IOS=0,3nA tipic, maxim 1,5nA.

## Slide 17: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
evaluarea efectului curenților de intrare se face determinând tensiunea de la ieșire cu toate semnalele de intrare setate la zero (intrări pasivizate);
Analiza presupune că AO, în afară de prezența curenților IP și IN, este ideal.
Tensiunea de ieșire se determină aplicând superpoziția
   IP, IN=0 și rezultă unde

## Slide 18: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
   IN, IP=0, caz în care VN=VP=0 și rezultă că IN circulă doar prin R2 deoarece R1 are 0V la ambele capete. Componenta vO2 se scrie
  Prin superpoziție cele 2 componente se adună și unde EO este o tensiune de eroare.
Obs.

## Slide 19: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
Relația rescrisă a lui EO este
Observații
circuitul produce o ieșire EO în ciuda absenței vreunui semnal de intrare și considerăm această ieșire nedorită ca o eroare sau, mai corect, ca zgomot de curent continuu;
circuitul produce EO luând o eroare de intrare sau zgomot de intrare de curent continuu și amplifică această eroare cu (1+R2/R1), care este denumit în mod corespunzător câștig de zgomot de curent continuu (egal cu 1/b);
eroarea de intrare constă din doi termeni, și anume, căderea de tensiune –RpIP datorită curentului IP care circulă prin Rp și termenul (R1||R2)IN care apare ca și cum IN ar circula prin combinația paralel R1||R2.

## Slide 20: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
Din relațiile de definiție pentru IB și IOS, valorile IP și IN se scriu și înlocuind în relația lui EO obținem
Se observă că dacă impunem , atunci termenul care conține IB va fi eliminat și rămâne
Eroarea este acum proporțională cu IOS, care este de obicei cu un ordin de mărime mai mic decât IP sau IN.

## Slide 21: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
EO poate fi redus în continuare prin reducerea valorii tuturor rezistențelor.
De exemplu, reducerea tuturor rezistențelor cu un factor de 10 nu va afecta câștigul, dar va duce la o reducere de zece ori a erorii de intrare EI=-IOS(R1||R2).
Dar reducerea valorii rezistențelor, duce la creșterea puterii disipate, astfel încât va trebui să se ajungă la un compromis.
Dacă EO este încă inacceptabil de mare, următorul pas logic constă în selectarea unui alt tip de AO care să aibă o valoare IOS mai mică.

## Slide 22: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
Cele prezentate până în acest moment sunt valabile la amplificatoarele inversoare și neinversoare, amplificatoarele de sumă și diferență, convertoarele I-V și altele.
La integrator,
În nodul de sumare inversor și eliminând VN, obținem

## Slide 23: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
Aplicând relaţia dintre curentul prin condensator şi tensiunea la bornele condensatorului, , obținem unde vO(0) este valoarea inițială a lui vO.
În absența unui semnal de intrare, ne așteptăm ca circuitul să producă o ieșire constantă, adică vO(t)=vO(0).

## Slide 24: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
În practică, pe lângă vO(0), apare eroarea de ieșire EO(t), care este rezultatul integrării în timp a erorii de intrare
Deoarece IB și IOS sunt relativ constante, putem scrie
Eroarea este astfel o rampă de tensiune, a cărei tendință este de a duce AO în saturație.

## Slide 25: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS
Este evident că prin introducerea rezistenței Rp, unde eroarea se reduce la
Această eroare poate fi redusă în continuare prin scalarea componentelor sau prin utilizarea unui AO care are IOS mai mic.

## Slide 26: Limitări statice ale AO Erori determinate de IB și IOS Reguli importante
Pentru a reduce la minimum erorile datorate lui IB și IOS, respectați următoarele reguli ori de câte ori este posibil:
modificați circuitul astfel încât rezistențele văzute de IP și IN să fie egale atunci când toate sursele de semnal de la intrare sunt suprimate, adică alegeți Rp=R1||R2 în cazul celor mai multe circuite și Rp=R în cazul integratorului;
păstrați rezistențele la valori reduse cât de mult vă permite aplicația;
folosiți amplificatoare operaționale care au IOS suficient de scăzut.

## Slide 27: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare
Scurtcircuirea intrărilor unui amplificator operațional ar trebui să producă vO=a(vP-vN)=a×0=0V.
Cu toate acestea, din cauza nepotrivirilor inerente între cele două jumătăți ale etajului de intrare în procesarea lui vP și vN, un AO practic va genera vO≠0.
Pentru a forța vO să fie zero, trebuie să se aplice o tensiune de corecție adecvată între pinii de intrare.
Datorită acestui lucru, caracteristica de transfer în buclă deschisă nu trece prin origine, ci este deplasată fie spre stânga, fie spre dreapta, în funcție de sensul nepotrivirii (abaterii).
Această deplasare se numește tensiunea de offset la intrare VOS.

## Slide 28: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare
(a) Caracteristica de transfer și (b) modelul de circuit al unui AO cu tensiune de offset la intrare VOS
putem modela AO practic cu un AO ideal sau fără offset, având o mică sursă de tensiune VOS în serie, cu una dintre intrările sale.
Caracteristica de transfer devine acum

## Slide 29: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare
Pentru a aduce tensiunea de ieșire la zero, trebuie ca , sau
Rețineți că, din cauza lui VOS, acum avem vN ≠ vP.
Valori tipice ale VOS:
  741C are VOS=2mV tipic, maxim 6mV
  OP77 are VOS=10μV tipic, maxim 50μV

## Slide 30: Limitări statice ale AO Erori determinate de VOS
Efectul lui VOS pentru cazul cu reacție rezistivă
AO fără offset (ideal) acționează ca un amplificator neinversor în raport cu VOS, deci vO=EO, unde este eroarea de ieșire iar (1+R2/R1) este din nou câștigul de zgomot de curent continuu.
În mod clar, cu cât câștigul de zgomot este mai mare, cu atât și eroarea este mai mare.

## Slide 31: Limitări statice ale AO Erori determinate de VOS
Deoarece AO fără offset păstrează egalitatea VN=VP=VOS, avem IC=IR=VOS/R.
Folosind din nou relaţia dintre curentul prin condensator şi tensiunea la bornele lui, obținem vO(t)=EO(t)+vO(0), unde eroarea de ieșire este acum sau EO(t)=(VOS/RC)t. Această rampă de tensiune, rezultată din integrarea în timp a lui VOS, tinde, după cum știm, să ducă AO în saturație.

## Slide 32: Limitări statice ale AO Deriva termică (drift)
VOS depinde de temperatură, caracteristică exprimată prin coeficientul de temperatură unde T este temperatura absolută, în Kelvin, iar TC(VOS) este exprimat în microvolți pe grade Celsius.
Valori uzuale ale TC(VOS):
  AO de tipul 741 are TC(VOS) = 5μV/C
  AO de tipul OP77 are TC(VOS) = 0.1μV/C tipic, maxim 0,3μV/C
Folosind valoarea medie a coeficientului de temperatură, TC(VOS)mediu, se poate estima VOS la o temperatură diferită de 25C

## Slide 33: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Rejecția modului comun, CMRR (Common-Mode Rejection Ratio)
În absența offset-ului de la intrare, un amplificator operațional ar trebui să răspundă numai la diferența de tensiune dintre intrările sale, sau vO=a(vP-vN).
Un amplificator operațional practic este oarecum sensibil și la tensiunea de intrare de mod comun vCM=(vP+vN)/2.
Caracteristica sa de transfer este astfel vO=a(vP−vN)+acmvCM, unde a este câștigul de mod diferențial, iar acm este câștigul de mod comun.
Relația poate fi rescrisă sub forma vO=a[vP-vN+(acm/a)vCM] unde a/acm este raportul de rejecție a modului comun CMRR, deci

## Slide 34: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Rejecția modului comun, CMRR (Common-Mode Rejection Ratio)
observăm faptul că sensibilitatea la vCM poate fi modelată cu un termen de tensiune de offset la intrare de valoare vCM/CMRR.
Sensibilitatea la modul comun decurge din faptul că o modificare a vCM va modifica punctele de funcționare ale tranzistoarelor din etajul de intrare și va provoca astfel o schimbare la ieșirea AO.
Redefinim CMRR și se poate interpreta ca fiind modificarea lui VOS determinată de o modificare de 1V a tensiunii de mod comun vCM.
1/CMRR se exprimă în microvolți pe volt.

## Slide 35: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Rejecția modului comun, CMRR (Common-Mode Rejection Ratio)
Foile de catalog dau, de obicei, CMRR în decibeli
În c.c. AO 741 are CMRRdB=90dB tipic, 70dB minim, ceea ce indică faptul că VOS se schimbă odată cu vCM cu 1/CMRR=10–90/20=31,6μV/V tipic și maxim 10–70/20=316μV/V.
AO OP77 are 1/CMRR=0.1μV/V tipic, maxim 1μV/V.
CMRR la AO 741 începe să scadă de la aproximativ 100Hz.

## Slide 36: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Rejecția surselor de alimentare, PSRR (Power Supply Rejection Ratio)
Dacă modificăm valoarea uneia dintre tensiunile de alimentare ale AO cu o cantitate VS, punctele statice de funcționare ale tranzistoarelor interne vor fi modificate, provocând în general o modificare mică și a tensiunii de ieșire vO.
Prin analogie cu CMRR, modelăm acest fenomen cu o modificare a tensiunii de offset de intrare, pe care o exprimăm în ceea ce privește raportul de rejecție a surselor de alimentare sub forma (1/PSRR) × VS.

## Slide 37: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Rejecția surselor de alimentare, PSRR (Power Supply Rejection Ratio)
Parametrul reprezintă modificarea tensiunii de offset VOS determinată de o schimbare de 1V la sursa de alimentare VS și este exprimată în microvolți pe volt. Ca și CMRR, PSRR se deteriorează odată cu creșterea frecvenței.
Valori tipice ale 1/PSRR
  pentru 741C, date pentru modificări simetrice ale surselor de alimentare, sunt de 30μV/V tipic și 150μV/V maxim;
  AO de tipul OP77 are 1/PSRR=0,7μV/V tipic, maxim 3μV/V.
Când AO este alimentat de la surse bine stabilizate și filtrate în mod corespunzător, efectul PSRR este de obicei neglijabil.

## Slide 38: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Modificarea VOS odată cu modificarea amplitudinii la ieșire
La AO practic, câștigul în buclă deschisă a este finit, astfel încât diferența vP−vN se modifică cu o cantitate vO/a atunci când ieșirea se modifică cu vO.
Acest efect poate fi considerat în mod convenabil ca o schimbare efectivă a tensiunii de offset VOS=vO/a.
Chiar și un AO cu VOS=0 pentru vO=0, va prezenta un offset la intrare pentru vO ≠ 0.

## Slide 39: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Modificarea VOS odată cu modificarea amplitudinii la ieșire
Exemplu: să considerăm amplificatorul inversor din fig. (a) la care
AO se caracterizează prin
Circuitul are și
Pentru vI=1V rezultă
Pentru a menține această tensiune are nevoie de

## Slide 40: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Modificarea VOS odată cu modificarea amplitudinii la ieșire
Pentru a ține seama de eroarea de câștig în buclă închisă datorată lui a, putem considera AO ca fiind ideal (a=), dar afectat de o tensiune de offset VOS=0,8991 mV (figura (b)).
În acest caz
Astfel, se face diferențiere între câștigul de semnal Aideal și câștigul de zgomot 1/b.
De asemenea, ni se oferă și o altă interpretare intuitivă a erorii de câștig, și anume, că este o formă de zgomot de intrare VOS.

## Slide 41: Limitări statice ale AO Tensiunea de offset la intrare Relația completă a tensiunii de offset de la intrare VOS
expresia cuprinzătoare pentru VOS unde VOS0, tensiunea inițială de offset de la intrare este valoarea VOS într-un punct de funcționare de referință, cum ar fi temperatura ambiantă, tensiunile nominale de alimentare iar vP și vO la jumătatea distanței dintre tensiunile de alimentare.

## Slide 42: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare
să investigăm efectul lui IOS și VOS care acționează simultan unde As=−R2/R1 pentru amplificatorul inversor și As=1+R2/R1 pentru cel neinversor.
Numim As câștigul de semnal pentru a-l distinge de câștigul de zgomot de curent continuu, care este 1/b=1+R2/R1 pentru ambele circuite.

## Slide 43: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare
EI=VOS-(R1||R2)IOS este eroarea totală de offset referită la intrare, iar EO eroarea totală de offset referită la ieșire.
Semnul negativ nu implică neapărat o tendință a celor doi termeni de a se compensa reciproc, deoarece VOS și IOS pot avea oricare dintre polarități.
Un proiectant prudent va avea o atitudine conservatoare și le va combina în mod aditiv.

## Slide 44: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare Anularea internă a offset-ului
Anularea internă se bazează pe o dezechilibrare deliberată a etajului de intrare pentru a compensa nepotrivirile inerente și a aduce eroarea la zero.
Acest dezechilibru este introdus cu ajutorul unui potențiometru (trimer) extern, așa cum se recomandă în foile de catalog.

## Slide 45: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare Anularea internă a offset-ului
Anularea externă se bazează pe întroducerea în circuit a unei tensiuni sau a unui curent, reglabile, pentru a compensa eroarea de offset.
Această schemă nu introduce dezechilibre suplimentare în etajul de intrare, astfel încât nu există nicio degradare a derivei (driftului), a CMRR-ului sau a PSRR-ului.
Cel mai convenabil punct de injecție al semnalului de corecție depinde de circuitul particular analizat.

## Slide 46: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare Anularea internă a offset-ului
Anularea externă a erorii de offset la circuitul inversor
Conform principiului superpoziției, acum avem o eroare aparentă de intrare EI+VX și putem întotdeauna ajusta VX pentru a neutraliza EI.
VX este obținut dintr-o sursă dublă de referință, cum ar fi tensiunile de alimentare dacă sunt stabilizate și filtrate corespunzător.
În circuitele prezentate, impunem RBRC pentru a evita încărcarea excesivă la cursorul potențiometrului și RARp pentru a evita perturbarea nivelurilor de rezistență existente.

## Slide 47: Limitări statice ale AO Erori de offset la intrare și tehnici de compensare Anularea internă a offset-ului
Anularea externă a erorii de offset la circuitul neinversor
Pentru a nu afecta câștigul circuitului, trebuie să impunem ReqR1, unde Req este rezistența echivalentă a rețelei de anulare așa cum este văzută de R1 (pentru RARB avem ReqRA).
În mod alternativ, trebuie să micșorăm R1 la valoarea R1-Req.

## Slide 48: Limitări statice ale AO AO de tipul Rail-to-Rail
O combinație de progrese tehnologice și aplicații inovatoare a dus, de-a lungul anilor, la o reducere progresivă a tensiunilor de alimentare, în special în sistemele cu modul mixt (prelucare de semnale analogice și digitale) și în cele portabile (alimentarea dublă sau chiar cu o singură tensiune de doar 1-2V devinind din ce în ce mai frecventă).
Într-un sistem cu tensiune de alimentare scăzută, este imperativ ca gama dinamică de tensiuni analogice să fie maximizată sau, în mod echivalent, ca atât intervalul tensiunilor de intrare, cât și intervalul tensiunilor de ieșire să se extindă de la o linie de alimentare la cealaltă (sau chiar un pic dincolo de ele, dacă este posibil).

## Slide 49: Limitări statice ale AO Protecția la suprasarcină
Pentru a preveni disiparea excesivă a puterii în caz de suprasarcină la ieșire, amplificatoarele operaționale sunt echipate cu circuite de protecție concepute pentru a limita curentul de ieșire sub un nivel de siguranță numit curentul de scurtcircuit la ieșire Isc.
AO de tipul 741C are Isc  25 mA.

## Slide 50: Limitări statice ale AO P1.
În circuitul din figură, R1=22k și R2=2,2M și iar AO se caracterizează prin IB=80nA și IOS=20nA. (a) Calculați EO pentru cazul Rp=0. (b) Repetați pentru Rp=R1||R2. (c) Repetați (b), dar cu toate rezistențele reduse simultan cu un factor de 10. (d) Repetați (c), dar cu AO înlocuit cu un altul care are IOS=3nA. Comentați rezultatele.

## Slide 51: Limitări statice ale AO P1. Rezolvare
Câștigul de zgomot de curent continuu este
Pentru Rp = 0 și obținem unde iar
și rezultă

## Slide 52: Limitări statice ale AO P1. Rezolvare
(b) (c)

## Slide 53: Limitări statice ale AO P1. Rezolvare
(d)
Rezumând, cu Rp conectat, EO este redus de 154mV/44mV= 3,5 ori; scalarea rezistențelor reduce EO cu un factor suplimentar de 10; în sfârșit, prin utilizarea unui AO mai bun care are IOS de aproximativ 6 ori mai mic, EO se reduce cu încă un factor de 6.
(a) EO=154mV
(b) EO=±44mV
(c) EO=±4,4mV

## Slide 54: Limitări statice ale AO P2.
Estimați eroarea la ieșirea unui circuit ca cel din figură, realizat cu un AO de tipul 741C care are VOS=±2mV tipic și ±6mV maxim, dacă (a) R1=R2 și (b) dacă R2=103R1.

## Slide 55: Limitări statice ale AO P2. Rezolvare
(a) Câștigul de zgomot de curent continuu este
și obținem
tipic, respectiv
maxim

## Slide 56: Limitări statice ale AO P2. Rezolvare
(b) dacă R2=103R1, atunci câștigul de zgomot de curent continuu devine
și obținem
tipic, respectiv
maxim
valori exagerat de mari care impun anularea efectului tensiunii de offset.