## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 11 – online
Circuite neliniare
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Circuite neliniare
  Circuite de logaritmare și exponențiere
  Redresoare de precizie
    Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
    Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
    Redresorul de precizie dublă alternanţă nesaturat
  Comparatoare
    Comparatoare realizate cu AO
    Comparatoare realizate cu circuite specializate (comparatoare integrate)

## Slide 3: Circuite neliniare realizate cu AO
Circuitele neliniare se caracterizeză prin:
absenţa buclei de reacţie pentru una sau toate regiunile de funcţionare;
prezenţa reacţiei pozitive, caz în care tensiunile individuale de pe intrările AO pot fi mult diferite între ele;
prezenţa elementelor neliniare în bucla de reacţie (ca de exemplu diode sau tranzistoare bipolare).

## Slide 4: Circuite de logaritmare şi exponenţiere
În blocurile de logaritmare şi exponenţiere se folosesc amplificatoare operaţionale în configuraţii inversoare care exploatează caracterul exponenţial al relaţiei:
unde
IS este curentul invers de saturaţie al joncţiunii BE,
VT - tensiunea termică (aprox. 26mV la 300K),
e - baza logaritmului natural (e2,72).

## Slide 5: Circuitul de logaritmare
Schema

## Slide 6: Circuitul de exponenţiere
Schema

## Slide 7: Redresoare de precizie
Redresarea este procesul prin care
fie se elimină una dintre alternanţele unui semnal alternativ (cea pozitivă sau cea negativă) - la redresorul monoalternanţă,
fie toate porţiunile semnalului variabil situate de o parte a liniei de zero se inversează, trec de partea cealaltă şi se obţine un semnal cu o singură polaritate - la redresorul dublă alternanţă.

## Slide 8: Redresoare de precizie
Obţinerea cu precizie ridicată a valorii medii redresate a unei tensiuni alternative, folosind mijloace convenţionale, nu este posibilă dacă amplitudinea acesteia este mai mică sau de acelaşi ordin de mărime cu tensiunea de deschidere a diodei semiconductoare folosite în procesul de redresare (0,2V până la 0,6V).
Reducerea substanţială a tensiunii de deschidere (şi anume de a ori, unde a reprezintă amplificarea în buclă deschisă a AO) şi liniarizarea caracteristicii diodei se pot obţine prin introducerea diodei în bucla de reacţie a unui AO.
În acest fel, ansamblul diodă-amplificator alcătuieşte o diodă de precizie.

## Slide 9: Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
Schema Caracteristica de transfer
Funcționare
vI<0 – circuitul fiind neinversor, tensiunea de la ieşirea AO, vO,AO<0, dioda D1 este blocată (polarizată invers) şi

## Slide 10: Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
Funcționare (continuare)
vI>0 – în primele momente până dioda începe să conducă, bucla este întreruptă şi tensiunea de la ieşirea AO creşte rapid spre saturaţia pozitivă. Dar când se atinge tensiunea de deschidere a diodei, aceasta intră în conducţie, se închide bucla de reacţie negativă şi

## Slide 11: Circuite neliniare Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 50Hz, amplitudinea semnalului = 0,2V

## Slide 12: Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 50Hz, amplitudinea semnalului = 5V

## Slide 13: Redresorul de precizie monoalternanţă saturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 5kHz
Valoarea medie redresată este proporțională cu aria de sub curba tensiunii redresate şi se observă că a scăzut comparativ cu situaţia anterioară.
Cauza: SR-ul AO (LM324 are SR=0,5V/us)

## Slide 14: Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
Schema, caracteristica de transfer şi funcționarea
Funcționare
vI<0 intră în conducție D1 (circuit inversor) și vO=-(R2/R1)vI
vI >0 intră în conducție D2, vO=0 iar vO,AO-0,7V

## Slide 15: Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 50Hz

## Slide 16: Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 50Hz

## Slide 17: Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
Forme de undă ale tensiunilor
frecvenţa semnalului de intrare = 5kHz

## Slide 18: Redresorul de precizie monoalternanţă nesaturat
Observaţii:
Comportarea în frecvenţă a circuitului este mai bună decât la redresorul saturat din cauză că AO nu se saturează.
În acest fel ieşirea revine de la -0,7V, comparativ cu circuitul saturat, la care ieşirea revine de la -13V (în cazul alimentării cu ±15V).
Formele de undă la 5kHz pentru redresorul saturat (stânga) și cel nesaturat (dreapta)

## Slide 19: Redresorul de precizie dublă alternanţă nesaturat
Schema
Circuitul realizat în jurul amplificatorului AO1 reprezintă un redresor monoalternanţă nesaturat.
Circuitul realizat cu AO2 este un sumator inversor.

## Slide 20: Redresorul de precizie dublă alternanţă nesaturat
Caracteristica de transfer

## Slide 21: Redresorul de precizie dublă alternanţă nesaturat
Formele de undă ale curenților

## Slide 22: Comparatoare
Definiție: Comparatoarele sunt circuite neliniare care produc la ieşire doar una din cele două nivele de tensiune posibile (+Vsat sau -Vsat), dependente de nivelul semnalului de intrare.
Implementarea funcției de comparare se poate face cu:
  AO sau
  circuite integrate specializate (comparatoare integrate).

## Slide 23: Comparatoare
Aplicații:
în sistemele de conversie analog-numerică şi numeric-analogică;
în structura oscilatoarelor şi a generatoarelor de forme de undă.
Comparatoarele realizate cu AO se împart în:
  comparatoare în buclă deschisă şi
  comparatoare cu reacţie pozitivă (trigger Schmitt).

## Slide 24: Comparatoare în buclă deschisă
Comparatoarele în buclă deschisă sunt cele mai simple comparatoare realizate cu AO care lucrează fără buclă de reacție, de unde provine și numele lor.
Clasificare:
  Comparatoare saturate
  Comparatoare nesaturate
Comparatoarele saturate au răspunsul în timp mai lent decât cele nesaturate, ceea ce constituie o limitare în aplicaţii.
Viteza de comutare se poate creşte prin utilizarea unor tehnici speciale de limitare a tensiunii de ieşire a comparatorului sub nivelul de saturaţie, aspect întâlnit la comparatoarele nesaturate.

## Slide 25: Comparatoare în buclă deschisă
Comparatoarele, indiferent dacă sunt saturate sau nu, se împart în:
  comparatoare neinversoare şi
  comparatoare inversoare
Comparatorul este neinversor dacă ieşirea trece în starea înaltă (saturaţia pozitivă, +Vsat) atunci când semnalul de intrare depăşeşte un anumit nivel de prag.
Comparatorul este inversor dacă ieşirea trece în starea joasă (saturaţia negativă, -Vsat) atunci când semnalul de intrare depăşeşte un anumit nivel de prag.

## Slide 26: Comparatoare în buclă deschisă Comparatorul saturat neinversor
Schema Caracteristica de transfer

## Slide 27: Comparatoare în buclă deschisă Comparatorul saturat inversor
Schema Caracteristica de transfer

## Slide 28: Comparatoare în buclă deschisă Schimbarea pragului de comutare
În funcţie de polaritatea tensiunii de referinţă şi terminalul amplificatorului la care se conectează tensiunea de referință (prag), sunt posibile patru combinaţii:
  Comparator neinversor cu polarizare pozitivă
  Comparator neinversor cu polarizare negativă
  Comparator inversor cu polarizare pozitivă
  Comparator inversor cu polarizare negativă
Primele două intră în categoria comparatoare neinversoare cu prag, iar ultimele două intră în categoria comparatoare inversoare cu prag.

## Slide 29: Comparatoare în buclă deschisă Schimbarea pragului de comutare
Analiza se face în funcţie de următoarele proprietăţi:
  când tensiunea diferenţială de la intrarea AO, vD este pozitivă, tensiunea de ieşire trece în valoarea corespunzătoare saturaţiei pozitive, +Vsat;
  când tensiunea diferenţială de la intrarea AO, vD este negativă, tensiunea de ieşire trece în valoarea corespunzătoare saturaţiei negative, -Vsat.

## Slide 30: Comparatorul neinversor cu polarizare pozitivă
Schema Caracteristica de transfer
Vth = tensiunea de prag (threshold voltage)

## Slide 31: Comparatorul inversor cu polarizare negativă
Schema Caracteristica de transfer

## Slide 32: Comparatoare în buclă deschisă Temă
Având ca punct de plecare cele două comparatoare cu prag prezentate, să se deseneze schemele, caracteristicile de transfer și să se scrie relaţiile de funcţionare pentru:
  Comparatorul neinversor cu polarizare negativă
  Comparatorul inversor cu polarizare pozitivă

## Slide 33: Circuite formatoare de semnal
Semnalele periodice sinusoidale sau triunghiulare se pot converti cu ajutorul comparatoarelor în impulsuri dreptunghiulare.
Comparatoarele pot genera varianta „curată“ a unor impulsuri de date, transmise în medii zgomotoase şi degradate de sistemele de transmisie a datelor.
Atât timp cât se păstrează trecerile prin zero ale semnalului care trebuie refăcut, se poate construi o versiune nouă a acestui semnal, fără zgomot şi distorsiuni.

## Slide 34: Circuite formatoare de semnal Exemplul 1
Un semnal sinusoidal, având amplitudinea de 5V, se aplică la intrarea unui comparator neinversor saturat (cu prag zero).
Să se deseneze forma tensiunii de ieşire.
Se presupune că frecvenţa semnalului este suficient de mică pentru ca efectele de SR să fie neglijabile şi se admite că tensiunile de saturaţie sunt: Vsat=13V.

## Slide 35: Circuite formatoare de semnal Exemplul 1. Rezolvare
Observaţie: În cazul AO de tipul 741, dacă Vsat=13V şi a=200.000, pentru a determina ieşirea să treacă în saturaţia pozitivă, este nevoie de o tensiune de intrare (de prag) egală cu 13V/200.000=65V.

## Slide 36: Circuite formatoare de semnal Exemplul 2
Să se deseneze forma de undă a tensiunii de ieşire pentru circuitul din figură dacă:
se presupune că frecvenţa semnalului este suficient de mică pentru ca efectele de SR să fie neglijabile;
se admite că tensiunile de saturaţie sunt: Vsat=13V;
amplitudinea semnalului sinusoidal de la intrare este 6V.

## Slide 37: Circuite formatoare de semnal Exemplul 2. Rezolvare
Factorul de umplere (duty-factor) este:

## Slide 38: Comparatoare nesaturate
Schema Caracteristica de transfer
Observaţie: diodele D1 şi D2 trebuie să suporte curentul de scurtcircuit al AO.

## Slide 39: Comparatoare cu reacţie pozitivă Triggerul Schmitt inversor
Schema Caracteristica de transfer
Circuitul poate fi analizat ca un comparator inversor cu prag
În general:

## Slide 40: Comparatoare cu reacţie pozitivă Triggerul Schmitt neinversor
Schema Caracteristica de transfer
Notes: , pentru a avea loc coutația

## Slide 41: Triggerul Schmitt neinversor
Tensiunile de prag
Pentru vI<<0, ieșirea se saturează la -Vsat. Pentru ca vO să-și modifice starea, valoarea lui vI trebuie să crească suficient, astfel încât vP să depășească vN=0. Această valoare pentru vI, denumită corespunzător +Vth (tensiune de prag = threshold voltage), trebuie să fie astfel încât
Notes: , pentru a avea loc coutația

## Slide 42: Triggerul Schmitt neinversor
Tensiunile de prag (continuare)
Pentru comutația inversă, vI trebuie micșorată suficient astfel încât vO să treacă în -Vsat. Printr-o analiză asemănătoare cu cea anterioară, -Vth trebuie să fie astfel încât
Relația generală pentru tensiunea de prag este
Notes: , pentru a avea loc coutația

## Slide 43: Comparatoare integrate
Exemplu: Circuitul integrat de tipul LM339

## Slide 44: Comparatoare integrate
Caracteristici de comutare pentru circuitul integrat de tipul LM339
Timp de răspuns: 1,3s

## Slide 45: Comparatoare integrate
Important: Circuitul are ieşiri tip “open-collector”.
În cazul ieşirilor tip “open-collector” se utilizează rezistenţe externe pentru conectarea ieşirii la tensiunea de alimentare V+ (rezistenţa de 3k).
În acest fel se asigură cale de închidere a curentului prin tranzistorul de la ieşirea comparatorului.

## Slide 46: Comparatoare integrate
Exemplu de conectare a ieșirii unui comparator cu intrarea în diferite tipuri de circuite logice:

## Slide 47: Comparatoare integrate
Exemplu de detector de trecere prin zero realizat cu un comparator integrat care are ieșirea open-collector
IMPORTANT: să nu se uite conectarea rezistenței de 10k deoarece ieșirea este de tipul open-collector

## Slide 48: Probleme P1.
Se consideră un comparator neinversor cu prag pozitiv, Vth=3V, tensiune obținută din sursele de alimenatre. AO din comparator, de tipul 741, se consideră alimentat cu ±15V. Dacă la intrare se aplică un semnal triunghiular cu amplitudinea de 8V și frecvența 100Hz, să se determine:
Valorile rezistențelor cu care se obține tensiunea de prag. Se consideră curentul prin aceste rezistoare egal cu 1mA și toleranța rezistoarelor 5%.
Formele de undă pentru vI, Vth și vO (pe același grafic).

## Slide 49: P1. Rezolvare
Schema circuitului
Din Anexa A1 rezultă că ambele valori sunt standard la 5% toleranță.

## Slide 50: P1. Rezolvare
Formele de undă
Comparatorul fiind neinversor, când vI trece un pic de Vth, semnalul de ieșire, vO trece în +Vsat, iar când vI coboară un pic sub nivelul lui Vth, vO trece în –Vsat.

## Slide 51: P2.
Cum se vor modifica formele de undă ale tensiunilor vI, Vth și vO dacă Vth=-3V?

## Slide 52: P2. Rezolvare
Formele de undă
Se observă cum în acest caz s-a modificat (a crescut) factorul de umplere D.

## Slide 53: P3.
Proiectați un comparator inversor cu prag pozitiv, tensiunea de prag fiind Vth=5V și se obține din sursa pozitivă de alimentare. AO se consideră alimentat din surse stabilizate și bine filtrate cu valorile ±15V. Tensiunea de prag se obține cu ajutorul unui divizor rezistiv, curentul prin divizor fiind egal cu 1mA. Se consideră rezistențe cu toleranța de 1%.
Precizați care sunt valorile rezistențelor și desenați circuitul rezultat;
Desenați formele de undă ale tensiunilor vI, Vth și vO (pe același grafic) dacă la intrare se aplică un semnal triunghiular cu amplitudinea de 10V și frecvența de 200Hz.

## Slide 54: P3. Rezolvare
Schema și dimensionarea rezistențelor
Din Anexa A1 se aleg valorile
R1=10k Ω și R2=4,99kΩ

## Slide 55: P3. Rezolvare
Schema folosită în simularea SPICE pentru desenarea formelor de undă

## Slide 56: P3. Rezolvare
Formele de undă
Comparatorul fiind inversor, în momentul în care vI>Vth, ieșirea trece în –Vsat.

## Slide 57: P4.
Cum se modifică formele de undă din problema P3 dacă Vth=-5V?

## Slide 58: P4.
Schema

## Slide 59: P4.
Formele de undă
Din nou se observă modificarea factorului de umplere D (a scăzut).

## Slide 60: Anexe A1. Valori standard de rezistențe
Seria E24 (±5%)
Seria E96 (±1%)
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0
3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1