## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 4 - online
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Scurtă recapitulare C1
Amplificatorul operațional (AO) este un amplificator de tensiune cu câștig extrem de mare.

## Slide 3: Scurtă recapitulare C1
AO ideal
Pesupuneri de idealitate | Consecinţe
rd   | iN = iP = 0
ro = 0 | vO = avD
a   | vD = vO/a = 0 sau vN = vP

## Slide 4: Scurtă recapitulare C2
Configurații de bază realizate cu AO
1. Configurația NEINVERSOARE
2. Configurația INVERSOARE
Repetorul – caz particular de neinversor

## Slide 5: Scurtă recapitulare C3
Analiza circuitelor realizate cu AO ideal
1. Amplificatorul SUMATOR
2. Amplificatorul de diferență
3. Diferențiatorul
4. Integratorul
5. Convertorul de rezistență negativă

## Slide 6: C4 Reacția negativă
Structura de bază
Topologii de reacție negativă:
Reacție de tensiune-serie (serie-șunt) – amplificator de tensiune, [V/V]
Reacție de tensiune-paralel (șunt-șunt) – amplificator transrezistență, [V/A]
Reacție de curent-serie (serie-serie) – amplificator transconductanță, [A/V]
Reacție de curent-paralel (șunt-serie) – amplificator de curent, [A/A]
Rezistențele de intrare și ieșire în buclă închisă
unde r este rezistența în buclă deschisă iar R în buclă închisă
+1 este pentru topologia serie
-1 este pentru topologia paralel

## Slide 7: C4 Alimentarea AO
Schemă generală

## Slide 8: C4 Curenții și puterile disipate
Amplificator neinversor, vI>0

## Slide 9: C4 Curenții și puterile disipate
Amplificator neinversor, vI0

## Slide 10: C4 Curenții și puterile disipate
Amplificator inversor, vI>0

## Slide 11: C4 Curenții și puterile disipate
Amplificator inversor, vI<0

## Slide 12: C4 Curenții și puterile disipate
Caracteristici generale:
indiferent de polaritatea tensiunii vO, cele două componente ale lui iO au același sens în raport cu ieșirea AO și este valabilă relația
relațiile generale pentru determinarea amplitudinii curenților iL și iR sunt:

## Slide 13: C4 Curenții și puterile disipate
Un amplificator inversor cu R1=10k, R2=20k și vI=3V lucrează pe o sarcină de 2k. (a) Presupunând alimentarea de ± 15V și IQ=0,5 mA, găsiți iCC, iEE și iO. (b) Găsiți puterea disipată de AO.
(a) Circuitul fiind inversor și vI>0

## Slide 14: C4 Curenții și puterile disipate
(b) Ori de câte ori la trecere unui curent i între două puncte apare o cădere de tensiune v, puterea corespunzătoare dezvoltată este p=vi. Astfel, puterea disipată de AO se scrie

## Slide 15: C4 Saturarea ieșirii
Tensiunile de alimentare VCC și VEE stabilesc limitele superioare și inferioare ale variației tensiunii de la ieșirea AO.
În regiunea liniară, curba este aproximativ dreaptă, iar panta ei reprezintă câștigul în buclă deschisă a.
Pe măsură ce vD este crescut, vO crește proporțional până când se ajunge la un punct în care au loc efecte de saturare a tranzistoarelor interne și care duc la aplatizarea caracteristicii de transfer.

## Slide 16: C4 Saturarea ieșirii
continuare
Aceasta este regiunea de saturație pozitivă, unde vO nu mai depinde de vD, ci rămâne fixă, ceea ce face ca amplificatorul operațional să se comporte ca o sursă independentă de valoare VOH.
Considerații similare sunt valabile pentru regiunea de saturație negativă, în care AO funcționează ca o sursă independentă de valoare VOL.
Rețineți că la saturație vD nu mai este neapărat în domeniul de microvolți!

## Slide 17: C4 Saturarea ieșirii
Foile de catalog pentru AO de tipul 741, indică faptul că la o alimentare de ±15V și cu o sarcină de ieșire tipică de 2kΩ, 741 se saturează la ±Vsat  ±13V, adică la 2V față de valorile de alimentare.
Variația tensiunii de ieșire, definită ca OVS=VOH-VOL (Output Voltage Swing), este, în acest caz, OVS13-(-13)=26V, exprimată de asemenea ca OVS±13V.
Mai mult, din 13/200000=65μV, intervalul de tensiune de intrare corespunzător regiunii liniare este astfel −65μV≤vD≤+65μV.

## Slide 18: C4 Saturarea ieșirii
Dacă sursele de alimentare sunt altele decât ± 15V, tensiunile de saturație ale lui 741 se vor modifica în consecință.
De exemplu, se poate presupune că un 741, alimentat de la o singură baterie de 9 V și care are o sarcină de 2k, se saturează la VOH9-2=7V și VOL0+2=2V, deci acum OVS7-2=5V.

## Slide 19: C4 Saturarea ieșirii
În sistemele cu o singură alimentare, cum ar fi sistemele mixte digital-analogice cu VCC=5V și VEE=0V, semnalele sunt de obicei restricționate în intervalul 0…5 V.
În acest caz este nevoie de o tensiune de referință egală cu (1/2)VCC=2,5V pentru terminalele de referință (masă) ale tuturor surselor și sarcinilor analogice și, astfel, semnalele au o variație simetrică față de această referință comună.
Pentru a maximiza gama dinamică de semnale, OA2 este în mod obișnuit un dispozitiv cu capabilități de ieșire rail-to-rail, adică VOH5V și VOL0V.

## Slide 20: P1
AO din figură are curentul static de alimentare, IQ=1,5mA. Determinați toți curenții, toate tensiunile și puterea disipată de AO, dacă (a) vI=+2V și (b) vI=-2V.
(a) vI=+2V

## Slide 21: P1
Continuare (a)
(b) vI=-2V

## Slide 22: P2
Amplificatorul din figură este realizat cu un AO de tipul 741 alimentat cu ± 15V.
(a) Dacă v2=2 sinωt, găsiți intervalul de valori ale lui v1 pentru care amplificatorul funcționează încă în regiunea liniară.
(b) Dacă v1=Vm sinωt și v2=−1V, găsiți valoarea maximă a lui Vm pentru care AO mai funcționează în regiunea liniară.
(c) Repetați subpunctele (a) și (b) pentru cazul în care sursele de alimentare sunt reduse la ±12V.

## Slide 23: P2
(a) Prin superpoziție
Pentru ca AO de tipul 741 alimentat cu ±15V să lucreze corect, tensiunea de ieșire trebuie să fie cel mult ±13V, care reprezintă tensiunile de saturație.
Pentru v2=+2V și vO=+13V, rezultă alternanța negativă a lui v1
Pentru v2=-2V și vO=-13V, rezultă alternanța pozitivă a lui v1

## Slide 24: P2. Verificare SPICE
Formele de undă care țin seama că v1 este defazată cu -180