## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 5 – online
Circuite cu reacție negativă rezistivă
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Convertorul curent-tensiune
Un convertor curent-tensiune (convertor I-V), numit și amplificator transrezistență, acceptă un curent de intrare iI și produce o tensiune de ieșire de tipul vO=AiI, unde A este câștigul circuitului exprimat în V/A.
=-
Câștigul este -R și este negativ din cauza sensului ales pentru iI; inversarea acestui sens ne dă vO=RiI.

## Slide 3: Convertorul curent-tensiune
Mărimea câștigului este denumită și sensibilitatea convertorului, deoarece arată cu cât se modifică tensiunea de ieșire pentru o modificare dată a curentului de intrare.
De exemplu, pentru o sensibilitate de 1V/mA avem nevoie de R=1kΩ, pentru o sensibilitate de 1V/μA avem nevoie de R=1MΩ.

## Slide 4: Convertorul curent-tensiune
Convertorul cu sensibilitate ridicată
T I K în nodul v1:
+
=- R
Eliminând v1, rezultă
+
și astfel se obțin valori ridicate ale sensibilității cu R de valori rezonabile

## Slide 5: Convertorul curent-tensiune Aplicații
fotodetectoare de tip curent echipate cu fotodiode sau fotomultiplicatoare
convertoare numeric-analogice cu ieșire de tip curent
1.

## Slide 6: Convertorul tensiune-curent
Un convertor tensiune - curent (convertor V-I), numit și amplificator transconductanță, acceptă o tensiune de intrare vI și produce un curent de ieșire de forma iO=AvI, unde A este câștigul sau sensibilitatea circuitului, exprimată în A/V.
La un convertor practic, expresia curentului de ieșire ia o formă mai apropiată de realitate:
unde vL este tensiunea dezvoltată pe sarcina de la ieșire ca răspuns la curentul iO, iar Ro este rezistența de ieșire a convertorului, așa cum se vede dinspre sarcină. Pentru o conversie V-I adevărată, iO trebuie să fie independent de vL, adică trebuie să avem Ro  .

## Slide 7: Convertorul tensiune-curent
Deoarece are la ieșire un curent, circuitul are nevoie de o sarcină pentru a funcționa; lăsând portul de ieșire deschis ar rezulta o funcționare defectuoasă a circuitului, deoarece iO nu ar avea nicio cale prin care să se închidă.
Conformitatea tensiunii este intervalul de valori admisibile ale lui vL pentru care circuitul funcționează în mod corespunzător, înainte de apariția oricăror efecte de saturație din partea amplificatorului.

## Slide 8: Convertorul tensiune-curent
Clasificare
Convertoare V-I cu sarcină flotantă
Convertoare V-I cu sarcina la masă
Dacă niciun terminal al sarcinii nu este legat la masă, se spune că sarcina este de tip flotant.

## Slide 9: Convertorul tensiune-curent
Convertoare cu sarcină flotantă
Convertor de tip neinversor deoarece vI se aplică la intrarea neinversoare
Convertor de tip inversor deoarece vI se aplică spre intrarea inversoare

## Slide 10: Convertorul tensiune-curent
Convertor cu sarcina flotantă, de tip neinversor
AO dezvoltă acea valoare de curent iO necesară pentru ca tensiunea de la intrarea inversoare să urmărească pe vI sau pentru a face RiO=vI. Rezolvând pentru iO, obținem
Această expresie este adevărată indiferent de tipul sarcinii
Conformitatea tensiunii:
Curentul iO este susținut de AO.

## Slide 11: Convertorul tensiune-curent
Convertor cu sarcină flotantă, de tip inversor
Din cauza scurtcircuitului virtual dintre intrările AO și datorită faptului că intrarea inversoare este conectată la masă
Conformitatea tensiunii:
Dezavantaj: curentul iO trebuie să fie susținut de sursa de semnal vI.

## Slide 12: Convertorul tensiune-curent
Exemplu: Ambele circuite din figură au vI=5V, R=10kΩ, ±Vsat=±13 V și o sarcină rezistivă RL. Pentru ambele circuite determinați
(a) iO;
(b) conformitatea tensiunii;
(c) valoarea maximă admisibilă a lui RL.
a)
b)

## Slide 13: Convertorul tensiune-curent
Rezolvare:
(a) iO=5V/10kΩ=0,5 mA și curge de la dreapta la stânga în circuitul din fig. a și de la stânga la dreapta în cel din fig. b.
(b) Pentru circuitul din fig. a, −8V<vL<8V; pentru circuitul din fig. b, −13V<vL<13V.
Explicații pentru circuitul din fig. a:
pentru vIH=+5V rezultă, la saturație, vO=+Vsat=VOH=+13V și vLH=VOH-vIL=13V-5V=8V;
pentru vIL=-5V rezultă, la saturație, vO=-Vsat=VOL=-13V și vLL=VOL-vIL=-13V-(-5V)=-8V.
(c) Cu o sarcină pur rezistivă, tensiunea vL va fi întotdeauna pozitivă. Pentru circuitul din fig. a, RL<8V/0.5mA=16kΩ; pentru circuitul din fig. b, RL<13V/0.5mA=26kΩ.

## Slide 14: Convertorul tensiune-curent
Convertoare cu sarcina la masă
Când unul dintre terminalele sarcinii este este legat la masă, ea nu mai poate fi plasată în bucla de reacție a AO.
Un astfel de exemplu este sursa de curent Howland
Sursa de curent Howland (a) și echivalentul Norton (b)

## Slide 15: Convertorul tensiune-curent Sursa de curent Howland
Sursa vI în serie cu R1 (reprezentare Thevenin) se poate echivala cu reprezentarea Norton formată dintr-o sursă de curent vI/R1 în paralel cu R1.
AO împreună cu R2, R3 și R4 alcătuiesc un convertor de rezistență negativă –(R3/R4)R2 și astfel, circuitul pentru determinare rezistenței de ieșire a sursei, Ro, are forma:

## Slide 16: Convertorul tensiune-curent Sursa de curent Howland
și Ro  , dacă
deci dacă se îndeplinește condiția de punte echilibrată. Astfel
Pentru vI>0 circuitul va debita un curent prin sarcină spre masă, iar pentru vI<0 va absorbi curentul de la masă prin sarcină.

## Slide 17: Convertorul tensiune-curent Sursa de curent Howland
Conformitatea tensiunii (acea tensiune pe sarcină pentru care AO lucrează liniar)
Presupunând o saturație de ieșire simetrică
În scopul extinderii conformității tensiunii, este de dorit să menținem R2 suficient de mic față de R1 (de exemplu, R2=0,1R1).
Efectul nepotrivirii valorilor de rezistențe constă în degradarea lui Ro, care ar trebui să fie infinit pentru o comportare de sursă adevărată de curent.

## Slide 18: Amplificatoare de curent
Chiar dacă AO sunt amplificatoare de tensiune, ele pot fi configurate și pentru amplificarea curentului.
Caracteristica de transfer a unui amplificator de curent practic este de forma:
unde A este câștigul în A/A, vL este tensiunea de ieșire de pe sarcină, iar Ro este rezistența de ieșire așa cum se vede de la sarcină.
Pentru a face iO independent de vL, la un amplificator de curent trebuie îndeplinită condiția Ro  , caz în care

## Slide 19: Amplificatoare de curent
Amplificator cu sarcină flotantă
Aplicând T I K (teorema I a lui Kirchhoff), iO este suma curenților care provin de la R1 și R2
0V

## Slide 20: Amplificatoare de curent
Amplificator de curent cu sarcina la masă
Din cauza scurtcircuitului virtual dintre intrările AO, tensiunea pe sursa de intrare este vL, deci curentul care intră în R2 de la stânga este iS−vL/Rs.
vL

## Slide 21: P1
Pentru sortarea unor LED-uri (Light-Emitting Diode), înlocuiți schema din figură cu o sursă de curent comandată în tensiune (convertor V-I)
Care este valoarea curentului constant la care se sortează LED-urile?

## Slide 22: P1. Rezolvare
Circuitul este un convertor V-I cu sarcină flotantă
De ce vO este egală cu tensiunea pe LED, VAB?
Răspuns:
vN=vP=0  vO=VAB

## Slide 23: P2
Fie amplificatorul de curent din figură. Dacă se consideră că rezistența internă a sursei de semnal Rs   și că rezistența de ieșire a amplificatorului, Ro  , determinați amplificarea circuitului, A.

## Slide 24: P3
Determinați expresia tensiunii de la ieșirea circuitului din figură
Rezolvare: