## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 7 – online
Filtre active
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Filtre active Definiția unui filtru
Un filtru este un circuit care procesează semnale în funcție de frecvență.
Modul în care comportamentul său variază cu frecvența se numește răspunsul în frecvență și este exprimat în termenii funcției de transfer H(jω), unde ω=2πf este frecvența unghiulară, exprimată în radiani pe secundă (rad/s) iar j este unitatea imaginară (j2=−1).
Acest răspuns conține răspunsul amplitudinii |H(jω)| și răspunsul fazei H(jω), oferind informații despre modificările de amplitudine și de fază suferite de un semnal alternativ la trecerea prin filtru.

## Slide 3: Filtre active Clasificare
filtrul trece-jos (low-pass filter), FTJ,
filtrul trece-sus (high-pass filter), FTS,
filtrul trece-bandă (band-pass filter), FTB și
filtrul oprește-bandă (band-reject filter sau notch), FOB.
filtrul trece-tot (all-pass filter), FTT, care modifică doar faza, lăsând amplitudinea constantă.

## Slide 4: Filtre active Răspunsuri în frecvență uzuale
Răspunsul de tipul trece-jos este caracterizat printr-o frecvență ωc, numită frecvență de tăiere (cutoff frequency), astfel încât |H|=1 pentru ω<ωc și |H|=0 pentru ω>ωc, fapt care arată că semnalele de intrare cu frecvență mai mică de ωc trec prin filtru cu o amplitudine neschimbată, în timp ce semnalele cu ω> ωc suferă o atenuare completă. O aplicație comună de FTJ o reprezintă eliminarea zgomotului de înaltă frecvență dintr-un semnal.

## Slide 5: Filtre active Răspunsuri în frecvență uzuale
Răspunsul de tipul trece-sus este complementar răspunsului de tipul trece-jos. Semnalele cu o frecvență mai mare decât frecvența de tăiere ωc ies din filtrul neatinse, iar semnalele cu ω<ωc sunt complet blocate.

## Slide 6: Filtre active Răspunsuri în frecvență uzuale
Răspunsul de tipul trece-bandă este caracterizat printr-o bandă de frecvență ωL<ω<ωH, numită banda de trecere, astfel încât semnalele de intrare din această bandă apar neatenuate, în timp ce semnalele cu ω<ωL sau ω>ωH sunt tăiate. Un filtru de tip trece-bandă familiar este circuitul de acord al unui aparat de radio, care permite utilizatorului să selecteze un anumit post și să le blocheze pe toate celelalte.

## Slide 7: Filtre active Răspunsuri în frecvență uzuale
Răspunsul de tipul oprește-bandă este complementar răspunsului trece-bandă, deoarece blochează componentele de frecvență din banda de oprire ωL<ω<ωH, în timp ce le lasă să treacă pe toate celelalte. Când banda de oprire este suficient de îngustă, răspunsul se numește notch. O aplicație de filtre notch constă, în cazul echipamentelor medicale, în eliminarea prelevării nedorite a semnalelor de 50Hz.

## Slide 8: Filtre active Răspunsuri în frecvență uzuale
Răspunsul de tipul trece-tot se caracterizează prin |H|=1 indiferent de frecvență și H=−t0ω, unde t0 este o constantă de proporționalitate adecvată, exprimată în secunde. Acest filtru lasă să treacă un semnal fără a-i afecta amplitudinea, dar îl întârzie proporțional cu frecvența sa ω. Din motive evidente, toate filtrele de trecere sunt denumite și filtre de întârziere. Egalizoarele de întârziere și rețelele de defazare cu 90 și de bandă largă sunt exemple de filtre trece-tot.

## Slide 9: Filtre active Efectul filtrării
în domeniul frecvență (stânga)
în domeniul timp (dreapta)
Se urmărește efectul filtrării asupra semnalului
După FTJ rezultă semnalul

## Slide 10: Filtre active
Filtrele pot fi construite și numai din rezistențe, bobine și condensatoare (filtre RLC), care sunt componente pasive, obținându-se filtrele pasive.
Cu toate acestea, după apariția conceptului de reacție, s-a realizat că încorporarea unui amplificator într-un circuit de filtrare a făcut posibilă obținerea oricărui răspuns, dar fără utilizarea bobinelor
Acesta este un avantaj mare, deoarece bobinele sunt cel mai puțin ideale dintre elementele de bază ale circuitului, sunt voluminoase, grele și scumpe și nu se pretează la producția de masă de tip circuite integrate.

## Slide 11: Filtre active
Un amplificator poate prelua energie de la sursele de alimentare și o poate introduce în circuitul în care se află pentru a compensa pierderile de energie din rezistențe.
Bobinele și condensatoarele sunt elemente nedisipative care pot stoca energia în timpul unei părți a unui ciclu și o pot elibera în timpul rămas din ciclu.
Un amplificator, susținut de sursa de alimentare, poate face același lucru și chiar mai mult, deoarece, spre deosebire de bobine și condensatoare, amplificatorul poate fi făcut să elibereze mai multă energie decât cea absorbită de rezistențe.
Din această cauză se spune că amplificatoarele sunt elemente active, iar filtrele care încorporează amplificatoare se numesc filtre active.

## Slide 12: Filtre active
Un filtru activ va funcționa corect numai în măsura în care funcționează și amplificatorul corect.
Cea mai gravă limitare a AO este scăderea câștigului în buclă deschisă odată cu creșterea frecvenței.
Această limitare restricționează, în general, aplicațiile filtrelor active sub valoarea de 100MHz a frecvenței.
Acest domeniu de frecvență include banda audio și domeniul de instrumentație, unde filtrele cu AO își găsesc cea mai largă aplicație și unde bobinele ar fi prea voluminoase pentru a concura cu miniaturizarea disponibilă oferită de CI.

## Slide 13: Filtre active
Dincolo de domeniul maxim de frecvență al AO, bobinele se folosesc din nou, astfel încât filtrele de înaltă frecvență sunt în continuare implementate cu componente RLC pasive.
În aceste filtre, dimensiunile și greutatea bobinelor sunt mai ușor de gestionat, deoarece valorile de inductanță și de capacitate scad odată cu creșterea frecvenței de lucru.

## Slide 14: Filtre active Funcția de transfer
Comportamentul unui circuit este caracterizat în mod unic prin funcția de transfer H(s).
Funcțiile de transfer se dovedesc a fi funcții raționale în s
Gradul numitorului determină ordinul filtrului (ordinul 1, ordinul 2 etc.).
Rădăcinile polinomului de la numărător, egalat cu zero, sunt numite zerourile lui H(s) iar rădăcinile polinumului de la numitor, egalat cu zero, polii lui H(s) și se notează cu , respectiv .

## Slide 15: Filtre active Funcția de transfer
Putem scrie
unde H0=am/bn se numește factor de scalare.
În afară de H0, H(s) este determinat în mod unic odată ce sunt cunoscute zerourile și polii.
Rădăcinile mai sunt denumite frecvențe critice sau caracteristice, deoarece depind exclusiv de circuit, adică de elementele sale și de modul în care sunt interconectate, indiferent de semnalele aplicate sau de energia stocată în elementele sale reactive.

## Slide 16: Filtre active Funcția de transfer
Rădăcinile pot fi reale sau complexe.
Când zerourile sau polii sunt complecși, acestea/aceștia apar în perechi conjugate.
De exemplu, dacă pk=σk+jωk este un pol, atunci pk∗=σk-jωk este de asemenea un pol.
Rădăcinile sunt vizualizate în mod convenabil ca puncte în planul complex sau planul s: σk este reprezentat pe axa orizontală sau reală, care este calibrată în neperi pe secundă (Np/s); ωk este reprezentat pe axa verticală, sau imaginară, care este calibrată în radiani pe secundă (rad/s).

## Slide 17: Filtre active Observație
Neperul este unitate de măsură a nivelului de transmisiune al unui semnal electric sau acustic, exprimat ca logaritm natural al unui raport al valorilor de interes

## Slide 18: Filtre active
Pentru a reprezenta grafic răspunsul în frecvență al unui filtru, trebuie să găsim analitic H(s), apoi să reprezentăm grafic modulul |H(jω)| și faza H(jω) în funcție de ω (sau f). Aceste reprezentări grafice denumite caracteristici Bode, pot fi generate manual sau utilizând PSpice.
Invers, având funcția de transfer H(j), putem face înlocuirea jω → s pentru a obține H(s), îi găsim rădăcinile și construim diagrama pol-zero.
În mod alternativ, H(jω) ne poate fi dat, fie analitic, fie în formă grafică sau în termeni de specificații ale filtrului și ni se poate cere să proiectăm un circuit care implementează această funcție.

## Slide 19: Filtre active Circuitul de diferențiere
Schema și caracteristica de amplitudine
Trecând de la variabila s la jω și introducând frecvența de scalare
panta sa este de +20dB/dec, ceea ce indică faptul că pentru fiecare decadă cu care crește (sau scade) frecvența, mărimea sa crește (sau scade) cu 20dB.
Indicând un zero în origine.

## Slide 20: Filtre active Circuitul de diferențiere
Fizic, observăm că la frecvențe joase, unde |ZC|>R, circuitul asigură atenuarea (decibelii sunt negativi);
la frecvențe înalte, unde |ZC|<R, oferă amplificare (decibelii sunt pozitivi);
la ω=ω0, unde |ZC|=R, oferă câștig de 0dB (amplificare =1). În consecință, ω0 se numește frecvența la câștig unitate.

## Slide 21: Filtre active Circuitul de integrare
Schema și caracteristica de amplitudine
Are un pol în origine. Considerând s  j, putem scrie
unde ω0=1/RC este frecvența de scalare
Observând că funcția de transfer este reciprocă celei a diferențiatorului
Caracteristica este o linie dreaptă cu o panta de -20dB/dec și cu ω0 ca frecvență la câștig unitate. Mai mult, circuitul introduce un avans de fază de 90°.

## Slide 22: Filtre active Circuitul de integrare
Din cauza câștigului extrem de mare la frecvențe joase, unde |ZC|>>R, un circuit integrator practic este rareori utilizat singur, deoarece tinde să se satureze. Așa cum am menționat în capitolul 1, un integrator este de obicei plasat în interiorul unei bucle de control, astfel concepută încât să mențină AO în regiunea liniară.
Din cauza semnului negativ din relația lui H(s), se spune că integratorul Miller este un integrator inversor.
Există și integrator neinversor (v. cursul în format Word)

## Slide 23: Filtre active FTJ cu amplificare
Schema și caracteristica de amplitudine
indicând un pol real la s=-1/R2C
Punând s → jω, putem scrie H(s) sub forma normalizată

## Slide 24: Filtre active FTJ cu amplificare
Fizic, circuitul funcționează astfel:
La frecvențe suficient de joase, unde |ZC|>>R2, putem ignora ZC în comparație cu R2 și, prin urmare, privim circuitul ca un amplificator inversor cu câștig H−R2/R1=H0. Din motive evidente, H0 se numește câștig de curent continuu.
Asimptota la caracteristica Bode de amplitudine este, la frecvențe joase, o linie orizontală poziționată la |H0|dB.

## Slide 25: Filtre active FTJ cu amplificare
Fizic, circuitul funcționează astfel: (continuare)
La frecvențe suficient de ridicate, unde |ZC|<<R2, putem ignora R2 față de ZC și, prin urmare, privim circuitul ca pe un integrator.
Asimptota la frecvențe înalte este o linie cu o panta de -20dB/dec, care trece prin frecvența la câștig unitate ω1=1/R1C.

## Slide 26: Filtre active FTS cu amplificare
Schema și caracteristica de amplitudine
indicând un zero în origine și un pol real la s=−1/R1C.
Punând s → jω, putem să exprimăm H(s) în forma normalizată

## Slide 27: Filtre active FTB de bandă largă
Schema și caracteristica de amplitudine
indicând un zero în origine și doi poli reali la −1/R1C1 și −1/R2C2
unde H0 se numește câștig la frecvență medie.
Filtrul este util cu ωL<<ωH, caz în care ωL și ωH se numesc frecvența joasă și înaltă la -3dB.

## Slide 28: Filtre active Filtrul trece-tot
Mai este numit și circuit de defazare
Schema și caracteristica de fază
Vp
Prin superpoziție:
Dacă se consideră R1=R2=R, rezultă
indicând un zero la s=1/RC și un pol la s=−1/RC. Considerând s → jω obținem

## Slide 29: Filtre active Filtrul trece-tot
Cu un câștig de 1V/V, acest circuit lasă să treacă toate semnalele fără a modifica amplitudinea lor.
Dar, așa cum se arată în figura b, circuitul introduce un defazaj variabil de la 0° la -180°, cu o valoare de -90° la ω=ω0.

## Slide 30: Filtre active. Probleme P1
În circuitul din figură, specificați valorile componentelor pentru a atinge o frecvență la –3dB de 1kHz cu un câștig de c.c. de 20dB și o rezistență de intrare de cel puțin 10k. (b) La ce frecvență câștigul scade la 0dB? Care este faza la acest câștig?

## Slide 31: Filtre active. Probleme P1. Rezolvare
(a) Câștigul în curent continuu, în modul este
Din exprimarea câștigului în decibeli, deducem
și rezultă R2=10xR1
Circuitul fiind de tip inversor, Ri=R1 și pentru a îndeplini Ri10kΩ se alege R1=20kΩ. Rezultă R2=200kΩ.

## Slide 32: Filtre active. Probleme P1. Rezolvare
Frecvența la -3dB, f0=1kHz și din relația pulsației 0 determinăm valoarea necesară a capacității C
Valoarea uzuală cea mai apropiată este de 1nF. Recalculăm R2

## Slide 33: Filtre active. Probleme P1. Rezolvare
Din anexa A1, de la Seria E96 (±1%), alegem R2=158kΩ și atunci R1=15,8kΩ.
(b) câștig de 0dB înseamnă 1V/V. La frecvența la amplificare unitate
de unde rezultă

## Slide 34: Filtre active. Probleme P1. Rezolvare
Pentru a afla faza la frecvența la amplificare unitate, rescriem funcția de transfer sub forma
unde partea reală, Hr, respectiv coeficientul părții imaginre, Hi, sunt

## Slide 35: Filtre active. Probleme P1. Rezolvare
fără să ținem seama de semnul lui Hr , determinăm valoric raportul
din anexa A2 rezultă pentru Hr0

## Slide 36: Anexe A1. Valori standard de rezistențe
Seria E24 (±5%)
Seria E96 (±1%)
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0
3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1

## Slide 37: Anexe A2. Numere complexe
Fie numărul complex , unde |H| este modulul sau amplitudinea lui H, este argumentul lui H sau unghiul de fază, Hr partea reală iar Hi coeficientul părții imaginare