## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
Cursul nr. 10 – online
Alimentarea AO cu o singură tensiune
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Noțiuni introductive
Cererea de circuite în care AO este alimentat cu o singură tensiune crește odată cu cererea de echipamente electronice portabile, deoarece majoritatea sistemelor portabile au o singură baterie.
Proiectarea circuitelor în care AO este alimentat din sursă dublă este mai ușoară, deoarece atât intrările cât și ieșirile AO au ca referință aceeași masă obținută în nodul comun al celor două surse de alimentare.

## Slide 3: Noțiuni introductive
În majoritatea aplicațiilor cu alimentare dublă, sursele de semnal aplicate la intrările AO au ca referință masa, astfel încât cu o intrare a AO având ca referință masa, așa cum se arată în figură, nu este necesar să luăm în considerare probleme ale tensiunii de intrare de mod comun.
Observații:
TLC071 este un AO de tipul BiMOS și face parte dintr-o familie de AO cu lățime de bandă mare (10MHz), SR mare (16V/us și alimentat cu o singură tensiune.

## Slide 4: Noțiuni introductive
Atunci când sursa de semnal nu are ca referință masa relația lui VO arată că tensiunea de referință apare, amplificată, în tensiunea de ieșire. Uneori, această situație este acceptabilă, dar alteori tensiunea de referință nu trebuie să se reflecte în tensiunea de ieșire.

## Slide 5: Noțiuni introductive
Atunci când tensiunea de referință nu trebuie să apară în tensiunea de ieșire, se poate utiliza o tensiune de polarizare la intrarea fără semnal a AO, pentru a elimina efectul aceastei tensiuni de referință. Tensiunea, VREF, este prezentă în ambele circuite de intrare, de aceea este numită tensiune de mod comun.
Amplificatoarele operaționale cu reacție de tensiune resping tensiunile de mod comun, deoarece circuitul lor de intrare este construit cu un amplificator diferențial, ales tocmai pentru că are, natural, capacitatea de a respinge tensiunea de mod comun.

## Slide 6: Noțiuni introductive
Atunci când sursele de semnal au ca referință masa, circuitele în care AO este alimentat cu o singură tensiune au întotdeauna o tensiune de intrare de mod comun de valoare mare.
În figură se prezintă un circuit în care AO are o singură tensiune alimentare iar tensiunea de intrare are ca referință masa.
În acest caz, tensiunea de intrare nu are ca referință nodul comun al unei surse duble de alimentare, așa cum ar fi într-o aplicație cu alimentare dublă, ci se consideră ca referință bara de alimentare joasă.
Acest circuit funcționează defectuos atunci când tensiunea de intrare este pozitivă, deoarece tensiunea de ieșire ar trebui să meargă spre valori negative - greu de realizat cu o alimentare pozitivă față de masă.

## Slide 7: Noțiuni introductive
Circuitul funcționează doar cu tensiuni de intrare negative mici, deoarece majoritatea AO nu funcționează bine atunci când intrările sunt conectate la barele de alimentare.

## Slide 8: Clasificarea circuitelor realizate cu AO și alimentate cu o singură tensiune
Există două categorii de circuite la care AO se alimentează cu o singură tensiune:
  Circuite de curent continuu - cele mai importante fiind circuitele de condiționare a semnalului cules de la traductoare, înainte de a fi aplicate convertoarelor analog-numerice.
  Circuite de curent alternativ - cele mai importante fiind amplificatoarele de tensiune alternativă (inversoare și neinversoare).

## Slide 9: Circuite de condiționare a semnalului
În cadrul noţiunii de condiţionare a semnalului se includ operaţiile de prelucrare realizate asupra semnalului achiziţionat, înainte să se efectueze conversia analog numerică propriu-zisă.
Circuitele de condiţionare a semnalelor realizează adaptarea între senzorul de la intrare şi convertorul analog numeric (CAN).
Datele culese de traductor sunt pierdute sau intervalul dinamic al CAN nu este utilizat în totalitate atunci când:
  domeniile sunt egale dar valorile de start de c.c. sunt diferite (fig. a), sau
  domeniile sunt inegale (fig. b) sau
  există o combinație între cele două situații (fig. c).

## Slide 10: Circuite de condiționare a semnalului
Cele 3 situații posibile se prezintă în figură:
  domeniile sunt egale dar valorile de start de c.c. sunt diferite
  domeniile sunt inegale
  există o combinație între cele două situații

## Slide 11: Circuite de condiționare a semnalului
De obicei, relația dintre semnalul obținut de la traductor și cel de la ieșirea circuitului de condiționare nu corespunde primei bisectoare, deci nu este o simplă amplificare. Caracteristica de transfer a circuitului corespunde unei drepte cu ecuația generală:
unde y reprezintă tensiunea de ieșire, x este tensiunea de intrare, m este o constantă adimensională și reprezintă panta dreptei, iar b este o constantă cu dimensiune de tensiune și reprezintă intersecția cu ordonata.
În funcție de semnul constantelor m și b rezultă următoarele 4 cazuri:
  m>0, b>0
  m>0, b<0
  m<0, b>0
  m<0, b<0

## Slide 12: Circuite de condiționare a semnalului Cazul 1
m>0, b>0
Aplicând superpoziția, VO se determină cu relația
Prin identificare cu relația generală

## Slide 13: Circuite de condiționare a semnalului Cazul 2
m>0, b<0
Echivalare Thévenin

## Slide 14: Circuite de condiționare a semnalului Cazul 2
Prin superpoziție

## Slide 15: Circuite de condiționare a semnalului Cazul 3
m<0, b>0
Se aplică superpoziția:
Prin identificare:

## Slide 16: Circuite de condiționare a semnalului Cazul 4
m<0, b<0
Circuitul este un sumator
Prin identificare:

## Slide 17: Circuite de condiționare a semnalului Aspecte de proiectare
Date de intrare:
domeniile de variație pentru tensiunile VI și VO;
VREF=VCC (de obicei);
structura circuitului pentru fiecare caz, la modul general, nefiind încă identificată concret pentru aplicația analizată.
Date de ieșire:
valorile constantelor m și b;
cazul în care se încadrează aplicația analizată pentru a stabili relațiile de dimensionare;
valorile rezistențelor din circuit, alese cu o precizie cât mai bună pentru a păstra corectitudinea datelor de intrare, de exemplu rezistențe cu toleranța de 1%.

## Slide 18: Amplificatoare de tensiune alternativă
Punctul de masă nu se mai obţine în punctul median a două surse de alimentare şi de aceea trebuie făcut un artificiu prin care să se obţină o referinţă comună de masă.
Artificiul constă în aplicarea unei tensiuni egale cu 1/2 din cea de alimentare (VCC/2) pe intrarea neinversoare a AO și realizarea unui repetor de tensiune pe schema echivalentă de curent continuu a amplificatorului pentru VCC/2.
Pentru a se realiza condiția de repetor de tensiune în c.c., amplificatoarele de tensiune alternativă în care AO este alimentat cu o singură tensiune, vor conține condensatoare în calea semnalului.

## Slide 19: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația inversoare
Schema de principiu
Cerința unei tensiuni VCC/2 aplicată la intrarea neinversoare s-a îndeplinit prin utilizarea divizorului de tensiune realizat cu rezistențele de valori egale R3 și R4.

## Slide 20: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația inversoare
Schema echivalentă de c.c.
În c.c. condensatoarele se înlocuiesc cu gol (se șterg de pe schemă) și astfel sursa de semnal Vi și rezistența de sarcină RL nu mai apar pe schema echivalentă de c.c..
La fel nu se mai desenează rezistența R1 din cauză că C1 a eliminat această rezistență prin întreruperea circuitului de c.c.
În absența condensatorului C1, circuitul nu se mai comportă ca un repetor din punct de vedere c.c şi nivelul de c.c. de la intrarea neinversoare se va amplifica cu (1+R2/R1), ceea ce poate cauza saturarea ieşirii AO sau limitarea amplitudinii maxime a semnalului amplificat.

## Slide 21: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația inversoare
Schema echivalentă de c.a.
Pe schema echivalentă de c.a., așa numită schemă de semnal mic, se consideră că în banda de frecvență în care lucrează amplificatorul cele 2 condensatoare reprezintă scurtcircuit.

## Slide 22: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația inversoare
Dacă frecvenţa semnalului de intrare scade sub o anumită valoare, reactanţa capacitivă a condensatorului C1 creşte iar amplificarea scade deoarece tensiunea efectivă care se amplifică rezultă prin divizarea lui Vi între R1 și reactanța XC1.
În acelaşi timp creşte, tot la frecvențe mici ale semnalului de intrare şi reactanţa capacitivă a condensatorului de ieşire C2, acest efect conducând tot la scăderea amplificării. Acum tensiunea de la ieșirea AO se divide între XC2 și RL.

## Slide 23: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația inversoare
IMPORTANT:
condensatoarele conectate de utilizator influenţează frecvenţa limită inferioară.
frecvenţa limită superioară a circuitului este determinată de AO la care știm deja că amplificarea în buclă deschisă scade odată cu creșterea frecvenței.

## Slide 24: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația neinversoare
Schema de principiu
Pentru ca rezistența internă mică a sursei de semnal să nu deranjeze potențialul de c.c. al intrării neinversoare fixat de R3 și R4, în circuit se introduce un al treilea condensator C3.
Condensatorul C1 este necesar în continuare pe schemă pentru ca în c.c. circuitul să acționeze ca un repetor de tensiune.

## Slide 25: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația neinversoare
Schema echivalentă de c.c.

## Slide 26: Amplificatoare de tensiune alternativă Configurația neinversoare
Schema echivalentă de c.a.

## Slide 27: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
Valorile condensatoarelor se aleg în aşa fel încât să se menţină o formă cât mai plată a răspunsului în frecvenţă. Acest lucru presupune ca reactanţele capacitive ale celor 2 sau 3 condensatoare, determinate la frecvenţa cea mai mică, să fie mult mai mici decât valoarea rezistenţei cu care sunt cuplate în serie.

## Slide 28: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
Condensatoarele C1 şi C2 la circuitul inversor, respectiv C1, C2 şi C3 la cel neinversor determină (influenţează) frecvenţa limită inferioară, numită și frecvenţă de tăiere inferioară sau frecvenţă la -3dB a semnalelor prelucrate. Aceste condensatoare realizează împreună cu R1, RL şi R3||R4 nişte divizoare de tensiune alternativă.

## Slide 29: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
Efectul de divizare este cu atât mai mic cu cât reactanţele acestor condensatoare sunt mai mici. Pentru că este neeconomic să se aleagă condensatoare de valoare foarte mare, se procedează după cum urmează. Se consideră o valoare comună de frecvenţă minimă pentru toate divizoarele de tensiune alternativă și se notează, să spunem, cu f* această frecvenţă.

## Slide 30: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
Dacă frecvenţa inferioară impusă din banda de frecvență este fL atunci f* se determină astfel:
  la amplificatorul inversor pentru că sunt 2 divizoare, și anume C1, R1 şi C2, RL

## Slide 31: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
  la amplificatorul neinversor pentru că sunt 3 divizoare, și anume C1, R1, C2, RL şi C3, R3||R4

## Slide 32: Amplificatoare de tensiune alternativă Alegerea valorii condensatoarelor
În funcţie de frecvenţa f*, valorile de condensatoare se determină cu relaţiile:

## Slide 33: Amplificatoare de tensiune alternativă Funcționarea liniară
Funcţionarea liniară are loc dacă semnalul de ieşire se află în domeniul de variaţie de la aproximativ 2V la (VCC -2V).
De exemplu, dacă tensiunea simplă de alimentare este de 15V, funcţionarea liniară are loc pentru variaţia semnalului de ieşire cuprinsă între 2V şi 13V, adică pentru o variaţie de 11V vârf-la-vârf sau semnal de ieșire cu amplitudinea egală cu 5,5V.

## Slide 34: Amplificatoare de tensiune alternativă Concluzii
Cele două configuraţii de amplificatoare de tensiune alternativă au un element comun important şi anume: din cauza condensatoarelor de cuplaj care separă componenta de c.c. de cea de c.a., offsetul şi curenţii de polarizare a intrărilor nu ridică probleme deosebite.
Este foarte important însă să se asigure căile de c.c. pentru circulaţia curenţilor de polarizare a intrărilor AO.

## Slide 35: Probleme P1.
Amplificatorul de tensiune alternativă din figură este realizat cu AO de tipul 741, alimentat cu tensiune simplă egală cu 12V. Să se determine:
Amplitudinea maximă posibilă a semnalului de ieșire;
Valorile condensatoarelor astfel încât circuitul să poată prelucra corect semnale de audiofrecvență;
Valoarea maximă a frecvenței semnalelor prelucrate dacă amplitudinea semnalului de ieșire este Vom=0,3V;
Valoarea maximă a frecvenței semnalelor prelucrate dacă Vom=2V.

## Slide 36: Probleme P1. Rezolvare
Datorită saturației AO, tensiunea de ieșire se modifică între 2V și 10V. Excursia vârf-la-vârf a tensiunii de ieșire este 8V. În consecință amplitudinea semnalului de ieșire este 4V.
Valoarea minimă a frecvenței din banda audio este fmin=20Hz. Condensatoarele se dimensionează la o frecvență f*, unde
1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8
Conform valorilor posibile din tabel, se aleg C1=C2=1,5uF

## Slide 37: Probleme P1. Rezolvare
Schema echivalentă de c.a. Valoarea maximă a frecvenței semnalelor prelucrate trebuie să satisfacă simultan inegalitățile unde Rezultă fmax=100kHz.

## Slide 38: Probleme P1. Rezolvare
Din nou valoarea maximă a frecvenței semnalelor prelucrate trebuie să satisfacă simultan inegalitățile unde
Rezultă fmax=39,8kHz.