## Slide 1: ELECTRONICĂ ANALOGICĂ
Cursul nr. 12 – online
Stabilizatoare de tensiune
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Stabilizatoare de tensiune
Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care menţin constantă tensiunea pe sarcină VO, numită tensiune stabilizată, în condiţiile variaţiei :
  tensiunii de intrare VI, numită tensiune nestabilizată,
  a curentului de sarcină IO şi
  a temperaturii T.

## Slide 3: Stabilizatoare de tensiune
Conectat între redresor+filtru şi sarcină, stabilizatorul transformă sursa de tensiune nestabilizată într-o sursă de tensiune stabilizată.

## Slide 4: Stabilizatoare de tensiune
Stabilizatoarele realizate cu AO sunt stabilizatoare serie cu reacţie
Elemente componente:
ERS = element de rglare serie
COMP = circuit de comparare
CE = circuit de eșantionare
REF = referința de tensiune
VI = tensiunea nestabilizată
VO = tensiunea stabilizată
Schema bloc a stabilizatorului serie cu reacţie

## Slide 5: Stabilizatoare de tensiune
Stabilizator paralel cu reacţie
Elemente componente:
ERP = element de rglare paralel
COMP = circuit de comparare
CE = circuit de esantionare
REF = referinta de tensiune
Schema bloc a stabilizatorului paralel cu reacţie

## Slide 6: Stabilizatoare de tensiune
Schema de principiu a unui stabilizator de tensiune serie realizat cu AO
Descriere:
ERS = Q1
REF = R1, D1
COMP = AO
CE = R2, R3

## Slide 7: Stabilizatoare de tensiune
Schema de principiu a unui stabilizator de tensiune realizat cu AO
Observaţie: Ansamblul AO – Q1 se comportă ca un AO de putere.
de unde

## Slide 8: Stabilizatoare de tensiune
Suprasarcină şi/sau scurtcircuit
În caz de suprasarcină sau scurtcircuit accidental al ieşirii la masă, curentul prin tranzistorul serie Q1 poate creşte mult şi se depăşeşte puterea maximă admisibilă pe care tranzistorul o poate disipa.
Pentru a preveni distrugerea tranzistorului Q1 se folosesc circuite de protecţie care pot fi:
  circuite de protecţie prin limitarea curentului de suprasarcină numite şi circuite de protecţie cu caracteristică rectangulară;
  circuite de protecţie prin micşorarea curentului de scurtcircuit numite şi circuite de protecţie cu întoarcerea caracteristicii.

## Slide 9: Stabilizatoare de tensiune
Protecţie prin limitare
Expresia curentului limită:
Puterea disipată de tranzistor:

## Slide 10: Stabilizatoare de tensiune
Protecție prin întoarcerea caracteristicii
Dacă se consideră VBE,Q2=0,65V
La scurtcircuit VO=0 şi se obţine:

## Slide 11: Stabilizatoare de tensiune
Stabilizatoare integrate
Pot fi:
  cu mai mult de 3 pini (ex: uA723)
  cu 3 pini (ex: LM7805, LM317)

## Slide 12: Stabilizatoare de tensiune
LM723 – semnificaţia pinilor şi schema bloc internă

## Slide 13: Stabilizatoare de tensiune
LM723 – Aplicaţii tipice
Schema pentru VO<VREF şi fără tranzistor extern
Schema pentru VO>VREF şi cu tranzistor extern

## Slide 14: Stabilizatoare de tensiune
LM78xx - stabilizator de tensiune pozitivă
unde xx = 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18 şi 24 şi arată valoarea tensiunii stabilizate
schema bloc
configuraţia pinilor

## Slide 15: Stabilizatoare de tensiune
LM78xx - Aplicaţie tipică
Condensatoarele CI şi CO au rol în menţinerea stabilităţii în frecvenţă a stabilizatorului (împiedică stabilizatorul să oscileze, situaţie în care tensiunea de ieşire are fluctuaţii).
Se recomandă montarea acestor condensatoare în special în cazul în care stabilizatorul se află la o distanţă mai mare de 5 cm de redresor.

## Slide 16: Stabilizatoare de tensiune
LM78xx - Tensiune de ieşire mai mare decât cea fixă Vxx
1) în cazul circuitelor produse de FAIRCHILD, devenită parte din ON Semiconductor

## Slide 17: Stabilizatoare de tensiune
LM78xx – tensiune de ieşire reglabilă (7...30V)

## Slide 18: Stabilizatoare de tensiune
LM79xx - stabilizator de tensiune negativă
xx=05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 24 şi corespund tensiunilor fixe -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -12V, -15V, -18V şi -24V
IMPORTANT: pentru stabilitatea în frecvenţă trebuie asigurată o sarcină minimă de 5mA.

## Slide 19: Stabilizatoare de tensiune
LM79xx – stabilizator de tensiune negativă
sarcină minimă de 5mA

## Slide 20: Stabilizatoare de tensiune
Stabilizator dual de tensiune

## Slide 21: Stabilizatoare de tensiune
Parametrii principali ai stabilizatoarelor
Stabilizarea de intrare (linie), SV - Line Regulation
Stabilizarea de sarcină, SL - Load Regulation
Rejecţia tensiunii de ondulaţie (pulsaţie) – RRR - Ripple Rejection Ratio

## Slide 22: Stabilizatoare de tensiune
1. Stabilizarea de intrare (linie) SV - Line Regulation
Reprezintă variaţia tensiunii de ieşire pentru o variaţie specificată a tensiunii de intrare, în condiţiile menţinerii constante a curentului de ieşire şi a temperaturii mediului ambiant:
Definiția alternativă

## Slide 23: Stabilizatoare de tensiune
2. Stabilizarea de sarcină SL – Load Regulation
Reprezintă variaţia tensiunii de ieşire pentru o variaţie specificată a curentului de ieşire în condiţiile menţinerii constante a tensiunii de intrare şi a temperaturii mediului ambiant:
Definiția alternativă:

## Slide 24: Stabilizatoare de tensiune
1. Stabilizarea de intrare (linie) SV - Line Regulation
Reprezintă variaţia tensiunii de ieşire pentru o variaţie specificată a tensiunii de intrare, în condiţiile menţinerii constante a curentului de ieşire şi a temperaturii mediului ambiant:
Definiția alternativă

## Slide 25: Stabilizatoare de tensiune
2. Stabilizarea de sarcină SL – Load Regulation
Reprezintă variaţia tensiunii de ieşire pentru o variaţie specificată a curentului de ieşire în condiţiile menţinerii constante a tensiunii de intrare şi a temperaturii mediului ambiant:
Definiția alternativă:

## Slide 26: Stabilizatoare de tensiune
3. Rejecţia tensiunii de ondulaţie (pulsaţie) RRR – Ripple Rejection Ratio
Reprezintă raportul exprimat în decibeli (dB) dintre valorile vârf-la-vârf ale tensiunii de ondulaţie măsurate la intrare (Vri), respectiv la ieşire (Vro), pentru o frecvenţă specificată:

## Slide 27: Stabilizatoare de tensiune Exemplul 1
Foile de catalog ale stabilizatorului de tensiune μA7805 de 5V indică faptul că de obicei VO se modifică cu 3mV atunci când VI este variat de la 7V la 25V și cu 5mV atunci când IO este variat de la 0.25A la 0.75A. În plus, RRRdB = 78dB la 120Hz.
Estimați valorile tipice ale SV și SL. Care este impedanța de ieșire a stabilizatorului?
Estimați mărimea riplului de la ieșire Vro pentru fiecare volt de riplu la intrare Vri.

## Slide 28: Stabilizatoare de tensiune Exemplul 1. Rezolvare
Stabilizarea de linie sau în exprimarea alternativă Stabilizarea de sarcină sau în exprimarea alternativă

## Slide 29: Stabilizatoare de tensiune Exemplul 1. Rezolvare
Parametrul SL reprezintă chiar rezistența de ieșire a stabilizatorului
Din relația parametrului RRR rezultă

## Slide 30: Stabilizatoare de tensiune Exemplul 2
La stabilizatorul LM723, pentru o variaţie a frecvenţei de la 50Hz la 10kHz, RRR (tipic) este:
  74dB, fără condensator de decuplare a tensiunii de referinţă VREF,
  86dB, cu un condensator de decuplare de 5uF.

## Slide 31: Stabilizatoare de tensiune
Alţi parametri ai stabilizatoarelor ce se găsesc în foile de catalog:
  Coeficientul de temperatură al tensiunii de ieşire, KT [%/°C]
  Stabilitatea pe termen lung, LTS [%/1000ore]
  Curentul de scurtcircuit
  Tensiunea de referinţă
  Tensiunea de zgomot la ieşire
  Domeniul tensiunii de intrare
  Domeniul tensiunii de ieşire
  Tensiunea diferenţă intrare-ieşire

## Slide 32: Stabilizatoare de tensiune
Observaţie: la acţiunea simultană a tuturor factorilor perturbatori, variaţia tensiunii de ieşire se poate aproxima prin relaţia: unde parametrul „timp” reprezintă timpul măsurat din momentul punerii în funcţiune a stabilizatorului.

## Slide 33: Probleme P1.
Stabilizatorul serie din figură este realizat cu AO de tipul 741. Să se determine:
Valoarea tensiunii de ieșire, VO;
Valoarea curentului de sarcină, IO;
Valoarea curentului prin dioda zener, IZ;
Valoarea puterii disipate de tranzistorul Q1 dacă RL=30Ω.

## Slide 34: Probleme P1. Rezolvare
VO se determină aplicând relația
În aceste condiții, IL este
Curentul Iz se exprimă

## Slide 35: Probleme P1. Rezolvare
Curentul de sarcină devine în aceste condiții