## Slide 1: Proiect EA
Etapa 1
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Generalități
Documente necesare
  grupe.pdf
  Date-proiect.pdf
  Valori_standard_R_C_pot.pdf
  etapa 1.docx alegerea AO
  etapa 2. docx
  etapa 3 NAB. docx & etapa 3 RIAA. docx
  etapa 4. docx
  etapa 5 CT. docx & etapa 5 EG. docx
  etapa 6. docx proiectare PCB

## Slide 3: Etapa 1. Alegerea AO
Criteriul SR (Slew Rate – viteză de variație a semnalului de la ieșirea AO)
din Date-proiect:
Se alege din foile de catalog AO care are SRAO  SRcalc
frecvențele limită ale benzii de audiofrecvență: fi=20Hz, fs=20kHz
amplitudinea semnalului de la ieșirea mixerului: Uies,mix=.......... V
Orientativ SRcalc  0,5V/us

## Slide 4: Etapa 1. Alegerea AO
Se poate alege AO de tipul TL081, care are SR=8...13V/s și care are rezistență de intrare foarte mare
Din datele de catalog pentru AO de tipul TL081 se extrag următorii parametrii:
SRAO=8V/us
a0=AVD=200V/mV=200000V/V
fu=B1=3MHz=3x106Hz
rd=ri=1012Ω

## Slide 5: Etapa 1. Alegerea AO
Criteriul rezistenței de intrare
G1 se ia din Date-proiect
Orientativ rd,calc  2MΩ
Se verifică la AO, ales după criteriul SR, dacă este satisfăcută și condiția rd,AO  rd,calc