## Slide 1: Proiect EA
Etapa 3
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Generalități
Documente necesare
  grupe.pdf
  Date-proiect.pdf
  Valori_standard_R_C_pot.pdf
  etapa 1.docx alegerea AO
  etapa 2. docx
  etapa 3 NAB. docx & etapa 3 RIAA. docx
  etapa 4. docx
  etapa 5 CT. docx & etapa 5 EG. docx
  etapa 6. docx proiectare PCB

## Slide 3: Etapa 3. NAB
Schema și caracteristica de frecvență

## Slide 4: Etapa 3. NAB
Calcule
Se alege C2-2=4,7nF...24nF, valoare optimă 10nF
Se determină R2-2 pentru f1=3183Hz
Se det. R3-2 pentru f2=50Hz
Se poate alege valoarea
standard de 5.1k (5%)
sau 4,99k (1%)
Se poate alege valoarea
standard de 330k (5%)
sau 316k (1%)

## Slide 5: Etapa 3. NAB
Se determină R1-2, cunoscând din Date-proiect G2NAB (60, 70 sau 80dB)
330Ω (5%) sau 316 Ω (1%)
100 Ω (5%)
33 Ω (5%)

## Slide 6: Etapa 3. NAB
Se determină C1-2
33uF
100uF
330uF

## Slide 7: Simulare SPICE etapa 3 NAB
Se desenează schema cu valorile standard alese după dimensionarea componentelor
Se efectuează o analiză de c.a. AC Sweep/Noise, se rulează SPICE și se reprezintă DB(V(Uo2)) - DB(V(Uin2))
Se activează cursoarele, clic pe Cursor Max și se verifică dacă s-a obținut G2NAB

## Slide 8: Simulare SPICE etapa 3 NAB
De obicei nu se îndeplinește condiția de la (3), motiv pentru care se mărește valoarea cond. C1-2 de 10 ori.
Cu noua valoare a lui C1-2 se rulează SPICE, condiția (3) fiind îndeplinită se determină frecvențele la -3dB (f2) și -33dB (f1)

## Slide 9: Simulare SPICE etapa 3 NAB
Dacă valoarea lui f1 nu este corectă, se ajustează modificând valoarea lui R2-2
Răspunsul în frecvență și ferestrele Probe cursor care arată cele 2 valori de frecvențe se aduc în documentul Word.

## Slide 10: Etapa 3. RIAA
Schema și caracteristica de frecvență

## Slide 11: Etapa 3. RIAA
Calcule
Se alege C2-2=10nF
Se determină R2-2 pentru f2=50Hz
Se determină C3-2 pentru f1=500Hz
Se poate alege valoarea
standard de 330k (5%)
sau 316k (1%)
Se poate alege valoarea
standard de 2,7nF

## Slide 12: Etapa 3. RIAA
Se determină R3-2 pentru f3=2122Hz
Se poate alege valoarea
standard de 27k (5%)

## Slide 13: Etapa 3. RIAA
Se determină R1-2, cunoscând din Date-proiect G2RIAA (20, 30 sau 40dB)
3,6kΩ
1,1kΩ
360Ω

## Slide 14: Etapa 3. RIAA
Se determină C1-2
3,3uF
10uF
33uF

## Slide 15: Simulare SPICE etapa 3 RIAA
Se desenează schema cu valorile standard alese după dimensionarea componentelor
Se efectuează o analiză de c.a. AC Sweep/Noise, se rulează SPICE și se reprezintă DB(V(Uo2)) - DB(V(Uin2))
Se activează cursoarele, clic pe Cursor Max și se verifică dacă s-a obținut G2RIAA+20dB

## Slide 16: Simulare SPICE etapa 3 RIAA
De obicei nu se îndeplinește condiția de la (3), motiv pentru care se mărește valoarea cond. C1-2 de 10 ori.
Cu noua valoare a lui C1-2 se rulează SPICE, condiția (3) fiind îndeplinită, și se determină frecvențele la -3dB (f2), trecând cu cursorul de maxim spre dreapta curbei.

## Slide 17: Simulare SPICE etapa 3 RIAA
Apoi se aduce primul cursor la 1kHz unde trebuie să se obțină G2RIAA și cu al doilea cursor, la G2RIAA+3dB se găsește f1 iar la G2RIAA-3dB frecv. f3.
Răspunsul în frecvență și ferestrele Probe cursor care arată cele 3 valori de frecvențe se aduc în documentul Word.

## Slide 18: Valori standard de rezistențe
Seria E24 (±5%)
Seria E96 (±1%)
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0
3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976

## Slide 19: Valori standard de condensatoare electrolitice
Valori posibile în F. Pot diferi în funcție de producător
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10000
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 
2.2 | 22 | 220 | 2200 | 
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 
6.8 | 68 | 680 | 6800 |