## Slide 1: PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A MODULELOR ELECTRONICE
Cursul nr. 3
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Descrierea elementelor de circuit
  Reguli de descriere a elementelor de circuit
  Descrierea elementelor de circuit cu 2 terminale:
    Rezistoare R,
    Condensatoare, C,
    Bobine, L,
    Surse independente de tensiune V,
    Surse independente de curent, I,
    Diode, D;

## Slide 3: Reguli de descriere a elementelor de circuit
nodurile circuitului sunt descrise întotdeauna prin întregi pozitivi;
nu este necesar ca numerotarea să fie secvențială;
un circuit trebuie să aibă întotdeauna un nod de masă care se notează obligatoriu cu 0 (zero);
fiecare element de circuit trebuie să fie conectat cel puțin în două noduri (sau mai multe în funcție de tipul de componentă);

## Slide 4: Reguli de descriere a elementelor de circuit
în fiecare nod este obligatoriu să se conecteze cel puțin două elemente;
pentru fiecare nod trebuie să existe cel puțin o cale de curent continuu spre masă;
circuitul nu poate avea un ochi format numai din surse de tensiune şi/sau bobine;
circuitul nu poate conține o ramură numai cu surse de curent sau condensatoare.

## Slide 5: Reguli de descriere a elementelor de circuit
nodurile circuitului sunt descrise întotdeauna prin întregi pozitivi sau şir alfanumeric;
nu este necesar ca numerotarea să fie secvențială;
un circuit trebuie să aibă întotdeauna un nod de masă care se notează obligatoriu cu 0 (zero);
IMPORTANT: dacă masa nu are numele “0” atunci se editează numele simbolului de masă utilizat (indiferent care simbol se alege) şi i se dă numele “0”.

## Slide 6: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Editarea numelui pentru simbolul de masă
Exemplu: în OrCAD Capture s-a ales simbolul de masă
sau
nume: GND nume: GND_EARTH
Editarea presupune parcurgerea următorilor paşi:
Dublu clic pe simbol. Se deschide fereastra de Property Editor
Se modifică în coloana Name numele din GND sau GND_EARTH în 0
Clic pe meniul Display din fereastra Property Editor şi în fereastra Display Properties care se deschide se selectează Value Only

## Slide 7: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Editarea numelui pentru simbolul de masă se face în fereastra Property Editor din Capture

## Slide 8: Reguli de descriere a elementelor de circuit
fiecare element de circuit trebuie să fie conectat cel puțin în două noduri (sau mai multe în funcție de tipul de componentă)
EXEMPLU. Un tranzistor bipolar care are 3 terminale se va conecta în 3 noduri: C, B, E;
C=colector
B=baza
E=emitor

## Slide 9: Reguli de descriere a elementelor de circuit
în fiecare nod este obligatoriu să se conecteze cel puțin două elemente;
dacă există, accidental, un nod în care este conectată o singură componentă, SPICE dă mesajul de eroare:
  “Less then 2 connections at node...”

## Slide 10: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Exemplu. Descrierea circuitului din figură, prezentată sub forma:
R1 1 2 9k
R2 2 0 1k
V1 1 0 SIN(0 10V 1kHz)
.tran 10us 5ms 0 10us
.PROBE
.END
afişează mesajul:
ERROR -- Less than 2 connections at node 2
ca şi cum ar lipsi rezistența R1!
cauza: Lipseşte instrucțiunea de titlu şi atunci SPICE consideră linia R1 1 2 9k titlul circuitului. Astfel, în nodul 2 nu este conectat decât R2 și lipseşte R1!

## Slide 11: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Descrierea corectă este:
Divizor rezistiv
R1 1 2 9k
R2 2 0 1k
V1 1 0 SIN(0 10V 1kHz)
.tran 10us 5ms 0 10us
.PROBE
.END
Instrucțiunea de titlu sau, simplu, titlul (numele) circuitului
Este singura instrucțiune care NU trebuie să aibă punct în prima coloană.
Toate celelalte instrucțiuni încep cu UN PUNCT în prima coloană.

## Slide 12: Reguli de descriere a elementelor de circuit
pentru fiecare nod trebuie să existe cel puțin o cale de curent continuu spre masă
Această cerință previne apariția unor noduri flotante, caz în care programul nu poate calcula punctul static de funcționare.
Se ține seama de faptul că în c.c. condensatoarele reprezintă gol iar bobinele scurtcircuit.

## Slide 13: Reguli de descriere a elementelor de circuit
EXEMPLU. în cazul circuitului din figură, nodul 3 dintre condensatoarele C1 şi C2 nu are cale de c.c. la masă. În fişierul de ieşire, SPICE dă mesajul:
  ERROR -- Node 3 is floating

## Slide 14: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Pentru a evita eroarea, se conectează între nodul 3 şi masă un rezistor cu valoare foarte mare a rezistenței (de exemplu 1T = 1012 ):
Rezistența de valoare foarte mare modelează situația de gol între nodul 3 şi masă, aşa cum era circuitul inițial dar asigură cale c.c. la masă pentru acest nod.

## Slide 15: Reguli de descriere a elementelor de circuit
circuitul nu poate avea un ochi format numai din surse de tensiune şi/sau bobine
EXEMPLU. în cazul circuitelor din figură, SPICE afişează mesajul de eroare:
ERROR -- Voltage source and/or inductor loop involving V_V1
You may break the loop by adding a series resistance

## Slide 16: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Remediul constă în întreruperea buclei cu o rezistență de valoare foarte mică (1ohm pe exemplul analizat):
O rezistență de 1 ohm sau mai mică modelează foarte bine starea de scurtcircuit, aşa cum era pe circuitul inițial şi împiedică apariția unui curent infinit, ceea ce înseamnă nedeterminare.

## Slide 17: Reguli de descriere a elementelor de circuit
circuitul nu poate conține o ramură numai cu surse de curent sau condensatoare
  EXEMPLU. În cazul circuitului din figură, SPICE afişează mesajul de eroare:
ERROR -- Node 1 is floating
ERROR -- Node 3 is floating

## Slide 18: Reguli de descriere a elementelor de circuit
Pentru evitarea erorii, se conectează între nodul semnalat ca flotant şi masă un rezistor cu valoare foarte mare a rezistenței (1T, de exemplu), situație care modelează starea de „gol sau nimic conectat la masă” în nodul semnalat în mesajul de eroare:
sau

## Slide 19: Descrierea elementelor de circuit
Observație importantă:
Chiar şi descrierea grafică a circuitului (desenarea lui) este însoțită de o descriere tip text (fișier cu extensia *.cir)
Descrierea tip text a circuitului desenat se găseşte în fereastra de postprocesare grafică
dând clic pe butonul View Simulation Output File

## Slide 20: Descrierea elementelor de circuit
Descrierea tip text pentru circuitul din figură se găseşte în fişierul de ieşire (*.OUT).

## Slide 21: Descrierea elementelor de circuit
Părțile componente din fişierul de ieşire care descriu circuitul:
Data, tipul de SPICE, numele profilului de simulare şi a fişierului de intrare

## Slide 22: Descrierea elementelor de circuit
Bibliotecile folosite
Analizele cerute de utilizator

## Slide 23: Descrierea elementelor de circuit
Elementele de circuit şi instrucțiunea de încheiere

## Slide 24: Descrierea elementelor de circuit
Elemente de circuit cu două terminale:
Rezistoare (liniare)
Condensatoare (liniare şi neliniare)
Bobine (liniare şi neliniare)
Surse de tensiune independente (liniare)
Surse de curent independente (liniare)
Diode (neliniare)

## Slide 25: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
Rnume nod1 nod2 valoare_r <TC=tc1, < tc2>>
IMPORTANT
Rezistența poate fi pozitivă sau negativă dar nu poate fi egală NICIODATĂ cu zero!

## Slide 26: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
TC = Thermal Coefficient
În SPICE variația cu temperatura a rezistenței se modelează printr-un polinom de ordinul 2: unde
tc1 şi tc2 sunt coeficienții de temperatură de ordinul unu şi doi ai rezistenței, exprimați în C-1, respectiv C-2.
TNOM este temperatura nominală (27C)
TEMP reprezintă diferitele temperaturi la care se face simularea specificate în declarația .TEMP

## Slide 27: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
Exemplu. Prin activarea butonului Enable Bias Current Display , fereastra pe fond roșu, în care se trece valoarea curentului, se afișează la pinul prin care intră curentul, sensul fiind cel convențional de la plusul bateriei la minus:
Sensul curentului prin rezistoare se consideră de la borna 1 la borna 2:
  Astfel, curentul prin R1 are 10mA iar prin R2 -10mA

## Slide 28: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
Cnume nod1 nod2 valoare_c <IC=VC0>
Observații:
IC este opțional şi este utilizat pentru a specifica valoarea inițială VC0 (la t=0) a tensiunii pe condensator.
Opțiunea IC=VC0 este folosită numai atunci când în declarația .TRAN (analiză în timp) este specificat UIC (Use Initial Conditions – foloseşte condițiile inițiale).

## Slide 29: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
În descrierea grafică a circuitului, dând dublu clic pe simbolul condensatorului, în fereastra Property Editor se găseşte parametrul IC

## Slide 30: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
Sensul tensiunii pe condensator este de la terminalul 1 la terminalul 2:
Pentru valorile de pe schemă, tensiunea pe condensator se modifică exponențial și din -5V, valoarea inițială, devine 10V, valoarea finală.

## Slide 31: Descrierea elementelor de circuit BOBINE
Lnume nod1 nod2 valoare_l <IC=IL0>
Observații:
IC este opțional şi este utilizat pentru a specifica valoarea inițială (la t=0) a curentului IL0 care trece prin bobină.
Opțiunea IC= IL0 este folosită numai atunci când în declarația .TRAN (analiză în timp) este specificat UIC (Use Initial Conditions – foloseşte condițiile inițiale).

## Slide 32: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Vnume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>
Inume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>

## Slide 33: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Sursele independente sunt folosite pentru a descrie polarizările şi semnalele din cele trei moduri de analiză în SPICE: de c.c. (DC), tranzitorie (în domeniul timp) şi de semnal mic de c.a. (AC);
modul_c.a. şi fază_c.a. reprezintă amplitudinea şi faza (în grade) ale unei tensiuni de semnal mic (tensiune alternativă) sau ale unui curent de semnal mic (curent alternativ);

## Slide 34: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Pentru analiza de semnal mare în domeniul timp SPICE oferă 5 tipuri de semnale dependente de timp:
  Impuls (PULSE)
  Exponențial (EXPonential)
  Sinusoidal (SINusoidal)
  Formă de undă aproximată prin segmente de dreaptă (PWL - PieceWise Linear)
  Semnal sinusoidal modulat în frecvență cu un alt semnal sinusoidal (SFFM – Single-Frequency Frequency-Modulated)
Într-o declarație de sursă specificația TRAN_funcție conține un cuvânt cheie care specifică una din cele 5 funcții şi un set de parametrii.

## Slide 35: Funcția impuls - PULSE
PULSE (V1 V2 TD TR TF PW PER)
V1 = valoare inițială [V sau A]
V2 = valoarea de palier [V sau A]
TD = timpul de întârziere [s]
TR = timpul de creştere [s]
TF = timpul de cădere [s]
PW = durata palierului [s]
PER = perioada [s]

## Slide 36: Funcția exponențială - EXP
EXP (V1 V2 <TD1 TAU1 TD2 <TAU2>>)
V1=valoare inițială [V sau A] (valoarea implicită 0)
V2=valoarea de palier a impulsului [V sau A] (valoarea implicită 0)
TD1=timpul de întârziere la creştere [s] (valoarea implicită 0)
TAU1=constanta de timp la creştere [s] (valoarea implicită TPAS)
TD2=timpul de întârziere la descreştere [s] (valoarea implicită TD1+TPAS)
TAU2=constanta de timp la descreştere [s] (valoarea implicită TPAS)

## Slide 37: Funcția sinusoidală - SIN
SIN (VO VA <F <TD <DF <THETA>>>>)
VO = valoarea de offset [V sau A]
(valoarea implicită = 0)
VA = amplitudinea [V sau A]
(valoarea implicită = 0)
F = frecvența [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)
TD = timp de întârziere [s]
(valoarea implicită = 0)
DF = factor de amortizare [1/s] (valoarea implicită =0)
THETA = faza (valoarea implicită =0)

## Slide 38: Funcția sinusoidală modulată în frecvență cu un alt semnal sinusoidal - SFFM
SFFM (VO VA <FP <IMOD <FS>>>)
VO = componenta continuă (offset) [V sau A] (valoarea implicită =0)
VA = amplitudinea [V sau A] (valoarea implicită =0)
FP = frecvența semnalului purtător [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)
IMOD = indicele de modulație [-] (valoarea implicită =0)
FS = frecvența semnalului modulator [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)

## Slide 39: Observație – analiza în timp
Valorile predefinite la descrierea profilului de simulare tip analiză în timp se folosesc pentru parametrii care nu au fost încă specificați şi sunt legate de mărimile TPAS şi TSTOP din analiza tranzitorie:
  TPAS = rezoluția în timp a formelor de undă (pasul analizei în timp – Maximum step size)
  TSTOP = sfârşitul intervalului de timp pentru care se face simularea (Run to time)

## Slide 40: Observație – modulația în amplitudine
Tipuri de modulație folosite în radiocomunicații:
  FM = Frequency Modulation (modulație în frecvență)
  AM = Amplitude Modulation (modulație în amplitudine)
Semnal AM

## Slide 41: Funcția aproximată prin segmente de dreaptă - PWL
PWL (t1 V1 <t2 V2 <t3 V3…>>)
Semnalul descris de PWL este format din segmente de dreaptă care conectează punctele de coordonate (ti, Vi)
Exemplu de semnal asemănător cu cel cules de un electrocardiograf (PQRST.cir)
QRS
Vin 1 0 PWL(
+0 0
+0.2s 0
+0.21s 0.03m
+0.22s 0.075m
+0.23s 0.165m
+0.24s 0.3m
+0.25s 0.45m
+0.255s 0.48m
..............

## Slide 42: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Surse de semnal sinusoidal (VSIN şi ISIN) utilizate la analiza în timp:
Observație: alți parametri în afară de offset (VOFF), amplitudine (VAMPL) și frecvență (FREQ) se găsesc dând dublu clic pe simbolul sursei, în fereastra Property Editor (la descrierea grafică)

## Slide 43: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Surse de semnal alternativ, utilizate la analiza în frecvență:
Observație: domeniul de variație a frecvenței semnalului generat se specifică la definirea parametrilor pentru analiza în frecvență.

## Slide 44: Descrierea elementelor de circuit DIODE
Dnume n+ n- MODEL_nume
Observații:
Numele modelului (MODEL_nume) se poate specifica prin declarațiile:
  .MODEL – descrierea modelului
  .LIB – căutarea modelului într-o bibliotecă de modele

## Slide 45: Descrierea elementelor de circuit DIODE
Parametrii modelului de diodă
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
IS | Curentul de saturație | A | 10-14
N | Coeficientul de emisie | - | 1
RS | Rezistența serie parazită |  | 0
TT | Timpul de tranzit | s | 0
CJO | Capacitatea la polarizare nulă | F | 0
VJ | Diferența internă de potențial | V | 1
M | Coeficientul de „gradare” | - | 0.5
EG | Energia de activare | eV | 1.11
BV | Tensiunea de străpungere | V | 
IBV | Curentul la tensiunea de străpungere | A | 10-3