## Slide 1: PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A MODULELOR ELECTRONICE
Cursul nr. 9
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Cuprins
Tehnici de transfer Schematic-PCB
  Introducere
  Alocarea de capsule
  Postprocesarea proiectului schematic
  Realizarea conturului PCB
    Modul grafic
    Modul independent

## Slide 3: Tehnici de transfer Schematic-PCB Introducere
Scopul este de a arăta aspectele teoretice și practice ale procedurii de transfer a proiectului electronic din blocul schematic în blocul de generare a structurii de interconectare on-board (transfer Schematic-PCB, întâlnit și sub forma de transfer SCM-PCB).
Prin intermediul acestei proceduri, proiectul schematic este configurat și postprocesat în vederea generării unor fișiere de tip netlist care să conducă la realizarea modulului electronic virtual și a plăcii de circuit imprimat asociate schemei electronice proiectate.

## Slide 4: Introducere
Transferul Schematic (din OrCAD Capture) în PCB (din OrCAD PCB Editor) se realizează prin intermediul a trei fișiere de postprocesare.
Transferul se realizează doar după ce fiecărei componente electronice virtuale îi este asociată o capsulă, numită și amprentă PCB sau PCB Footprint, în limba engleză, din biblioteca de capsule asociată blocului de proiectare a circuitelor imprimate, OrCAD PCB Editor.
În sistemul de proiectare Cadence OrCAD, capsula se numește package syombol.

## Slide 5: Introducere Vizualizarea capsulelor din cadrul bibliotecilor
Se deschide programul OrCAD PCB Editor și se apasă butonul Place Manual din bara verticală stânga de instrumente sau din meniul Place și se selectează Components Manually...

## Slide 6: Introducere Vizualizarea capsulelor din cadrul bibliotecilor
Se selectează tabul Advanced Settings și se bifează câmpul Library, debifându-se câmpul Database

## Slide 7: Introducere Vizualizarea capsulelor din cadrul bibliotecilor
Se revine la tabul Placement List și din meniul derulant din stânga sus se alege opțiunea Package symbols, putându-se astfel vizualiza toate capsulele existente în biblioteca blocului PCB Editor.
Dacă numele capsulei nu este cunoscut, se va baleia lista de capsule și se va alege capsula corespunzătoare componentei electronice virtuale plasate în proiectul electronic din OrCAD Capture, în concordanță cu componenta reală fabricată.

## Slide 8: Introducere Vizualizarea capsulelor din cadrul bibliotecilor
Simbolurile de capsule sunt ordonate alfabetic.

## Slide 9: Introducere Vizualizarea capsulelor din cadrul bibliotecilor
Dând clic pe numele unui simbol, forma lui apare în fereastra Quick view

## Slide 10: Alocarea de capsule
Se selectează componenta în OrCAD Capture, clic dreapta și se alege Edit Properties...
După deschiderea ferestrei de proprietăți, în câmpul PCB Footprint se introduce denumirea capsulei
Exemplu: fie circuitul format dintr-o rezistență în paralel cu un condensator electrolitic. Presupunem că rezistența are amprenta RES400 iar condensatorul CAP196

## Slide 11: Postprocesarea proiectului schematic
În fereastra Project manager se selectează fișierul de tip design (*.DSN) care conține întreaga informație tehnică legată de circuitul electronic proiectat;
Din meniul Tools se alege comanda Create Netlist...

## Slide 12: Postprocesarea proiectului schematic
După selectarea comenzii Create Netlist se va deschide o fereastră tip tablou cu mai multe file (multi-tab)

## Slide 13: Postprocesarea proiectului schematic
Zona PCB Footprint precizează câmpul (din baza de date a componentelor virtuale) care va fi luat în calcul în vederea asocierii de capsule pentru toate componentele
Se va bifa caseta Create or Update PCB Editor Board (Netrev) și opțiunea Open Board in OrCAD PCB Editor
Se bifează caseta All User Defined Property, pentru a permite și transferul proprietăților definite de utilizator.

## Slide 14: Postprocesarea proiectului schematic
După selectarea tuturor câmpurilor necesate, se inițiază procedura de postprocesare și se generează cele 3 fișiere de transfer:
  pstxnet.dat
  pstxprt.dat
  pstschip.dat
Generarea fișierelor de postprocesare

## Slide 15: Postprocesarea proiectului schematic
Fișierele de postprocesare permit transferul complet al informațiilor din cadrul proiectului schematic, astfel:
  pstxnet.dat – pentru informații legate de conexiunile electrice;
  pstxprt.dat – pentru informații legate de coponentele electronice;
  pstchip.dat – pentru informații legate de entitățile din interiorul componentelor electronice.
Aceste fișiere se salvează în directorul Outputs din cadrul ferestrei Project manager:

## Slide 16: Postprocesarea proiectului schematic
Tot în directorul Outputs se salvează și orice alt fișier de postprocesare, cum ar fi:
  Fișierul care conține lista de aprovizionare (BOM) - rc.bom
  Fișierul de verificare a regulilor electrice (DRC) - rc.drc
DRC – Design Rules Check
BOM – Bill Of Materials

## Slide 17: Postprocesarea proiectului schematic
În timpul postprocesării se creează pe disc un subdirector allegro, în interiorul directorului asociat proiectului schematic.
În subdirectorul allegro sunt plasate fișierele de transfer, fișierul proiectului PCB (RC.brd) și fișierele asociate/conexe transferului, respectiv proiectului PCB.
IMPORTANT:
  fișierul tip text, netrev.lst prezintă informații esențiale din timpul rulării transferului, inclusiv toate atenționările (warnings) și erorile (errors) apărute din cadrul proiectului schematic;
  Cu Notepad sau Wordpad se poate deschide și consulta, doar în cazul în care la crearea fișierelor netlist apare o eroare.

## Slide 18: Postprocesarea proiectului schematic
Crearea pe disc a subdirectorului allegro în interiorul directorului asociat proiectului schematic:

## Slide 19: Postprocesarea proiectului schematic
Proiectul PCB aflat în lucru este un fișier cu extensia *.BRD, care este salvat și poate fi găsit în subdirectorul allegro.
Dacă transferul se blochează din cauza unor probleme de proiectare sau erori pe parcursul fazei de postprocesare, proiectul trebuie corectat (se consultă fișierul netrev.lst) și se reia procedura de transfer.
Dacă transferul a avut loc fără erori, atunci proiectul schematic cu toate componentele, conexiunile electrice și configurările, este stocat în baza de date a proiectului PCB și are loc deschiderea automată a blocului PCB Editor.

## Slide 20: Postprocesarea proiectului schematic
Se deschide aria de proiectare a cablajului, care inițial nu conține niciun element;
Pentru plasarea componentelor în aria de proiectare, trebuie efectuate operațiile:
  Se selectează butonul Place Manual (șirul vertical stânga, primul buton de sus) sau din meniul Place se alege opțiunea Components Manually...
  În fereastra Placement se selectează tabul Placement List (de regulă este selectat implicit) și se alege filtrarea Components by refdes, unde refdes este referința componentelor virtuale din blocul de proiectare schematică.

## Slide 21: Realizarea conturului PCB Plasarea interconexiunilor
Prin activarea butonului din șirul vertical stânga Add Connect și setările din fereastra din dreapta Options, se pot realiza interconexiunile dintre componente:
IMPORTANT: orice modul electronic trebuie să se realizeze pe o placă cu dimensiuni bine definite.

## Slide 22: Realizarea conturului PCB
Înaintea generării conturlui plăcii trebuie configurați anumiți parametri PCB importanți.
Oriunde în aria neagră se dă clic dreapta și se selectează Quick Utilities  Design Parameters sau din meniul Setup se alege opțiunea Design Parameters sau se poate apăsa butonul cu ”globul pământesc”, numit prmed din prima bară orizontală de instrumente.
Se deschide fereastra Design Parameter Editor și se alege tabul Design.

## Slide 23: Realizarea conturului PCB
În fereastra Design Parameter Editor cu tabul Design activat se aleg:
  Unitatea de măsură User units  mils
  Dimensiunea ariei de lucru Size  A
  Precizia de proiectare Accuracy  1 sau 0 zecimale după virgulă
  Originea de proiecatre Move origin Se poate lăsa valoarea implicită 0,0

## Slide 24: Realizarea conturului PCB
În tabul Display se poate selecta la Grids opțiunea Grids On pentru a afișa pe ecran grila curentă:

## Slide 25: Realizarea conturului PCB
Clic dreapta în aria neagră și la Quick Utilities se alege opțiunea Grids...
În fereastra Define Grid, la secțiunile Non-Etch (grila neelectrică) și All-Etch (grila electrică) se aleg spațierile pe axele X și Y:
  Non-Etch  50 sau 100 mil
  All-Etch  25 mil

## Slide 26: Realizarea conturului PCB
Realizarea conturului PCB se poate face:
  în aria de proiectare a interfeței grafice cu utilizatorul, prin trasarea/setarea conturului plăcii – modul grafic
  în linia de comandă, prin introducerea unor comenzi vectoriale de la tastatură – modul independent

## Slide 27: Realizarea conturului PCB Modul grafic
Se selectează din meniul Outline comanda Design...
Se deschide fereastra Design Outline
În fereastra de control Options din partea din dreapta sus a ecranului se verifică setările automate:
  a clasei Board Geometry
  și a subclasei Design_Outline
pentru a se permite generarea unui contur de tipul ”contur de placă” și nu a unui alt tip de contur.

## Slide 28: Realizarea conturului PCB Modul grafic
În interiorul ferestrei Design Outline se va configura forma plăcii, dimensiunea acesteia și se va preciza valoarea spațierii față de marginea plăcii – Design edge clearence, numit și spațiu de gardă.
Aceasta reprezintă o zonă lipsită de orice element PCB (componentă, traseu, gaură de trecere, arie de cupru, text, etc.) valoarea ei fiind setată de utilizator.
INDICAȚIE:
  se poate alege Design edge clearence = 200MIL și astfel se poziționează mai ușor găurile de prindere ale plăcii;
  SAU se alege Design edge clearence = 100MIL

## Slide 29: Realizarea conturului PCB Modul grafic
Cu setările efectuate, fără să se închidă fereastra Design Outline, pe aria neagră apare conturul de placă definit, dar se deplasează odată cu cursorul.
Pentru a-l așeza cu colțul din stânga jos în punctul (0,0) se dă clic pe butonul P din partea inferioară a ariei de proiecatare și în fereastra Pick se completează la Value  0,0
Apoi clic pe Pick și Close din fereastra Pick, urmat de Close în fereastra Design Outline.

## Slide 30: Realizarea conturului PCB Modul grafic
Cic pe butonul Zoom fit și apare placa cu conturul definit de utilizator

## Slide 31: Realizarea conturului PCB Modul grafic
Găurile de prindere ale plăcii se plasează în colțurile dreptunghiului interior, centrele găurilor fiind situate la aproximativ 5 mm de fiecare latură a plăcii
Place  Mechanical Symbols… și se alege MTG125

## Slide 32: Realizarea conturului PCB Modul grafic
După introducerea tuturor datelor, se va obține conturul viitoarei plăci reale de circuit imprimat, asemănător cu exemplul simplu ales:

## Slide 33: Realizarea conturului PCB Modul independent
Se alege din meniul File comanda New;
Se deschide fereastra New Drawing, alegându-se:
  Numele – Drawing Name  contur_PCB
  Tipul proiectului – Drawing Type, implicit fiind Board
Un alt proiect sau un alt contur poate fi importat dând clic pe Browse
După introducerea datelor se dă OK

## Slide 34: Realizarea conturului PCB Modul independent
Se repetă pașii de la modul grafic și se descrie o placă cu dimensiunile 2000 mil x 1500 mil și găuri de prindere a plăcii:
SAU