## Slide 1: Proiect CIA
Etapele 1, 2, 3
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Generalități
Documente necesare
  Grupe.pdf
  Date-proiect.pdf
  Valori_standard_R_C_pot.pdf
  etapa 1.docx alegerea AO
  etapa 2.docx
  etapa 3 NAB.docx & etapa 3 RIAA.docx
  etapa 4.docx
  etapa 5 CT.docx & etapa 5 EG.docx
  etapa 6.docx proiectare PCB

## Slide 3: Etapa 1. Alegerea AO
Criteriul SR (Slew Rate – viteză de variație a semnalului de la ieșirea AO)
din Date-proiect:
Se alege din foile de catalog AO care are SRAO  SRcalc
frecvențele limită ale benzii de audiofrecvență: fi=20Hz, fs=20kHz
amplitudinea semnalului de la ieșirea mixerului: Uies,mix=... V
Orientativ SRcalc  0,5V/us

## Slide 4: Etapa 1. Alegerea AO
Se poate alege AO de tipul TL081, care are SR=8...13V/s și care are rezistență de intrare foarte mare
Din datele de catalog pentru AO de tipul TL081 se extrag următorii parametrii:
SRAO=8V/us
a0=AVD=200V/mV=200000V/V
fu=B1=3MHz=3x106Hz
rd=ri=1012Ω

## Slide 5: Etapa 1. Alegerea AO
Criteriul rezistenței de intrare
G1 se ia din Date-proiect
Orientativ rd,calc  2MΩ
Se verifică la AO, ales după criteriul SR, dacă este satisfăcută și condiția rd,AO  rd,calc

## Slide 6: Etapa 2. Proiectarea preamplificatorului cu rezistență de intrare mare
Scheme
Schema pentru G1=10dB și G1=20dB
Schema pentru G1=0dB

## Slide 7: Etapa 2. Proiectarea preamplificatorului cu rezistență de intrare mare
Calcule
Schema pentru G1=10dB și G1=20dB
G1=10dB: se alege R1-1=10kΩ și rezultă R2-1=21,6kΩ
G1=20dB: se alege R1-1=20kΩ și rezultă R2-1=180kΩ
Pentru buna funcționare a circuitelor realizate cu AO se recomandă ca valorile de rezistențe să fie cuprinse între 10kΩ și 100kΩ
Valoarea cea mai apropiată de 21,6kΩ este, conform Valorilor standard de rezistențe, serie E24, egală cu 22kΩ
6,8k
18k

## Slide 8: Etapa 2. Proiectarea preamplificatorului cu rezistență de intrare mare
Cazul G1=0dB
==1
Conform recomandării generale privind valorile rezistențelor din circuitele realizate cu AO, rezultă:

## Slide 9: Etapa 2. Verificare SPICE
Banda de frecvență
  Se face o analiză de ca AC Sweep/Noise
  Se reprezintă grafic DB(V(Uo1)) - DB(V(Uin1))
  Se activează cursoarele, se observă maximul și se duce al doilea cursor la poziția maxim-3dB și se citește frecvența limită superioară Această valoare este egală cu banda, deoarece frecvența limită inferioară este zero
Rezistența de intrare a circuitului în funcție de frecvență
  Fără a face altă simulare, se pune V(Uin1)/I(R3-1) în loc de DB(V(Uo1)) - DB(V(Uin1))
  Se evaluaează și se notează valoarea rezistenței de intare a montajului, Rin
Cele două grafice și ferestrele Probe cursor se aduc în documentul Word

## Slide 10: Etapa 3. NAB
Schema și caracteristica de frecvență

## Slide 11: Etapa 3. NAB
Calcule
Se alege C2-2=4,7nF...24nF, valoare optimă 10nF
Se determină R2-2 pentru f1=3183Hz
Se det R3-2 pentru f2=50Hz
Se poate alege valoarea
standard de 5,1k (5%)
sau 4,99k (1%)
Se poate alege valoarea
standard de 330k (5%)
sau 316k (1%)

## Slide 12: Etapa 3. NAB
Se determină R1-2, cunoscând din Date-proiect G2NAB (60, 70 sau 80dB)
330Ω (5%) sau 316 Ω (1%)
100 Ω (5%)
33 Ω (5%)

## Slide 13: Etapa 3 NAB
Se determină C1-2
33uF
100uF
330uF

## Slide 14: Etapa 3 NAB. Simulare SPICE
Se desenează schema cu valorile standard alese după dimensionarea componentelor
Se efectuează o analiză de ca AC Sweep/Noise, se rulează SPICE și se reprezintă DB(V(Uo2)) - DB(V(Uin2))
Se activează cursoarele, clic pe Cursor Max și se verifică dacă s-a obținut G2NAB

## Slide 15: Etapa 3 NAB. Simulare SPICE
De obicei nu se îndeplinește condiția de la (3), motiv pentru care se mărește valoarea cond C1-2 de 10 ori
Cu noua valoare a lui C1-2 se rulează SPICE, condiția (3) fiind îndeplinită se determină frecvențele la -3dB (f2) și -33dB (f1)

## Slide 16: Etapa 3 NAB. Simulare SPICE
Dacă valoarea lui f1 nu este corectă, se ajustează modificând valoarea lui R2-2
Răspunsul în frecvență și ferestrele Probe cursor care arată cele 2 valori de frecvențe se aduc în documentul Word

## Slide 17: Etapa 3. RIAA
Schema și caracteristica de frecvență

## Slide 18: Etapa 3. RIAA
Calcule
Se alege C2-2=10nF
Se determină R2-2 pentru f2=50Hz
Se determină C3-2 pentru f1=500Hz
Se poate alege valoarea
standard de 330k (5%)
sau 316k (1%)
Se poate alege valoarea
standard de 2,7nF

## Slide 19: Etapa 3. RIAA
Se determină R3-2 pentru f3=2122Hz
Se poate alege valoarea
standard de 27k (5%)

## Slide 20: Etapa 3. RIAA
Se determină R1-2, cunoscând din Date-proiect G2RIAA (20, 30 sau 40dB)
3,6kΩ
1,1kΩ
360Ω

## Slide 21: Etapa 3. RIAA
Se determină C1-2
3,3uF
10uF
33uF

## Slide 22: Etapa 3 RIAA. Simulare SPICE
Se desenează schema cu valorile standard alese după dimensionarea componentelor
Se efectuează o analiză de ca AC Sweep/Noise, se rulează SPICE și se reprezintă DB(V(Uo2)) - DB(V(Uin2))
Se activează cursoarele, clic pe Cursor Max și se verifică dacă s-a obținut G2RIAA+20dB

## Slide 23: Etapa 3 RIAA. Simulare SPICE
De obicei nu se îndeplinește condiția de la (3), motiv pentru care se mărește valoarea cond C1-2 de 10 ori
Cu noua valoare a lui C1-2 se rulează SPICE, condiția (3) fiind îndeplinită, și se determină frecvențele la -3dB (f2), trecând cu cursorul de maxim spre dreapta curbei

## Slide 24: Etapa 3 RIAA. Simulare SPICE
Apoi se aduce primul cursor la 1kHz unde trebuie să se obțină G2RIAA și cu al doilea cursor, la G2RIAA+3dB se găsește f1 iar la G2RIAA-3dB frecv f3
Răspunsul în frecvență și ferestrele Probe cursor care arată cele 3 valori de frecvențe se aduc în documentul Word

## Slide 25: Valori standard de rezistențe
Seria E24 (±5%) și E12 (±10%)
Seria E96 (±1%) și E48 (±2%)
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976

## Slide 26: Valori standard de condensatoare electrolitice
Valori posibile în F. Pot diferi în funcție de producător.
1,0 | 10 | 100 | 1000 | 10000
1,5 | 15 | 150 | 1500 | 
2,2 | 22 | 220 | 2200 | 
3,3 | 33 | 330 | 3300 | 
4,7 | 47 | 470 | 4700 | 
6,8 | 68 | 680 | 6800 |