## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
Cursul nr. 2 - online
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Analiza circuitelor realizate cu AO ideal
  Amplificatorul sumator
  Amplificatorul de diferență
  Diferențiatorul
  Integratorul
  Convertorul de rezistență negativă
Reacția negativă
  Desensibilizarea câștigului
  Reacția în circuitele cu AO
  Rezistențele de intrare și ieșire în buclă închisă

## Slide 3: Analiza circuitelor realizate cu AO ideal Generalități
Atunci când AO este cu reacție negativă, în limita a→∞ tensiunea sa de intrare se apropie de zero
întrucât , vN se apropie de vP
Această proprietate, denumită constrângere de tensiune la intrare, face ca terminalele de intrare să apară ca și cum ar fi legate împreună, deși nu sunt.
Știm, de asemenea, că un AO ideal nu conduce curent prin terminalele sale de intrare, deci acest scurtcircuit aparent nu conduce curent, o proprietate denumită constrângere de curent la intrare.

## Slide 4: Analiza circuitelor realizate cu AO ideal Generalități
Cu alte cuvinte, din punct de vedere tensiune, portul de intrare apare ca un scurtcircuit, dar din punct de vedere curent apare ca un circuit deschis. De aici, denumirea de scurtcircuit virtual.
Rezumând, atunci când are reacție negativă, AO ideal va avea la ieșire orice valoare de tensiune și curent este nevoie pentru a aduce vD la zero sau, exprimare echivalentă, pentru a forța vN să urmărească vP, dar fără a conduce niciun curent prin oricare dintre terminalele de intrare.
Este de reținut că vN urmărește vP și nu invers. AO controlează vN prin rețeaua de reacție externă. Fără reacție, AO nu ar putea să influențeze vN și relațiile de mai sus nu ar mai fi valabile.

## Slide 5: Amplificatorul sumator
Amplificatorul sumator are două sau mai multe intrări și o ieșire

## Slide 6: Amplificatorul sumator
Observăm că datorită punctului de masă virtuală, curenții de intrare sunt liniar proporționali cu tensiunile corespunzătoare ale surselor de semnal.
Mai mult, sursele sunt împiedicate să interacționeze între ele - o caracteristică de dorit și importantă în cazul în care oricare dintre aceste surse este deconectată de la circuit.
Rezolvând pentru vO, obținem

## Slide 7: Amplificatorul sumator
Relația lui vO indică faptul că ieșirea este o sumă ponderată a intrărilor (de aici denumirea amplificatorului), ponderile fiind stabilite prin raporturi de rezistențe.
O aplicație tipică a amplificatoarelor de sumare este mixerul audio.
Deoarece ieșirea provine direct de la sursa dependentă din interiorul AO, avem Ro=0.
Mai mult, din cauza masei virtuale, rezistența de intrare Rik (k=1, 2, 3) văzută de sursa vk este egală cu rezistența corespunzătoare Rk. În concluzie

## Slide 8: Amplificatorul sumator
Dacă sursele de intrare sunt neideale, circuitul va exercita efecte de încărcare asupra lor, ca în cazul amplificatorului inversor.
Relația lui vO este încă valabilă cu condiția să înlocuim Rk de la numitoare cu Rsk+Rk, unde Rsk este rezistența internă (de ieșire) a sursei de semnal de ordinul k.

## Slide 9: Amplificatorul de diferență
amplificatorul de diferență are o ieșire și două intrări, una dintre ele fiind aplicată spre intrarea inversoare, cealaltă spre intrarea neinversoare.

## Slide 10: Amplificatorul de diferență
Putem găsi vO aplicăm superpoziția: vO=vO1+vO2, unde vO1 este valoarea lui vO pentru v2=0, iar vO2 cea pentru v1=0.

## Slide 11: Amplificatorul de diferență
Dacă v2=0 rezultă vP=0 pentru că prin intrarea neinversoare, deci și prin R3||R4 circulă iP=0 și circuitul se comportă ca un amplificator inversor față de v1.
Astfel
și Ri1=R1, unde Ri1 este rezistența de intrare văzută de sursa v1

## Slide 12: Amplificatorul de diferență
Dacă v1=0 circuitul se comportă ca un amplificator neinversor față de vP
și Ri2=R3+R4, unde Ri2 este rezistența de intrare văzută de sursa v2.
vP

## Slide 13: Amplificatorul de diferență
Scriind vO=vO1+vO2 și rearanjând se obține
Rezistențele de intrare și de ieșire se scriu

## Slide 14: Amplificatorul de diferență
Ieșirea este din nou o combinație liniară a intrărilor, dar cu coeficienți de semne diferite, deoarece o intrare este aplicată spre intrarea inversoare, cealaltă spre intrarea neinversoare a AO.
Mai mult decât atât, rezistențele observate de sursele de intrare sunt finite și, în general, diferite între ele.
Dacă aceste surse sunt neideale, circuitul le va încărca, în general, cu cantități diferite.

## Slide 15: Amplificatorul de diferență
Un caz interesant apare atunci când perechile de rezistențe sunt în raporturi egale
Atunci când această condiție este îndeplinită, se spune că rezistențele formează o punte echilibrată și relația tensiunii de ieșire se simplifică
Ieșirea este acum proporțională cu diferența intrărilor - de unde și numele circuitului. O aplicație tipică a acestui amplificator de diferență este cea de bloc component al amplificatoarelor de instrumentație.

## Slide 16: Diferențiatorul
Pentru a găsi relația intrare-ieșire pentru circuit, începem considerând iC=iR
Folosind relația dintre curentul prin condensator și tensiunea la bornele sale și legea lui Ohm, se poate scrie sau
Circuitul produce o ieșire proporțională cu derivata în timp a intrării - de unde și numele circuitului.

## Slide 17: Diferențiatorul
Constanta de proporționalitate este determinată de R și C, iar unitatea de măsură este în secunde (s).
Dacă realizați circuitul de diferențiere în laborator, veți constata că acesta tinde să oscileze.
Este suficient să spunem aici că circuitul este de obicei stabilizat prin plasarea unei rezistențe adecvate Rs în serie cu C.
După această modificare, circuitul va asigura în continuare funcția de diferențiere, dar numai pe un domeniu limitat de frecvență.

## Slide 18: Integratorul
Considerând iR=iC, obținem sau
Schimbând variabila de integrare în ξ și integrând în ambele părți ale relației de la 0 la t obținem unde vO(0) este valoarea ieșirii la t=0 și depinde de sarcina stocată inițial în condensator.

## Slide 19: Integratorul
Relația indică faptul că ieșirea este proporțională cu integrala în timp a intrării - de unde și numele circuitului.
Constanta de proporționalitate este stabilită de R și C, dar unitatea de măsură este acum s-1.
Circuitul fiind de tip inversor

## Slide 20: Integratorul
Integratorul cu AO, numit și integrator de precizie datorită gradului ridicat de precizie cu care poate implementa relația tensiunii de ieșire, este un circuit important al electronicii.
Acesta își găsește o aplicație largă în
  generatoare de funcții (generatoare de undă triunghiulară și dinți de ferăstrău),
  filtre active,
  convertoare analog-digitale (convertoare cu dublă pantă) și
  controlere analogice (controlere PID – proporțional-integral-derivativ).

## Slide 21: Integratorul
În practică, atunci când circuitul integrator este încercat în laborator, se constată că ieșirea sa se poate satura, adică ajunge la o valoare apropiată de una dintre tensiunile de alimentare, chiar și cu vI conectat la masă.
Acest lucru se datorează erorii de decalaj sau offset de la intrarea amplificatorului.
Este suficient să spunem aici că o metodă bună de prevenire a saturației este de a plasa o rezistență adecvată Rp în paralel cu C.

## Slide 22: Integratorul
Circuitul rezultat, numit integrator cu pierderi, va asigura totuși funcția de integrare, dar numai pe un interval limitat de frecvență.
Din fericire, în majoritatea aplicațiilor, integratoarele sunt plasate în interiorul unei bucle de control, astfel concepute încât să țină automat circuitul departe de saturație, cel puțin în condiții adecvate de funcționare, eliminând astfel necesitatea rezistenței în paralel, menționată anterior.

## Slide 23: Convertorul de rezistență negativă
O altă aplicație importantă a AO, în afară de procesarea semnalului, este transformarea de impedanță.
Pentru a ilustra acest lucru, luați în considerare rezistența simplă din figura (a)
Pentru a-i găsi valoarea experimental, aplicăm o sursă de test v, măsurăm curentul i din terminalul pozitiv al sursei, apoi scriem Req=v/i, unde Req este valoarea rezistenței așa cum este văzută de sursă.
În mod clar, în acest caz simplu Req=R. Mai mult, sursa de testare eliberează putere iar rezistența o absoarbe.

## Slide 24: Convertorul de rezistență negativă
Să presupunem acum că deconectăm terminalul inferior al lui R de la masă și îl conectăm la ieșirea unui amplificator neinversor, așa cum se arată în figura (b).
Curentul se poate scrie acum
Considerând Req=v/i obținem
relație care indică faptul că circuitul simulează o rezistență negativă.

## Slide 25: Convertorul de rezistență negativă
Semnificația semnului minus este următoarea: curentul intră, de fapt, în terminalul pozitiv al sursei de testare, ceea ce face ca sursa să absoarbă puterea.
În consecință, o rezistență negativă eliberează putere.
Dacă R1=R2, atunci Req=-R.
În acest caz, tensiunea de test v este amplificată la 2v de către AO.
În consecință, i=-v/R=v/(-R).
Rezistențele negative pot fi utilizate pentru a neutraliza rezistențele obișnuite nedorite, cum ar fi în proiectarea surselor de curent sau pentru a controla plasarea polilor în proiectarea filtrelor active și a oscilatoarelor.

## Slide 26: Concluzie
Privind retrospectiv la circuitele discutate până acum, rețineți că prin interconectarea unor componente adecvate în jurul unui amplificator cu câștig mare, îl putem configura pentru o varietate de operații: multiplicarea cu o constantă (pozitivă sau negativă), adunare, scădere, diferențiere, integrare și conversie de rezistență.
Așa se explică de ce se numește operațional.

## Slide 27: Reacția negativă
structura de bază a unui circuit cu reacție negativă (negative-feedback).
Săgețile indică fluxul semnalului, iar simbolul generic x înseamnă fie o tensiune, fie un curent.

## Slide 28: Reacția negativă
Pe lângă sursa de semnal (Source) și sarcină (Load), identificăm următoarele blocuri de bază:
Un amplificator numit amplificator de eroare, care acceptă un semnal xε numit semnal de eroare și produce semnalul de ieșire
O rețea de reacție, care eșantionează xo și produce semnalul de reacție:
O rețea de sumare, notată , care însumează -xf cu semnalul de intrare xi pentru a produce diferența:

## Slide 29: Reacția negativă
Denumirea de reacție negativă rezultă din faptul că o parte b din xo se aduce înapoi la intrarea amplificatorului de eroare, unde este scăzută din xi pentru a produce un semnal de eroare xε. Dacă acea fracțiune s-ar aduna la xi ar rezulta o reacție pozitivă.
Se poate scrie unde A se numește câștig în buclă închisă (nu trebuie confundat cu câștigul buclă deschisă aε=xo/xε).
Rețineți că, pentru ca reacția să fie negativă, trebuie să avem aεb> 0. În consecință, A va fi mai mic decât aε de (1+aεb) ori, ceea ce se numește cantitate de feedback sau factor de desensibilizare. În cazul în care nu ar exista reacție, am avea b=0 și A→a, situație denumită funcționare în buclă deschisă.

## Slide 30: Reacția negativă
Pe măsură ce un semnal se propagă în jurul buclei constând din amplificatorul de eroare, rețeaua de reacție și punctul de sumare, se înregistrează un câștig general aε×b×(−1) sau −aεb.
Valoarea sa cu semn schimbat se notează cu T și reprezintă câștigul buclei.
Acest câștig ne permite să exprimăm amplificarea în buclă închisă sub forma
Pentru T→∞ se obține situația ideală

## Slide 31: Reacția negativă
A devine independentă de aε și este determinată exclusiv de rețeaua de reacție, indiferent de amplificatorul de eroare utilizat.
Prin alegerea corectă a topologiei și a componentelor rețelei de reacție, putem adapta circuitul la o varietate de aplicații diferite.
De exemplu, dacă b<1 astfel încât 1/b>1, rețeaua de reacție va determina xo să fie o replică mărită a lui xi.
Sau, prin conectarea în rețeaua de reacție de elemente reactive, cum ar fi condensatoarele, se va obține un circuit dependent de frecvență, cu funcția de transfer H(s)=1/b(s), unde s este frecvența complexă.
Filtrele și oscilatoarele sunt două astfel de exemple.

## Slide 32: Reacția negativă
Vom exprima câștigul în buclă închisă sub forma:
Dar 1/(1+1/T) se poate scrie și atunci și indică faptul că abaterea câștigului real A față câștigul ideal Aideal este invers proporțională cu factorul de desensibilizare (cantitatea de feedback) 1+T.
Această abatere este exprimată mai frecvent prin eroarea de câștig (GE – Gain Error)

## Slide 33: Reacția negativă
Este instructiv să investigăm efectul reacției negative asupra semnalelor xε și xf. Scriem xε=xo/aε=(Axi)/aε=(A/aε)xi, obținem
Scriind xf=bxo=b(Axi) și folosind relația A=(1/b)/(1+1/T), obținem
Dacă T→∞, semnalul de eroare xε se va apropia de zero, iar semnalul de reacție xf va urmări semnalul de intrare xi. Aceasta reprezintă baza conceptului de scurtcircuit virtual.

## Slide 34: Reacția negativă Desensibilizarea câștigului
Dorim să investigăm modul în care variațiile câștigului în buclă deschisă afectează câștigul în buclă închisă.
Derivând relația amplificării în buclă închisă în raport cu aε obținem dA/daε=1/(1+aεb)2.
Înlocuind 1+aεb=aε/A și rearanjând, rezultă
Înlocuind derivatele cu diferențe finite și înmulțind ambele părți cu 100, obținem

## Slide 35: Reacția negativă Desensibilizarea câștigului
impactul unei variații procentuale date a lui aε asupra lui A este redus cu cantitatea de feedback 1+T.
Atâta timp cât T este suficient de mare, chiar și o variație mare a lui aε va provoca o variație nesemnificativă a lui A.
Spunem că reacția negativă desensibilizează câștigul, acesta fiind motivul pentru care cantitatea de feedback 1+T se mai numește factor de desensibilizare.
Se dorește A cât mai stabil, deoarece câștigul unui amplificator din viața reală se modifică datorită variațiilor procesului de fabricație, derivei termice și îmbătrânirii componentelor.

## Slide 36: Reacția negativă Desensibilizarea câștigului
Derivând relația amplificării în buclă închisă în raport cu b, trecând la diferențe finite și înmulțind ambele părți cu 100, obținem
și relația indică faptul că reacția negativă nu stabilizează A față de variațiile lui b.
Dacă dorim un A stabil, trebuie să implementăm rețeaua de reacție cu componente de calitate adecvată.
Alte efecte ale reacției negative
  reduce distorsiunile neliniare
  reduce perturbațiile și zgomotul

## Slide 37: Reacția în circuitele cu AO
Chiar dacă AO este un amplificator de tensiune, aplicând reacția negativă, îl putem folosi în oricare dintre cele patru tipuri de amplificatoare discutate: de tensiune, de curent, transrezistență și transconductanță).
În consecință, avem patru topologii de reacție negativă, care constituie baza la aproape toate circuitele realizate cu AO.
Strategia constă în a exprima semnalele fiecărei topologii sub forma generală:

## Slide 38: Reacția în circuitele cu AO
Oricare ar fi modul de exprimare a denumirii lor, cele 4 topologii de reacție negativă sunt:
Reacție de tensiune-serie (serie-șunt) – amplificator de tensiune, [V/V]
Reacție de tensiune-paralel (șunt-șunt) – amplificator transrezistență, [V/A]
Reacție de curent-serie (serie-serie) – amplificator transconductanță, [A/V]
Reacție de curent-paralel (șunt-serie) – amplificator de curent, [A/A]
La ieșirea unui amplificator cu reacție are loc eșantionarea semnalului amplificat iar la intrarea amplificatorului are loc sumarea algebrică a semnalului de intrare cu cel de reacție.

## Slide 39: Reacția în circuitele cu AO
Reacție de tensiune-serie (serie-șunt) – amplificator de tensiune, [V/V]
Reacție de tensiune-paralel (șunt-șunt) – amplificator transrezistență, [V/A]
Reacție de curent-serie (serie-serie) – amplificator transconductanță, [A/V]
Reacție de curent-paralel (șunt-serie) – amplificator de curent, [A/A]
În denumirea topologiilor de reacție negativă considerăm că primul termen se referă la eșantionare iar cel de al doilea se referă la sumare, adică exact cum circulă semnalul de reacție și reprezintă ceea ce este specific acestor amplificatoare.
În paranteze, primul termen se referă la intrarea amplificatorului iar al doilea la ieșirea lui și reprezintă o altă modalitate de exprimare a denumirii circuitelor cu reacție și anume respectând sensul în care circulă semnalul prelucrat.

## Slide 40: Topologia tensiune-serie (serie-șunt)
Schema

## Slide 41: Topologia tensiune-paralel (șunt-șunt)

## Slide 42: Topologia tensiune-paralel (șunt-șunt)
Topologia șunt-șunt este la bază un amplificator de tensiune inversor.
Efectuarea unei transformări de sursă pentru a pune amplificatorul inversor sub forma topologiei șunt-șunt

## Slide 43: Topologia tensiune-paralel (șunt-șunt)

## Slide 44: Topologia curent-serie (serie-serie)
Schema

## Slide 45: Topologia curent-paralel (șunt-serie)
Schema

## Slide 46: Rezistențele de intrare și ieșire în buclă închisă
Reacția negativă are un efect important nu numai asupra câștigului, ci și asupra rezistențelor de la terminale amplificatoarelor:
  Topologia serie determină creșterea rezistenței în buclă închisă (R) de (1+T) ori în raport cu rezistența în buclă deschisă (r) evaluată la aceleași borne;
  Topologia paralel determină scăderea rezistenței în buclă închisă (R) de (1+T) ori în raport cu rezistența în buclă deschisă (r) evaluată la aceleași borne
folosim +1 pentru porturile de tip serie, respectiv -1 pentru porturile de tip șunt (paralel).