## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
Cursul nr. 3 - online
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Determinarea factorului de reacție ”b”
Legătura dintre Aideal și b
Alimentarea AO
  Circulația curenților
  Puterea disipată
Saturarea ieșirii

## Slide 3: Determinarea factorului de reacție “b”
Se pasivizează intrarea/intrările circuitului;
Se elimină AO (AO desenat cu linie punctată);
Se păstrează efectele de încărcare la bornele AO (adică elementele de circuit care determină efectele de încărcare şi anume rd și ro);
La ieșire se conectează o sursă de test, Vtest;
Se aplică RDT în nodurile A şi B.

## Slide 4: Determinarea factorului de reacție “b”

## Slide 5: Determinarea factorului de reacție “b”
Observaţii:
  rd →  şi rezultă R1||rdR1;
  ro=0 şi rezultă că fracţia a 2-a este egală cu 1;
Se obţine expresia lui “b” din circuitele cu AO ideal şi anume:

## Slide 6: Determinarea factorului de reacție “b”
pentru circuitul care conține și rezistoarele Rp și RL, unde Rp reprezintă rezistenţa de compensare a efectului curenţilor de polarizare a intrărilor AO iar RL este rezistenţa de sarcină:

## Slide 7: Determinarea factorului de reacție “b”

## Slide 8: Determinarea factorului de reacție “b”
și se obține
Din nou se observă că pentru AO ideal rezultă b=R1/(R1+R2)

## Slide 9: Legătura dintre b şi Aid
Configuraţia neinversoare
Configuraţia inversoare
Repetorul de tensiune

## Slide 10: Exemplul 1
Determinați factorul de reacție pentru circuitul sumator din figură, dacă AO se consideră ideal și ieșirea este în gol.

## Slide 11: Exemplul 1 Rezolvare
Prin pasivizarea intrărilor, R1, R2 și R3 apar legate în paralel și factorul de reacție se scrie

## Slide 12: Alimentarea AO
Schema generală de alimentare a unui sistem implementat cu AO

## Slide 13: Alimentarea AO Circulația curenților
Deoarece practic nu există curent în sau din pinii de intrare ai unui AO, singurele terminale care transportă curent sunt pinul de ieșire și cei de alimentare.
Vom desemna curenții ca iO, iCC și iEE.
Întrucât VCC este cea mai pozitivă tensiune din circuit iar VEE cea mai negativă tensiune, într-o funcționare corespunzătoare, iCC va intra în AO prin pinul de alimentare (V+) iar iEE va ieși din AO prin pinul de alimentare (V-).

## Slide 14: Alimentarea AO Circulația curenților
Cu toate acestea, iO poate circula în ambele sensuri, fie iese din AO (curent debitat) fie intră în el (curent absorbit), în funcție de condițiile din circuit.
În orice moment, cei trei curenți trebuie să satisfacă T I K.
Deci, în cazul unui curent debitat, avem iCC=iEE+iO, iar în cazul unui curent absorbit, avem iEE=iCC+iO.

## Slide 15: Alimentarea AO Circulația curenților
În cazul special în care iO=0, avem iCC=iEE=IQ, unde IQ se numește curent static de alimentare.
Acesta este curentul care asigură PSF-urile tranzistoarelor interne.
Mărimea sa depinde de tipul AO și, într-o anumită măsură, de tensiunile de alimentare și se află, de obicei, în gama de miliamperi.
Amplificatoarele destinate aplicațiilor din echipamentele portabile pot avea IQ în intervalul microamperilor și, prin urmare, sunt numite AO micropower.
Curentul de ieșire iO este format din două componente, una pentru alimentarea sarcinii, iL, iar cealaltă pentru alimentarea rețelei de reacție, iR.

## Slide 16: Alimentarea AO Circulația curenților
Amplificator neinversor, vI>0
unde
IQ = curentul static de alimentare
iO = curentul de la ieșirea AO
iL = curentul prin sarcina RL
iR = curentul prin rețeaua de reacție R1, R2

## Slide 17: Alimentarea AO Circulația curenților
Amplificator neinversor, vI0

## Slide 18: Alimentarea AO Circulația curenților
Amplificator inversor, vI>0

## Slide 19: Alimentarea AO Circulația curenților
Amplificator inversor, vI<0

## Slide 20: Alimentarea AO Circulația curenților
Caracteristici generale:
indiferent de polaritatea tensiunii vO, cele două componente ale lui iO au același sens în raport cu ieșirea AO și este valabilă relația
relațiile generale pentru determinarea amplitudinii curenților iL și iR sunt:

## Slide 21: Alimentarea AO Puterea disipată
Fluxul de curenți IQ și iO prin AO determină disiparea puterii interne.
Această putere disipată nu trebuie să depășească niciodată nivelul maxim specificat în fișele tehnice (datasheets – foi de catalog).
Ori de câte ori la trecere unui curent i între două puncte apare o cădere de tensiune v, puterea corespunzătoare dezvoltată este p=vi

## Slide 22: Exemplul 2
Un amplificator inversor cu R1=10k, R2=20k și vI=3V lucrează pe o sarcină de 2k. (a) Presupunând alimentarea de ± 15V și IQ=0,5 mA, găsiți iCC, iEE și iO. (b) Care este puterea disipată de AO.

## Slide 23: Exemplul 2 Rezolvare
(a) Circuitul fiind inversor și vI>0

## Slide 24: Exemplul 2 Rezolvare
(b) Puterea disipată de AO se scrie

## Slide 25: Saturarea ieșirii
Tensiunile de alimentare VCC și VEE stabilesc limitele superioară și inferioară ale variației tensiunii de la ieșirea AO.
În regiunea liniară, curba este aproximativ dreaptă, iar panta ei reprezintă câștigul în buclă deschisă a.
Pe măsură ce vD este crescut, vO crește proporțional până când se ajunge la un punct în care au loc efecte de saturare a tranzistoarelor interne și care duc la aplatizarea caracteristicii de transfer.

## Slide 26: Saturarea ieșirii
Aceasta este regiunea de saturație pozitivă, unde vO nu mai depinde de vD, ci rămâne fixă, ceea ce face ca amplificatorul operațional să se comporte ca o sursă independentă de valoare VOH.
Considerații similare sunt valabile pentru regiunea de saturație negativă, în care AO funcționează ca o sursă independentă de valoare VOL.
Rețineți că la saturație vD nu mai este neapărat în domeniul de microvolți!

## Slide 27: Saturarea ieșirii
Foile de catalog pentru AO de tipul 741, indică faptul că la o alimentare de ±15V și cu o sarcină de ieșire tipică de 2kΩ, 741 se saturează la ±Vsat  ±13V, adică la 2V față de valorile de alimentare.
Variația tensiunii de ieșire, definită ca OVS=VOH-VOL (Output Voltage Swing), este, în acest caz, OVS13-(-13)=26V, exprimată de asemenea și sub forma OVS±13V.
Mai mult, din 13/200000=65μV, intervalul de tensiune de intrare corespunzător regiunii liniare este astfel −65μV≤vD≤+65μV.

## Slide 28: Saturarea ieșirii
Dacă sursele de alimentare sunt altele decât ± 15V, tensiunile de saturație ale lui 741 se vor modifica în consecință.
De exemplu, se poate presupune că un 741, alimentat de la o singură baterie de 9 V și care are o sarcină de 2k, se saturează la VOH9-2=7V și VOL0+2=2V, deci acum OVS7-2=5V.

## Slide 29: Saturarea ieșirii
În sistemele cu o singură alimentare, cum ar fi sistemele mixte digital-analogice cu VCC=5V și VEE=0V, semnalele sunt de obicei restricționate în intervalul 0…5 V.
În acest caz este nevoie de o tensiune de referință egală cu (1/2)VCC=2,5V pentru terminalele de referință (masă) ale tuturor surselor și sarcinilor analogice și, astfel, semnalele au o variație simetrică față de această referință comună.

## Slide 30: Saturarea ieșirii
Pentru a maximiza gama dinamică de semnale, amplificatorul operațional OA2 este în mod obișnuit un dispozitiv cu capabilități de ieșire rail-to-rail, adică VOH5V și VOL0V.
Circuitul TLE2426 divizor de tensiune (Rail Splitter) este un cip cu 3 terminale care conține toate circuitele necesare pentru sinteza unei referințe comune de 2,5V de precizie, cu o rezistență de ieșire de 7,5mΩ și curent debitat/absorbit de 20mA.

## Slide 31: Saturarea ieșirii
Atunci când AO este utilizat cu reacție negativă, funcționarea sa trebuie să fie limitată în regiunea liniară, deoarece numai așa AO își poate influența propria intrare.
Dacă AO ajunge din neatenție în saturație, vO va rămâne fix și AO nu va mai putea influența tensiunea diferențială, vD, rezultând astfel un comportament complet diferit.