## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
S01-S02
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Întrebări recapitulative 1.
Aplicând RDT, determinați U1 și apoi U2.
Dacă ați determinat U2 cu ajutorul RDT, U1 poate fi calculat și altfel decât aplicând RDT? Precizați cum și ce lege de circuit ați folosit?
Care este valoarea curentului I din circuit?

## Slide 3: Întrebări recapitulative 2.
Aplicând RDC, determinați curenții I1, I2, I4 și I5.
Care este valoarea lui I3 și ce lege de circuit ați aplicat?
Care este valoarea tensiunii U care apare la bornele sursei de curent?

## Slide 4: Întrebări recapitulative 3.
Aplicând legile de circuit, determinați potențialele V(n1), V(n2) și V(n3).
Care sunt valorile curenților prin rezistențe?
Dacă s-au aflat valorile pentru I1, I2 și I3, cum mai poate fi determinat I4 și cu ce lege de circuit?

## Slide 5: Întrebări recapitulative 4.
Dioda zener are tensiunea zener, UZ=5.1V. Dimensionați valoarea rezistenței astfel încât curentul prin circuit să fie IZ=10mA.

## Slide 6: Întrebări recapitulative 5.
Repetați analiza pentru V1=12V. Care este diferența față de cazul din întrebarea 4?
Dimensionați R1 pentru IZ=10mA, alegeți valoarea standard cea mai apropiată și apoi recalculați IZ.

## Slide 7: Întrebări recapitulative 6.
Dacă pe o diodă redresoare căderea de tensiune în conducție directă este UP=0,7V, dimensionați rezistența din circuit astfel încât curentul să fie I=15mA. Alegeți valoarea standard cea mai apropiată de cea determinată analitic. Recalculați I.

## Slide 8: Întrebări recapitulative 7.
Repetați analiza pentru V1=12V. Ce observați în legătură cu valoarea rezistenței R1 și care este cauza?

## Slide 9: Întrebări recapitulative 8.
La polarizare directă se consideră căderea de tensiune pe un LED (Light-Emitting Diode) VF=2V, la un curent IF=20mA.
Dimensionați rezistența din circuit pentru funcționarea enunțată a LED-ului și alegeți valoarea standard cea mai apropiată.
Recalculați IF.

## Slide 10: Întrebări recapitulative 9.
Propuneți o soluție de alimentare a 5 LED-uri de la sursa (bateria) de 3.7V.
Se presupune că LED-urile se caracterizează prin VF=2V la IF=20mA.
Ce valoarea vor avea rezistențele serie cu fiecare LED pentru a asigura funcționarea enunțată a LED-urilor?
Desenați circuitul obținut!

## Slide 11: Întrebări recapitulative 10.
Repetați analiza dacă LED-urile se alimentează de la o baterie de 12V.
Ce se modifică în noul circuit?