## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
S05-S06
Circuite cu reacție negativă rezistivă
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: S5. P1
(a) Folosind două AO, proiectați un convertor I-V care acceptă două surse de intrare iS1 și iS2, ambele având sensul de la masă spre circuit și având rezistențele interne Rs1 și Rs2 și la ieșirea căruia, pentru a→∞, se obține o tensiune având expresia vO=A1iS1-A2iS2, unde A1=A2=(10V/mA). (b) Cum sunt afectate A1 și A2 dacă Rs1=Rs2=30kΩ și AO au a=103V/V?

## Slide 3: S5 P1. Rezolvare
(a) Schema circuitului care satisface cerințele din enunțul problemei are aspectul din figură

## Slide 4: S5 P1. Rezolvare
(a) Schema circuitului care satisface cerințele din enunțul problemei are aspectul din figură
Circuitul este alcătuit din convertorul I-V, realizat cu AO1 și circuitul sumator din jurul lui AO2, una din intrări acționând ca un convertor I-V.
Sensibilitatea ambelor convertoare I-V este 10mA/V, de unde rezultă

## Slide 5: S5 P1. Rezolvare
Semnalul de la ieșirea primului AO este doar inversat. Pentru ca AO2 să realizeze această inversare, se impune
Dacă se consideră că a,

## Slide 6: S5 P1. Rezolvare
Prin identificare cu relația din enunț și ținând seama că R2=R3, rezultă
Dacă și
Atunci relația tensiunii de ieșire devine

## Slide 7: S5 P1. Rezolvare
(b) În cazul în care RS1=RS2=30kΩ, deci valori finite, iar amplificarea în buclă deschisă a AO, a, are și ea valoare finită, a=103V/V, unde

## Slide 8: S5 P1. Rezolvare
Factorul care înmulțește (R1iS1-R2iS2) are valoarea și relația tensiunii de ieșire devine

## Slide 9: S5. P2
Proiectați un convertor I-V capabil să convertească un curent de intrare având variația de la 4mA la 20mA într-o tensiune de ieșire cu variația de la 0V la 8V.
Sensul curentului la sursa de intrare este de la masă spre circuit, iar alimentarea circuitului este de ±10V, tensiune stabilizată.

## Slide 10: S5 P2. Rezolvare
Schema circuitului care îndeplinește această cerință este alcătuită dintr-un convertor I-V, , implementat cu AO1, la care s-a adăugat un decalaj controlat și un repetor inversor realizat cu AO2

## Slide 11: S5 P2. Rezolvare
Decalajul controlat s-a adăugat pentru că vO1 trebuie să fie egal cu 0V atunci când curentul iI are 4mA.
Raționamentul este următorul: vO1=-RiR și este egal cu 0V dacă iR=0.
Asta înseamnă că pentru iI=4mA, acest curent trebuie să curgă pe altundeva și anume prin R1 spre sursa negativă de alimentare, VEE.
Sursa negativă, VEE ca și cea pozitivă de altfel, VCC, trebuie să fie stabilizată ca prin introducerea rezistenței R1 să se obțină un curent cu valoarea de 4mA.

## Slide 12: S5 P2. Rezolvare
Sensul curentului de intrare, iI impune pentru iR un astfel de sens încât totdeauna vO1<0 (în afară de cazul în care iR=0).
Deoarcece vO1 este mereu o tensiune negativă, iar variația tensiunii de la ieșirea circuitului trebuie să fie pozitivă conform enunțului problemei, s-a introdus repetorul inversor realizat cu AO2 și două rezistențe, R2 și R3, egale între ele și egale cu 10kΩ (limita inferioară a domeniului de rezistențe recomandat din circuitele cu AO).

## Slide 13: S5 P2. Rezolvare
T I K aplicată în nodul corespunzător intrării inversoare se scrie

## Slide 14: S5 P2. Rezolvare
pentru iI=4mA, vO1=0 și rezultă
pentru iI=20mA, vO1=-8V și rezultă
Relația tensiunii de ieșire, vO este

## Slide 15: S5 P2. Rezolvare
Se aleg rezistențe cu toleranța de 1%, conform valorilor standard din tabelul S05-1
Tabelul S05-1. Seria E96, 1%
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976

## Slide 16: S5 Bucla de curent 4...20mA
În controlul proceselor industriale, buclele de curent analogice de 4–20 mA sunt utilizate în mod obișnuit pentru transmiterea semnalelor electronice, cele două valori de 4mA și 20 mA reprezentând 0–100% din domeniul de măsurare sau de control.
Aceste bucle sunt utilizate atât pentru transmiterea semnalelor de la senzori la dispozitivele de prelucrare și control, cât și pentru transmiterea semnalelor de control către elementele de execuție din cadrul proceselor.

## Slide 17: S5 Bucla de curent 4...20mA
Utilizarea curentului ca purtător al informaţiei asigură un grad de imunitate la zgomote, deoarece informaţia este recepţionată neafectată de căderile de tensiune pe linie, de efectele de termocuplu (sau efectul Seebeck. Acest efect a fost descoperit în 1821 şi descrie apariţia unei tensiuni electrice care este indusă de un gradient de temperatură atunci când două materiale sunt sudate), de rezistenţele de contact sau de tensiunile induse în firele de legătură.
În acelaşi timp, offset-ul de 4 mA, permite detecţia unei întreruperi, deoarece valoarea logică 0 a mărimii de măsurat este 4mA și nu 0mA care arată întreruperea buclei.

## Slide 18: Limitele admise pentru valorile extreme la bucla de curent
Standardul (recomandarea) NAMUR NE 43: 3.8mA – 20.5mA

## Slide 19: Limitele admise pentru valorile extreme la bucla de curent
Standradul YOKOGAWA: 3.6mA – 21.6mA
AO-UL = Analog Output-Upper Limit
AO-LL = Analog Output–Lower Limit

## Slide 20: S5. P3
Proiectați un convertor V-I cu sarcina la masă care transformă o intrare care variază între 0V și 10V într-o ieșire care se modifică între 4 mA și 20 mA.
Circuitul este alimentat din 2 surse stabilizate de ±15V.

## Slide 21: S5 P3. Rezolvare
Schema circuitului care îndeplinește această cerință are forma din figură și este alcătuită dintr-un convertor V-I cu sarcina la masă, realizat cu AO1 și prevăzut cu un decalaj (offset) controlat deoarece iO≠0 atunci când vI=0, tensiunea de offset, vX, fiind obținută cu AO2.

## Slide 22: S5 P3. Rezolvare
Determinăm expresia curentului iO atunci când există acest offset controlat și țineam seama în calcule de scurtcircuitul virtual dintre intrările AO. Astfel
Teorema I Kirchhoff, aplicată în intrarea neinversoare a AO1, se scrie unde

## Slide 23: S5 P3. Rezolvare
Curentul iR4 circulă atât prin R4 cât și prin R3 și rezultă și se poate rescrie sub forma

## Slide 24: S5 P3. Rezolvare
Revenind la relația lui iO și considerând rezistențele egale, R4=R3=R2=R1, se poate scrie
Din relația lui iR4, rescrisă și astfel se ajunge la relația curentului iO având forma

## Slide 25: S5 P3. Rezolvare
pentru vI=0  iO=4mA și înlocuind în relația curentului se obține
pentru vI=10V  iO=20mA și înlocuind în relația curentului se obține

## Slide 26: S5 P3. Rezolvare
Tensiunea vX se obține prin divizarea tensiunii negative de alimentare, VEE, cu ajutorul rezistențelor R5 și R6.
Pentru a obține această tensiune de -2,5V de valoare precisă, în enunțul problemei s-a cerut ca sursele de alimentare să fie stabilizate.
AO2 are rol de tampon între divizorul de tensiune și montaj, adică rezistență de intrare foarte mare (intrare pe intrarea neinversoare) și rezistență de ieșire foarte mică (ca la un amplificator aproape ideal de tensiune).
Cu AO2 s-a implementat un repetor de tensiune.

## Slide 27: S5 P3. Rezolvare
Pentru dimensionarea rezistențelor R5 și R6, se aplică regula divizorului de tensiune din VEE și rezultă
Se alege pentru R6 valoarea standard de 2kΩ și rezultă R5=10kΩ, conform tabelului S05-1

## Slide 28: S5 P3. Rezolvare
Tot din tabelul S05-1, se poate alege pentru R1 fie valoarea de 619Ω, fie cea de 634Ω.
  pentru R1=619Ω  iO=4,039mA…20,19mA
  pentru R1=634Ω  iO=3,943mA…19,72mA
conform rezultatelor obținute prin simulare SPICE.

## Slide 29: S5. P4
Fie amplificatorul de curent din figură.
Dacă se consideră Rs   și Ro  , determinați amplificarea circuitului.

## Slide 30: S5 P4. Rezolvare
Aplicând T I K, curentul de ieșire se scrie
Dacă Rs  , atunci iS va circula integral prin R2 și se poate scrie
Curentul prin R1 este
iR1
iR2
iS
iS

## Slide 31: S5 P4. Rezolvare
Datorită scurtcircuitului virtual dintre intrările AO, vN=vP, iar, datorită scurtcircuitului (firului) dintre ieșirea AO și intrarea inversoare, vN=vO și curentul de ieșire se exprimă sub forma
De unde amplificarea circuitului este
iR1
iR2
iS
iS

## Slide 32: S6. P1
Un amplificator de diferență are
v1=10cos(2π50t)[V]-5cos(2π103t)[mV] și v2=10cos(2π50t)[V]+5cos(2π103t)[mV].
(a) Care este frecvența celor 2 semnale care apar în expresiile lui v1 și v2;
(b) Dacă vO=100cos(2π50t)[mV]+2cos(2π103t)[V], găsiți valorile amplificării de mod diferențial, Adm, ale amplificării de mod comun, Acm și ale factorului de rejecție a modului comun, CMRRdB.

## Slide 33: S6 P1. Rezolvare
(a) expresiile scrise între paranteze la cele două tensiuni v1 și v2, sunt de forma
Prin identificare rezultă
v1=10cos(2π50t)[V]-5cos(2π103t)[mV] v2=10cos(2π50t)[V]+5cos(2π103t)[mV]

## Slide 34: S6 P1. Rezolvare
(b) Tensiune de la ieșirea amplificatorului de diferență se scrie unde
  Adm este amplificarea de mod diferențial
  Acm – amplificarea de mod comun
  vDM – tensiunea de mod diferențial,
  vCM – tensiunea de mod comun,
(1)
(2)
(3)

## Slide 35: S6 P1. Rezolvare
Cu ajutorul acestor relații
v1=10cos(2π50t)[V]-5cos(2π103t)[mV] v2=10cos(2π50t)[V]+5cos(2π103t)[mV]

## Slide 36: S6 P1. Rezolvare
Se observă că semnalul util, adică cel de mod diferențial are frecvența f2=1kHz, iar semnalul de mod comun, semnal nedorit, perturbator al rețelei de alimentare de c.a., dar prezent în procesarea semnalelor are frecvența f1=50Hz.
În relația tensiunii de ieșire, primul termen corespunde semnalului de mod comun iar cel de al doilea celui de mod diferențial.
Prin identificare cu rel. (1) obținem

## Slide 37: S6 P1. Rezolvare
Pentru Acm obținem
Factorul de rejecție a modului comun, CMRR, exprimat în dB este

## Slide 38: S6. P2
Dacă se consideră că valorile reale de rezistență din figură sunt R1=1,01k, R2=99,7k, R3=0,995k și R4=102k, estimați valorile pentru Adm, Acm și CMRRdB.

## Slide 39: S6 P2. Rezolvare
Se aplică superpoziția
Dacă se ține seama de mărimile de mod diferențial și de mod comun, vO se scrie unde

## Slide 40: S6 P2. Rezolvare
Prin înlocuire
Prin identificare
rezultă

## Slide 41: S6 P2. Rezolvare
Amplificările se scriu

## Slide 42: S6. P3
Dacă amplificatorul de diferență din figură are un câștig în modul diferențial Gdm=60dB și CMRRdB=100dB, determinați vO dacă v1=4.001V și v2=3.999V.
Care este abaterea relativă a tensiunii de ieșire datorită lui CMRR finit?

## Slide 43: S6 P3. Rezolvare
(a) Din modul de exprimare în dB unde , rezultă
La fel, valoarea neexprimată în dB a CMRR este
dar

## Slide 44: S6 P3. Rezolvare
Tensiunile de mod diferențial, vDM și de mod comun, vCM se scriu iar valoarea reală a semnalului de ieșire va fi

## Slide 45: S6 P3. Rezolvare
(b) În absența semnalului de mod comun și abaterea relativă se scrie