## Slide 1: CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE
S07-S08
S07 – Filtre active
S08 – Limitări statice ale AO
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: S7. P1
(a) În circuitul din figură, specificați valorile componentelor pentru a atinge o frecvență la –3dB de 1kHz cu un câștig de c.c. de 20dB și o rezistență de intrare de cel puțin 10k.
(b) La ce frecvență câștigul scade la 0dB? Care este faza la acest câștig?

## Slide 3: S7 P1. Rezolvare
(a) Câștigul în curent continuu, în modul este
Din exprimarea câștigului în decibeli, deducem și rezultă

## Slide 4: S7 P1. Rezolvare
Circuitul fiind de tip inversor, Ri=R1 și pentru a îndeplini Ri>10kΩ se poate alege R1=20kΩ. Rezultă R2=200kΩ.
Frecvența la -3dB, f0=1kHz și din relația pulsației 0 determinăm valoarea necesară a capacității C:
Valoarea uzuală cea mai apropiată este de 1nF. Recalculăm R2

## Slide 5: S7 P1. Rezolvare
Seria E96, 1%
Din Seria E96 (±1%), alegem R2=158kΩ și atunci R1=15,8kΩ
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976

## Slide 6: S7 P1. Rezolvare
(b) câștig de 0dB înseamnă amplificare de 1V/V.
La frecvența corespunzătoare la amplificarea unitate de unde rezultă

## Slide 7: S7 P1. Rezolvare
Pentru a afla faza la frecvența la amplificare unitate, rescriem funcția de transfer sub forma unde partea reală, Hr, respectiv coeficientul părții imaginare, Hi, sunt

## Slide 8: S7 P1. Rezolvare
fără să ținem seama de semnul lui Hr , determinăm valoric raportul
Dacă Hr<0, atunci

## Slide 9: S7 P1. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE
Schema circuitului

## Slide 10: S7 P1. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE
Răspunsul amplitudinii, DB(V(out)) - DB(V(in))
Fereastra Probe Cursor
f-3dB=1kHz

## Slide 11: S7 P1. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE
Răspunsul fazei, P(V(out)) - P(V(in))
1kHz=135
 10kHz=95,7

## Slide 12: S7. P2
În circuitul din figură specificați valorile de componente pentru un răspuns de tipul trece-bandă cu un câștig de 20dB în domeniul audio și rezistența de intrare în bandă de cel puțin 10k.

## Slide 13: S7 P2. Rezolvare
Banda audio are întinderea de la fL=20Hz la fH=20kHz
Câștigul în bandă, în modul este
Din exprimarea câștigului în decibeli, deducem și rezultă

## Slide 14: S7 P2. Rezolvare
În bandă, condensatorul C1 se consideră scurtcircuit iar C2 gol.
Dacă C1 este scurtcircuit, rezultă Ri=R110k. Alegem R1=10k și astfel, R2=100k
Pentru avem nevoie de o capacitate C1

## Slide 15: S7 P2. Rezolvare
Se alege valoarea standard de 0,47F și se recalculează valoare lui R1
La toleranță de 1%, valorile standard cele mai apropiate sunt R1=16,9k și R2=169k.

## Slide 16: S7 P2. Rezolvare
Pentru avem nevoie de o capacitate C2 care este valoare standard

## Slide 17: S7 P2. Rezolvare
Verificare SPICE
fL=20Hz,
fH=19,98kHz20kHz
Banda de frecvență, B B=fH-fL20kHz

## Slide 18: S7. P3
(a) Folosind proiectarea cu componente egale, specificați elementele pentru un filtru KRC de tipul trece-jos de ordinul doi cu f0=1kHz și Q=5. Care este câștigul său în curent continuu?
(b) Modificați circuitul pentru un câștig de c.c. de 0 dB

## Slide 19: S7 P3. Rezolvare
(a) Presupunem și (proiectare cu componente egale)
Relațiile de dimensionare sunt
Alegem pentru C=10nF, o valoare ușor disponibilă și rezultă
Alegem din seria E96, cu toleranța 1%, valoarea standard R=15,8k

## Slide 20: S7 P3. Rezolvare
Amplificarea K este
Semnalul se aplică pe intrarea neinversoare, deci avem un circuit neinversor la care
f0=1kHz
Q=5

## Slide 21: S7 P3. Rezolvare
Având o singură relație și două necunoscute, se alege RA=10k și rezultă RB=18k, cu valoarea standard la toleranță de 1% egală cu 17,8k. În aceste condiții, valoarea reală a amplificării K va fi egală cu 2,78.
Circuitul astfel proiectat este prezentat în figură

## Slide 22: S7 P3. Rezolvare
(b) Această situație apare destul de des pentru a merita o dezvoltare mai detaliată.
Pentru a reduce câștigul de la o valoare existentă Aold la o altă valoare Anew, aplicăm teorema lui Thévenin și înlocuim R1 cu un divizor de tensiune R1A și R1B astfel încât unde a doua constrângere ne asigură că ω0 nu este afectat de înlocuire

## Slide 23: S7 P3. Rezolvare
Rezolvând, obținem

## Slide 24: S7 P3. Rezolvare
Din relația lui R1

## Slide 25: S7 P3. Rezolvare
În cazul nostru Aold=2.8V/V iar Anew=1V/V (0dB) și astfel
Se poate folosi R1A=44,2k, 1%
Se poate folosi R1B=24,9k, 1%.

## Slide 26: S7 P3. Rezolvare
Simulare SPICE

## Slide 27: S7 P3. Rezolvare
Răspunsul în frecvență
f0=1kHz și Q=5
La f0=1kHz, supracreșterea care depinde de factorul de calitate Q este 13.478dB. Rzultă

## Slide 28: S8. P1
În circuitul din figură, R1=22k și R2=2,2M și iar AO se caracterizează prin curent de polarizare a intrărilor, IB=80nA și curent de offset (decalaj), IOS=20nA.
(a) Calculați tensiunea de eroare, EO pentru cazul Rp=0.
(b) Repetați pentru Rp=R1||R2.
(c) Repetați (b), dar cu toate rezistențele reduse simultan cu un factor de 10.
(d) Repetați (c), dar cu AO înlocuit cu un altul care are IOS=3nA. Comentați rezultatele.

## Slide 29: S8 P1.
Schema circuitului

## Slide 30: S8 P1. Rezolvare
(a) Câștigul de zgomot de curent continuu este
Tensiunea de eroare de la ieșire se scrie
Dar RP=0 și rezultă
unde

## Slide 31: S8 P1. Rezolvare
Curentul de polarizare a intrării inversoare se scrie și EO devine
(b)

## Slide 32: S8 P1. Rezolvare
(c)
(d)
Rezumând, cu Rp conectat, EO este redus de 154mV/44mV= 3,5 ori; scalarea rezistențelor reduce EO cu un factor suplimentar de 10; în sfârșit, prin utilizarea unui AO mai bun care are IOS de aproximativ 6 ori mai mic, EO se reduce cu încă un factor de 6.

## Slide 33: S8. P2
Estimați eroarea la ieșirea unui circuit ca cel din figură, realizat cu un AO de tipul 741C care are VOS=±2mV tipic și ±6mV maxim, dacă
(a) R1=R2 și
(b) dacă R2=103R1.

## Slide 34: S8 P2. Rezolvare
(a) Câștigul de zgomot de curent continuu este și obținem tipic, respectiv maxim

## Slide 35: S8 P2. Rezolvare
(b) dacă R2=103R1, atunci câștigul de zgomot de curent continuu devine și obținem tipic, respectiv maxim valori exagerat de mari care impun anularea efectului tensiunii de offset.

## Slide 36: S8. P3
În circuitul din figură, AO se caracterizează prin VOS=5mV, IB=400nA și IOS=40nA. AO lucrează într-o configurație inversoare și operează cu semnal preluat de la un generator de semnal având rezistența internă de 2k.
Desenați schema echivalentă de determinare a tensiunii de eroare de la ieșirea circuitului, EO;
Determinați EO dacă Rp=0
Cât este EO dacă Rp=100k?
Determinați EO dacă Rp are valoarea optimă pentru configurația particulară de circuit
Repetați cazul d) dar pentru rezistențe micșorate de 10 ori

## Slide 37: S8 P3.
Schema circuitului

## Slide 38: S8 P3. Rezolvare
Pentru a desena schema echivalentă de determinare a tensiunii de eroare de la ieșirea circuitului, EO, se pasivizează sursa de semnal adică se înlocuiește la bornele sale cu rezistența sa internă Rs.

## Slide 39: S8 P3. Rezolvare
Pentru Rp=0 rezultă că VOS este conectată direct la masă, și EO este determinată de VOS și IN. Prin superpoziție obținem
Când pasivizăm VOS și determinăm doar influența lui IN, VN=VP=0 (intrarea neinversoare apare legată la masă), astfel că IN circulă doar prin R2 în sens opus tensiunii de la ieșire. De aceea apare cu semnul minus în relația de mai sus.

## Slide 40: S8 P3. Rezolvare
Scoatem factor comun câștigul de zgomot în c.c. și rezultă

## Slide 41: S8 P3. Rezolvare
Se consideră efectul cumulativ din paranteza dreaptă, adică valoarea cea mai mare se obține atunci când și VOS<0 contribuția lui VOS fiind de 232mV iar a lui IN de 380mV.

## Slide 42: S8 P3. Rezolvare
Există și situații deosebite în care rezistența conectată la intrarea neinversoare poate avea o valoare mare, ca în acest exemplu. Aplicăm superpoziția și scriem
În acest caz în care există și influența lui IP, efectul cumulativ se face între VOS și termenul cu cei doi curenți, adică

## Slide 43: S8 P3. Rezolvare
Totdeauna când există efectul celor doi curenți IP și IN se procedează așa, deoarece cei doi curenți au sensuri egale în raport cu intrările AO (ambii curenți intră în AO sau ies din AO)
Valoarea cea mai mare se obține atunci când VOS>0:

## Slide 44: S8 P3. Rezolvare
Valoarea optimă a lui Rp se determină astfel ca intrările AO să vadă rezistențe de valori egale spre masă

## Slide 45: S8 P3. Rezolvare
În acest caz

## Slide 46: S8 P3. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE

## Slide 47: S8 P3. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE

## Slide 48: S8 P3. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE

## Slide 49: S8 P3. Rezolvare
Verificare prin simulare SPICE

## Slide 50: S8
Modelul de circuit cu offset utilizează două surse de curent pentru IP și IN și o sursă de tensiune pentru VOS: