## Slide 1: MODELE SPICE
Notițe de curs – Cursul nr. 3
Conf. dr. ing. Gheorghe PANĂ
gheorghe.pana@unitbv.ro
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
str. Politehnicii 1, 500024 Braşov
0268 478705

## Slide 2: Probleme tratate
Descrierea elementelor de circuit
  cu 2 terminale:
    rezistoare R,
    Condensatoare, C,
    Bobine, L,
    Surse independente de tensiune V,
    Surse independente de curent, I,
    Diode, D;
  cu mai mult de 2 terminale:
    Bobine cuplate, TX,
    Tranzistor bipolar, Q,
    TEC-J, J,
    TEC-MOS, M.

## Slide 3: Descrierea elementelor de circuit cu două terminale
Elemente de circuit cu două terminale:
Rezistoare (liniare)
Condensatoare (liniare şi neliniare)
Bobine (liniare şi neliniare)
Surse de tensiune independente (liniare)
Surse de curent independente (liniare)
Diode (neliniare)

## Slide 4: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
Rnume nod1 nod2 valoare_r <TC=tc1, < tc2>>
IMPORTANT
Rezistența poate fi pozitivă sau negativă dar nu poate fi egală cu zero!

## Slide 5: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
TC = Thermal Coefficient
În SPICE variația cu temperatura a rezistenței se modelează printr-un polinom de ordinul 2: unde
tc1 şi tc2 sunt coeficienții de temperatură de ordinul unu şi doi ai rezistenței, exprimați în C-1, respectiv C-2.
TNOM este temperatura nominală (27C)
TEMP reprezintă diferitele temperaturi la care se face simularea specificate în declarația .TEMP

## Slide 6: Descrierea elementelor de circuit REZISTOARE
Sensul pozitiv al curentului prin R este de la borna 1 la borna 2.
Exemplu:

## Slide 7: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
Cnume nod1 nod2 valoare_c <IC=VC0>
Observații:
IC este opțional şi este utilizat pentru a specifica valoarea inițială VC0 (la t=0) a tensiunii pe condensator.
Opțiunea IC=VC0 este folosită numai atunci când în declarația .TRAN (analiză în timp) este specificat UIC (Use Initial Conditions – foloseşte condițiile inițiale).

## Slide 8: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
În descrierea grafică a circuitului, dând dublu clic pe simbolul condensatorului, în fereastra Property Editor se găseşte parametrul IC

## Slide 9: Descrierea elementelor de circuit CONDENSATOARE
Sensul tensiunii pe condensator este de la terminalul 1 la terminalul 2:
  dacă IC=10 => U1,2=+10V
  dacă IC=-10 => U1,2=-10V
De exemplu, în cazul circuitului din figură tensiunea pe R1 va începe de la -10V, care este valoarea de tensiune „văzută” de R1:

## Slide 10: Descrierea elementelor de circuit BOBINE
Lnume nod1 nod2 valoare_l <IC=IL0>
Observații:
IC este opțional şi este utilizat pentru a specifica valoarea inițială (la t=0) a curentului IL0 care trece prin bobină.
Opțiunea IC= IL0 este folosită numai atunci când în declarația .TRAN (analiză în timp) este specificat UIC (Use Initial Conditions – foloseşte condițiile inițiale).

## Slide 11: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Vnume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.>>> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>
Inume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.>>> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>

## Slide 12: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Sursele independente sunt folosite pentru a descrie polarizările şi semnalele din cele trei moduri de analiză în SPICE: de c.c. (DC), tranzitorie (în domeniul timp) şi de semnal mic de c.a. (AC);
modul_c.a. şi fază_c.a. reprezintă amplitudinea şi faza (în grade) ale unei tensiuni sau ale unui curent de semnal mic;
Vnume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.>>> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>
Inume... nod1 nod2 <<DC>…valoare_c.c.> <AC <modul_c.a.
+ <fază_c.a.>>> <TRAN_funcție <valoare1 <valoare2…>>>

## Slide 13: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Pentru analiza de semnal mare în domeniul timp SPICE oferă 5 tipuri de semnale dependente de timp:
  Impuls (PULSE)
  Exponențial (EXPonential)
  Sinusoidal (SINusoidal)
  Formă de undă aproximată prin segmente de dreaptă (PWL - PieceWise Linear)
  Semnal sinusoidal modulat în frecvență cu un alt semnal sinusoidal (SFFM – Single-Frequency Frequency-Modulated)
Într-o declarație de sursă specificația TRAN_funcție conține un cuvânt cheie care specifică una din cele 5 funcții şi un set de parametrii.

## Slide 14: Funcția impuls - PULSE
PULSE (V1 V2 TD TR TF PW PER)
V1=valoare inițială [V sau A]
V2=valoarea de palier [V sau A]
TD=timpul de întârziere [s]
TR=timpul de creştere [s]
TF=timpul de cădere [s]
PW=durata palierului [s]
PER=perioada [s]

## Slide 15: Funcția exponențială - EXP
EXP (V1 V2 <TD1 TAU1 TD2 <TAU2>>)
V1=valoare inițială [V sau A] (valoarea implicită 0)
V2=valoarea de palier a impulsului [V sau A] (valoarea implicită 0)
TD1=timpul de întârziere la creştere [s] (valoarea implicită 0)
TAU1=constanta de timp la creştere [s] (valoarea implicită TPAS)
TD2=timpul de întârziere la descreştere [s] (valoarea implicită TD1+TPAS)
TAU2=constanta de timp la descreştere [s] (valoarea implicită TPAS)

## Slide 16: Funcția sinusoidală - SIN
SIN (VO VA <F <TD <DF <THETA>>>>)
VO=valoarea de offset [V sau A] (valoarea implicită =0)
VA=amplitudinea [V sau A] (valoarea implicită =0)
F=frecvența [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)
TD=timp de întârziere [s] (valoarea implicită =0)
DF=factor de amortizare [1/s] (valoarea implicită =0)
THETA=faza (valoarea implicită =0)

## Slide 17: Funcția sinusoidală modulată în frecvență cu un alt semnal sinusoidal - SFFM
SFFM (VO VA <FP <IMOD <FS>>>)
VO=componenta continuă (offset) [V sau A] (valoarea implicită =0)
VA=amplitudinea [V sau A] (valoarea implicită =0)
FP=frecvența purtătoare [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)
IMOD=indicele de modulație [-] (valoarea implicită =0)
FS=frecvența modulatoare [Hz] (valoarea implicită =1/TSTOP)

## Slide 18: Observație
Valorile predefinite se folosesc pentru parametrii care nu au fost încă specificați şi sunt legate de mărimile TPAS şi TSTOP din analiza tranzitorie:
  TPAS = rezoluția în timp a formelor de undă (pasul analizei în timp – Maximum step size)
  TSTOP = sfârşitul intervalului de timp pentru care se face simularea (Run to time)

## Slide 19: Observație – modulația în amplitudine
FM = Frequency Modulation (modulație în frecvență)
AM = Amplitude Modulation (modulație în amplitudine)
Semnal AM

## Slide 20: Funcția aproximată prin segmente de dreaptă - PWL
PWL (t1 V1 <t2 V2 <t3 V3…>>)
Semnalul descris de PWL este format din segmente de dreaptă care conectează punctele de coordonate (ti, Vi)
Exemplu de semnal asemănător cu cel cules de un electrocardiograf (semnal PQRST)

## Slide 21: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Surse de semnal sinusoidal (VSIN şi ISIN) utilizate la analiza în timp:
Observație: alți parametri în afară de offset (VOFF), amplitudine (VAMPL) și frecvență (FREQ) se găsesc dând dublu clic pe simbolul sursei, în fereastra Property Editor (la descrierea grafică)

## Slide 22: Descrierea elementelor de circuit Surse de polarizare şi de semnal independente
Surse de semnal alternativ, utilizate la analiza în frecvență:
Observație: domeniul de variație a frecvenței semnalului generat se specifică la definirea parametrilor pentru analiza în frecvență.

## Slide 23
Descrierea elementelor de circuit DIODE
Dnume n+ n- MODEL_nume
Observații:
Numele modelului (MODEL_nume) se poate specifica prin declarațiile:
.MODEL – descrierea modelului
.LIB – căutarea modelului într-o bibliotecă de modele

## Slide 24: Descrierea elementelor de circuit DIODE
Parametrii modelului de diodă
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
IS | Curentul de saturație | A | 10-14
N | Coeficientul de emisie | - | 1
RS | Rezistența serie parazită |  | 0
TT | Timpul de tranzit | s | 0
CJO | Capacitatea la polarizare nulă | F | 0
VJ | Diferența internă de potențial | V | 1
M | Coeficientul de „gradare” | - | 0.5
EG | Energia de activare | eV | 1.11
BV | Tensiunea de străpungere | V | 
IBV | Curentul la tensiunea de străpungere | A | 10-3

## Slide 25: Descrierea elementelor de circuit cu mai mult de două terminale
Elemente de circuit cu mai mult de 2 terminale:
Bobine cuplate
Tranzistoare bipolare (TB)
Tranzistoare cu efect de câmp cu poartă joncțiune (TEC-J)
Tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (TEC-MOS)

## Slide 26: Descrierea elementelor de circuit BOBINE CUPLATE
Knume Lnume1 Lnume2 k
Observații:
Bobinele Lnume1 şi Lnume2 trebuie să fie definite anterior în fişierul de intrare.
Coeficientul de cuplaj k trebuie să fie: 0<k<1
La desenarea în Capture, k=1

## Slide 27: Descrierea elementelor de circuit BOBINE CUPLATE
Exemplul 1: transformatorul din structura unui redresor monofazat monoalternanță:
Descrierea transformatorului:
L1 2 0 100mH
L2 3 0 1mH
K1 L1 L2 0.99

## Slide 28: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Qnume nC nB nE <nS> MODEL_nume
Observații:
Numele modelului (MODEL_nume) se poate specifica prin declarațiile:
.MODEL – descrierea modelului
.LIB – căutarea modelului într-o bibliotecă de modele

## Slide 29: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Parametrii modelului de TB
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
IS | Curentul de saturație | A | 10-16
BF | Câştigul în curent direct | - | 100
BR | Câştigul în curent invers | - | 1
NF | Coeficientul de emisie direct | - | 1
NR | Coeficientul de emisie invers | - | 1
VAF | Tensiunea Early directă | V | 
VAR | Tensiunea Early inversă | V | 
RC | Rezistența serie a colectorului |  | 0
RE | Rezistența serie a emitorului |  | 0
RB | Rezistența serie a bazei |  | 0
TF | Timpul de tranzit direct | s | 0

## Slide 30: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Parametrii modelului de TB (continuare)
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
TR | Timpul de tranzit invers | s | 0
CJE | Capacitatea joncțiunii BE la polarizare nulă | F | 0
VJE | Diferența internă de potențial a joncțiunii BE | V | 0.75
MJE | Coeficientul de „gradare” a joncțiunii BE | - | 0.33
CJC | Capacitatea joncțiunii BC la polarizare nulă | F | 0
VJC | Diferența internă de potențial a joncțiunii BC | V | 0.75
MJC | Coeficientul de „gradare” a joncțiunii BC | - | 0.33
CJS | Capacitatea joncțiunii CS la polarizare nulă | F | 0
VJS | Diferența internă de potențial a joncțiunii CS | V | 0.75
MJS | Coeficientul de „gradare” a joncțiunii CS | - | 0.33

## Slide 31: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Exemplul 2: amplificator de semnal mic cu tranzistor npn
Descrierea tranzistorului TB:
cu instrucțiunea .model
Q1 3 2 4 TBN
.model TBN NPN(IS=1E-15 BF=150)
sau utilizând instrucțiunea .LIB
Q1 3 2 4 Q2N2222
.LIB C:\PSPICE\bipolar.lib

## Slide 32: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Determinarea PSF-ului la TB
Cazul 1 – model simplu de tranzistor, cazul 2 – model industrial (2N2222)
determinarea PSF
*descrierea circuitului
R1 6 2 100k
R2 2 0 12k
R3 4 0 470
R4 6 3 5k
Q1 3 2 4 TBN
.model TBN NPN(IS=1E-15 BF=150)
*Q1 3 2 4 Q2N2222
*.LIB EVAL.LIB
Vcc 6 0 DC 12
.DC Vcc 12 12 1
.PRINT DC V(2,4) V(3,4) IB(Q1) IC(Q1)
.END
Observații: s-a considerat numai circuitul de c.c.

## Slide 33: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Rezultate:
Concluzii:
Modele diferite de tranzistor duc la rezultate diferite.
La fel se întâmplă şi în practică: pot fi tranzistoare chiar de același tip (au aceeași denumire) dar au parametri diferiți (factorul de amplificare în curent , în special).
Caz | V(2,4) | V(3,4) | IB(Q1) | IC(Q1)
1 | 7.158E-01 | 6.272E+00 | 6.977E-06 | 1.047E-03
2 | 6.486E-01 | 5.546E+00 | 7.418E-06 | 1.180E-03

## Slide 34: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Exemplul 3: sursă de curent constant realizată cu tranzistoare pnp
Descrierea tranzistoarelor TB:
cu instrucțiunea .model
Q1 2 2 1 TBP
Q2 3 2 1 TBP
.model TBP PNP(IS=12E-14 BF=200)
cu instrucțiunea .LIB
Q1 2 2 1 Q2N2907A
Q2 3 2 1 Q2N2907A
.LIB C:\PSPICE\bipolar.lib
*.LIB EVAL.LIB

## Slide 35: Descrierea elementelor de circuit TRANZISTOARE BIPOLARE
Determinarea curentului generat de sursa de curent pentru (1) modelul simplu de tranzistor și (2) modelul industrial (2N2907A):
generator de curent
Rref 2 0 5.7k
Rs 3 0 1k
Q1 2 2 1 TBP
Q2 3 2 1 TBP
.model TBP PNP(IS=12E-14 BF=200)
*Q1 2 2 1 Q2N2907A
*Q2 3 2 1 Q2N2907A
*.LIB EVAL.LIB
Vcc 1 0 DC 12
.DC Vcc 12 12 1
.PRINT DC I(Rs)
.END
Caz | I(Rs)
1 | 1.979E-03
2 | 2.112E-03
REZULTATE:

## Slide 36: Descrierea elementelor de circuit TEC-J
Jnume nD nG nS MODEL_nume
Observații:
Numele modelului (MODEL_nume) se poate specifica prin declarațiile:
.MODEL – descrierea modelului
.LIB – căutarea modelului într-o bibliotecă de modele

## Slide 37: Descrierea elementelor de circuit TEC-J
Parametrii modelului de TEC-J
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
VTO | Tensiunea de prag (pinch-off voltage) | V | -2
BETA | Parametrul de transconductanță | AV-2 | 10-4
LAMBDA | Parametrul de modulație a lungimii canalului | V-1 | 0
RD | Rezistența serie din drenă |  | 0
RS | Rezistența serie din sursă |  | 0
CGS | Capacitatea joncțiunii GS la polarizare nulă | F | 0
CGD | Capacitatea joncțiunii GD la polarizare nulă | F | 0
PB | Diferența internă de potențial a joncțiunii grilei | V | 1
IS | Curentul de saturația a joncțiunii grilei | A | 10-14

## Slide 38: Descrierea elementelor de circuit TEC-J
Exemplul 4: amplificator de semnal mic cu TEC-J, cu canal n:
Descrierea TEC-J:
Cu instrucțiunea .model
J1 2 1 3 TEC-J-n
.model TEC-J-n NJF(VTO=-4)
Sau utilizând instrucțiunea .LIB
J1 2 1 3 J2N3819
.LIB C:\PSPICE\tec-j.lib
Observație: La TEC-J cu canal p, în descrierea modelului apare PJF în loc de NJF.

## Slide 39: Descrierea elementelor de circuit TEC-J
Determinarea PSF-ului
PSF-ul TEC-J
R1 3 0 2k
R2 1 0 1MEG
R3 4 2 10K
J1 2 1 3 TEC-J-n
.model TEC-J-n NJF(VTO=-4)
*J1 2 1 3 J2N3819
*.LIB EVAL.LIB
Vdd 4 0 DC 12
.DC Vdd 12 12 1
.PRINT DC ID(J1) IS(J1) V(1,3) V(2,3)
.END

## Slide 40: Descrierea elementelor de circuit TEC-J
Rezultate
Observații:
Curentul de sursă IS este raportat cu semnul minus deoarece se consideră că sensul pozitiv intră în tranzistor iar în circuit sensul curentului de sursă este invers;
Curentul de drenă ID=|IS|
Caz | ID(J1) | IS(J1) | VGS=V(1,3) | VDS=V(2,3)
1 | 6.883E-04 | -6.883E-04 | -1.377E+00 | 3.741E+00
2 | 9.635E-04 | -9.635E-04 | -1.928E+00 | 4.335E-01

## Slide 41: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS
Mnume nD nG nS nB MODEL_nume <L=L<W=W…>>
Observații:
Numele modelului (MODEL_nume) se poate specifica prin declarațiile:
.MODEL – descrierea modelului
.LIB – căutarea modelului într-o bibliotecă de modele

## Slide 42: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS

## Slide 43: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS
Parametrii modelului de TECMOS
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
VTO | Tensiunea de prag | V | 0
KP | Parametrul de transconductanță | AV-2 | 2x10-5
GAMMA | Factorul de substrat | V1/2 | 0
PHI | Potențialul de suprafață | V | 0,6
LAMBDA | Parametrul de modulație a lungimii canalului | V-1 | 0
RD | Rezistența serie din drenă |  | 0
RS | Rezistența serie din sursă |  | 0
RSH | Rezistența pe pătrat a difuziilor D/S | / | 0
CBD | Capacitatea joncțiunii BD la polarizare nulă | F | 0
CBS | Capacitatea joncțiunii BS la polarizare nulă | F | 0
CJ | Capacitatea de fund a joncțiunii D/S la polarizare nulă | F | 0

## Slide 44: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS
Parametrii modelului de TECMOS (continuare)
Numele | Parametrul | Unități | Valoarea predefinită
MJ | Coeficientul de „gradare” al joncțiunii de fund DB/SB | - | 0,5
JSW | Capacitatea laterală a joncțiunii DB/SB la polarizare nulă | F | 0
MJSW | Coeficientul de „gradare” al joncțiunii laterale DB/SB | - | 0,33
PB | Diferența internă de potențial a joncțiunii DB/SB | V | 1
IS | Curentul de saturație al joncțiunii DB/SB | A | 10-14
CGDO | Capacitatea dată de suprapunerea GD, pe unitatea de lățime a canalului | Fm-1 | 0
CGSO | Capacitatea dată de suprapunerea GS, pe unitatea de lățime a canalului | Fm-1 | 0
CGBO | Capacitatea dată de suprapunerea GB, pe unitatea de lungime a canalului | Fm-1 | 0
TOX | Grosimea oxidului subțire | m | 
LD | Difuzia laterală | m | 0

## Slide 45: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS
Exemplul 5: inversor CMOS
inversor CMOS
R1 2 0 10k
M1 2 1 0 0 nMOS
M2 2 1 3 3 pMOS
.model nMOS nmos(VTO=3)
.model pMOS pmos(VTO=-3)
V1 3 0 DC 12
V2 1 0 PULSE(
+0 5 0 1n 1n 0.5m 1m)
.TRAN 1e-5 3m 0 1e-5
.PROBE
.END

## Slide 46: Descrierea elementelor de circuit TEC-MOS
Forme de undă: